建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：宁武县汽贸修配扶贫项目建设工程

建设单位(盖章)：宁武县住房和城乡建设管理局

编制日期：2020年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

宁武县汽贸修配扶贫项目建设工程

环境影响报告表技术审查意见修改说明

忻州市生态环境局宁武分局于2020年11月20日邀请环保专家对山西三多环保有限责任公司编制的《宁武县汽贸修配扶贫项目建设工程环境影响报告表》进行技术审查。根据专家组技术审查意见，我单位在充分消化和认真理解的基础上，并在建设单位的密切配合下，收集了有关资料，对该报告表进行了认真的补充修改和完善，具体修改内容见报告表。

| 专家意见 | 修改说明 | 修改位置 |
| --- | --- | --- |
| 1、补充项目区城市供水、污水管网、供暖管网等外管网的敷设现状情况，复核项目生活污水、洗车废水的处置去向。 | 补充了项目区城市供水、污水管网、供暖管网等外管网的敷设现状情况。 复核了项目生活污水、洗车废水的处置去向。 | P8-P10 |
| 2、结合项目大气污染特征因子，进一步完善大气环境影响自查情况，以便支撑项目建设环境。 | 结合项目大气污染特征因子，进一步完善了大气环境影响自查情况，以便支撑项目建设环境。 | P33 P41-P42 |
| 3、据实落实项目喷漆工艺，复核评价等级，完善其废气处置措施；项目洗车废水应沉淀、处理后，循环使用；补充项目维修区一般固废的暂存场所，完善其防渗、防雨等措施；复核废矿物油等危废物的产生量计算；落实废旧蓄电池的产生与处置措施；落实项目食堂、公寓的设置，补充相应的环保措施内容；补充项目厂区初期雨水收集池设施。 | 落实了项目喷漆工艺，复核了评价等级，完善了其废气处置措施； | P30-31 P36-40 |
|  | 项目洗车废水沉淀、处理后，循环使用； | P9-10 |
|  | 补充了项目维修区一般固废的暂存场所，完善了其防渗、防雨等措施； | P49-P50 |
|  | 复核了废矿物油等危废物的产生量计算； | P50-P51 |
|  | 落实了废旧蓄电池的产生与处置措施； | P50-P51 |
|  | 落实了项目食堂、公寓的设置，补充相应的环保措施内容； | P5-P6 |
|  | 补充了项目厂区初期雨水收集池设施。 | P6、附图2 |
| 4、补充项目进出厂道路的设置内容；进一步完善附近河流水质的保护措施内容。 | 补充了项目进出厂道路的设置内容； | P6 |
|  | 进一步完善了附近河流水质的保护措施内容。 | P43 |
| 5、完善项目环保投资明细及其内容；完善项目平面布置图内容；复核项目污染物排放清单、完善拟采取环保措施一览表环保内容。 | 完善了项目环保投资明细及其内容； | P56 |
|  | 完善了项目平面布置图内容； | 附图2 |
|  | 复核项目污染物排放清单、完善拟采取环保措施一览表环保内容。 | P57-P58 |

建设项目基本情况

| 项目名称 | 宁武县汽贸修配扶贫项目建设工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 宁武县住房和城乡建设管理局 |
| 法人代表 | 张宝生 | 联系人 | 张宝生 |
| 通讯地址 | 山西省忻州市宁武县凤凰大街494号 |
| 联系电话 | 18335095025 | 传真 | / | 邮政编码 | 036000 |
| 建设地点 | 宁武县凤凰镇杨庄村西南侧 |
| 立项审批 部门 | 宁武县行政审批服务管理局 | 批准文号 | 宁审管发【2020】150号 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别 及代码 | O8111 汽车修理与维护 |
| 占地面积（平方米） | 35725.20 | 绿化面积 (平方米) | 5359 |
| 总投资 （万元） | 5792.78 | 其中： 环保投资(万元) | 80.8 | 环保投资占总投资比例 | 1.4% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2021.12 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 近年来随着国内经济持续、快速的增长，城乡群众的生活水平提高很快，以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入普通家庭，成为大众消费品，随着汽车的销售量加大，宁武县城大大小小的汽修厂也在持续增加，修理厂内杂乱无章，油污遍地，严重污染环境，影响城市面貌。 因此，从2020年4月下旬开始，宁武县全面开展“两下两进两拆双修一提升”专项整治行动。在这次城市改善城市风貌的行动中，宁武县住房和城乡建设管理局决定适应市场的需要，在宁武县杨庄村建设一个大型现代化汽车后市场服务基地。该项目从一开始酝酿就得到了当地政府各方面的大力支持，宁武县政府的领导对项目的发展十分关心和支持，并将该项目的列入重点建设工程之列。 宁武县行政审批服务管理局以2020-140925-82-01-004065号文对“宁武县汽贸修配扶贫项目建设工程”予以备案。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2019修正版），本项目属于“四十、社会事业与服务业——126 汽车、摩托车维修场所（有喷漆工艺）”，本项目编制环境影响报告表。建设单位于 2020年 10月 20 日正式委托山西三多环保有限责任公司对该项目进行环境影响评价（委托书见附件）。 接受委托后，我公司立即组织环评人员进行了现场踏勘，环评人员对项目所处区域自然环境进行了详细的调研考察和资料收集，根据现场踏勘情况，收集了项目有关的技术资料，确定了评价工作的基本原则、内容、评价重点及方法，结合项目实际情况进行了环境影响分析、环保措施评价等一系列工作，在此基础上编制完成了《宁武县汽贸修配扶贫项目建设工程环境影响报告表》（报审本），现交由建设单位报请环境管理部门进行技术审查。 忻州市生态环境局宁武分局于2020年11月20日邀请环保专家对山西三多环保有限责任公司编制的《宁武县汽贸修配扶贫项目建设工程环境影响报告表》进行技术审查。根据专家组技术审查意见，评价单位在充分消化和认真理解的基础上，并在建设单位的密切配合下，收集了有关资料，对该报告表进行了认真的补充修改和完善，现提交建设单位报请上级环境主管部门组织审批。 2、项目建设可行性分析 （1）项目与国家产业政策的符合性 依据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目未列入鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目，不涉及指导目录中规定的淘汰设备。因此，本项目符合国家产业政策要求。 （2）“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 项目场址位于忻州市宁武县凤凰镇杨庄村西南侧，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，根据《宁武县生态功能区划》和《宁武县生态经济区划》，本项目的选址不违背宁武县生态功能区划及生态经济区划，符合生态保护红线的划定原则。 ②环境质量底线 大气：本次评价收集到了宁武县城2019年例行监测数据，由监测结果可知，CO百分位日平均质量浓度，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度及O3百分位数质量浓度均达标。说明宁武县为达标区。本次评价对厂址中心TSP进行了监测，监测结果TSP日均浓度达标。 本项目采取环评提出的各项措施后，不会增加对区域环境的压力，不会影响区域环境质量，符合区域环境质量控制的要求。 地下水：项目区各个监测点地下水水质指标均满足《地下水质量标准（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准值要求，水质现状总体良好。 噪声：根据声环境质量现状监测结果知，各监测点昼间与夜间噪声现状监测值均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准值的要求，区域声环境质量良好。 ③资源利用上线 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目主要经营汽车维修服务。水资源使用量较小，主要为生活用水、洗车用水、车辆维修区用水，洗车废水、车辆维修区废水经一体化生活污水处理站处理达标后，回用于厂区道路、绿化用水、地面冲洗水、洗车用水等；多余部分用拉水车送到宁武县污水处理厂处理，待后期宁武县市政污水管网完善后进入市政污水管网，最终进入宁武县污水处理厂处理。。因此项目不违背资源利用上线要求。 ④环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以保护清单的方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。根据要求，在《全国生态功能区划》国家重点生态红能区以及工业园区范围内需编制环境准入负面清单。本项目选址不在《全国生态功能区划》国家重点生态功能区范围内，也不在工业园区范围内。同时，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)，本工程不属于鼓励类，限制类和淘汰类，为允许建设的项目；不违背环境准入负面清单的原则要求。宁武县行政审批服务管理局对本项目予以备案。 综上，项目的建设不违背“三线一单”的控制要求。 （3）选址可行性分析 1）宁武县城市总体规划 根据《宁武县县城总体规划》(2007-2020)，规划内容如下： 规划区范围：北至石湖河，南至杨庄，西至庄子上，东至张家窑，以村为单位，包括城关镇的14个村和阳方口镇的石湖河村，规划范围11.8平方公里。 规划期限：近期2010年，远期2020年。 城市性质：县城是晋西北的铁路枢纽；煤炭开采加工和旅游业服务的小城市。 用地发展方向：优先集中发展大河堡以东，城市向东、西发展成为带状城市。 城市规模：近期人口规模4.5万人，远期为6.6万人。规划近期城市建设用地 面积367.19万平方米，远期城市建设用地562.83万平方米。 城市空间布局结构：县城由老城、东片区和西片区三个中心组成。规划形成以老城为中心，东、西两片区为次中心的城市空间结构。 本项目位于宁武县凤凰镇杨庄村西南侧，位于宁武县城规划范围之内，占地属于建设用地，本项目选址符合宁武县县城总体规划的要求。 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《山西省挥发性有机物污染防治工作方案（2018-2020 年）》的符合性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气［2019］53号），加大工业涂装VOCs治理力度，应强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料；加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备；有效控制无组织排放，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统；推进建设适宜高效的治污设施，喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。 根据《山西省挥发性有机物污染防治工作方案（2018-2020年）》（晋气防办［2018］17号），对于新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。要逐步加强对建筑装饰、汽修、干洗、餐饮及其他面源VOCs治理与管控，其中汽修行业喷漆、流平和烘干等工艺操作应置于密闭空间或设备中进行，产生的VOCs废气应集中收集并导入治理设施，实现达标排放。禁止露天喷涂，全面取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。 本项目涉及喷漆、烘干工艺，选用醇酸漆（底漆）、环氧漆（中漆）和聚氨酯漆（面漆），密闭存储；大车维修区建设1座烤漆房，为全封闭形式，喷漆烘干过程均在烤漆房内进行。烤漆房配有“过滤棉过滤+UV光氧催化+活性碳过滤”环保处理装置，去除效率约为90%，并设置一根15m高排气筒，烤漆房产生的废气经负压收集系统收集，处理后经排气筒排出。符合重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《山西省挥发性有机物污染防治工作方案（2018-2020年）》的相关要求。 3、工程概况 3.1项目名称及建设性质 项目名称：宁武县汽贸修配扶贫项目建设工程 建设性质：新建 建设单位：宁武县住房和城乡建设管理局 建设地点：本项目厂址位于宁武县凤凰镇杨庄村西南侧1.03km处，厂址中心点的地理坐标为东经112°15′15.83″，北纬38°57′29.71″。项目区北侧为荒地、东侧、南侧为耕地，西侧为乡村道路。地理位置见附图1。 3.2建设内容及规模 本项目总用地面积35725.20m2（合计53.59亩），主要建设工程包括大车维修车间、小车维修车间、综合楼等，建设配套给排水工程、道路、绿化等公用辅助工程。项目主要工程内容见表1。 表1 工程建设内容表 项目 名称 工程内容 建筑结构 备注 主体工程 大车修理车间 一层，占地面积为6400m2；包括汽车维修（不含喷漆）、保养等服务。区域布置配件仓库（100m2）、工具间（100m2）、配件办公室（50m2）、总成维修间（200m2）、索赔件仓库（100m2）、钣金拆装废件库（150m2）、机修工位、预检工位、四轮定位工位、轮胎工位、打磨工位、举升机工位、车身校正仪工位、四轮定位仪工位、烤漆房等 彩钢结构 新建 小车修理车间 一层，占地面积为3400m2；包括汽车维修（不含喷漆）、保养等服务。区域布置区域布置配件仓库（50m2）、工具间（50m2）、配件办公室（50m2）、总成维修间（100m2）、索赔件仓库（500m2）、钣金拆装废件库（100m2）、机修工位、预检工位、四轮定位工位、轮胎工位、打磨工位、举升机工位、车身校正仪工位、四轮定位仪工位等 彩钢结构 新建 配套工程 综合楼 4层，占地面积1050m2，总建筑面积4200m2，包括会议室、总经理室、董事长办公室、财务室、行政办公室、综合办公区、餐厅、宿舍、卫生间等 混凝土框架结构建 新建 消防水池 容积600m3，占地200m2 混凝土框架结构建 新建 公用工程 给水 由市政供水管网提供，水量、水压、水质均能满足需求 新建 排水 建一座处理能力为1m3/h的一体化A/O2生活污水处理站，处理达标后循环利用；多余部分用拉水车送到宁武县污水处理厂处理，待后期宁武县市政污水管网完善后进入市政污水管网，最终进入宁武县污水处理厂处理。 新建 供电 采用由市政电网提供 新建 供暖 采用电空气源热泵系统，后期市政供热管网铺设完善后与市政集中供热管网对接 新建 环保工程 废气 焊接 烟尘 设1台移动式焊烟净化器，加强车间内的通风排气 新建 烤漆房废气 设置密闭式喷烤漆房，废气经过“过滤棉过滤+ UV光氧催化+活性碳过滤”后，通过1根 15m高排气筒排放。 新建 汽车尾气 加强车间内的通风排气 新建 食堂油烟 食堂安装1套油烟净化器，灶台上方设集气罩 新建 废水 生活污水 设一座50m3化粪池，并安装一套处理能力为1m3/h的一体化生活污水处理设备，化粪池和污水收集管网沟槽采用刚性防渗结构，采用抗渗混凝土（厚度不小于1.0mm），结构厚度不应小于250mm，混凝土强度等级不低于C30，抗渗等级不低于P8；生活污水经化粪池和一体化生活污水处理站处理达标后，回用于厂区道路、绿化用水、地面冲洗水、洗车用水等；多余部分用拉水车送到宁武县污水处理厂处理，待后期宁武县市政污水管网完善后进入市政污水管网，最终进入宁武县污水处理厂处理。 新建 维修车间废水及洗车废水 设1座45m3的三级隔油沉淀池，废水经隔油沉淀池处理后进入1m3/h的一体化生活污水处理设备，处理达标后循环利用，不外排； 新建 初期雨水 厂区设一座50m3初期雨水收集池，混凝土结构 固体废物 生活垃圾 生活垃圾设置垃圾桶，集中收集，由环卫部门统一清运； 新建 一般固废 设1座100m2的一般工业固废储存间，将项目产生的废弃零部件、废橡胶部件分类收集暂存，定期送废品收购站销售 新建 危险废物 设1座50m2危废暂存间，将项目产生的危险废物分类收集暂存，定期交由有资质单位合理处置。 新建 噪声防治工程 室内操作，基础减震，定期维护 未建 生态工程 厂区道路长880m，宽5m，厂外道路100m，宽5m，总占地面积4900m2；厂区绿化5359m2 未建 3.3 原材料来源 结合项目设计规模、项目所涉及的主要原辅材料及能耗情况见表2。 表2 主要产品方案表 序号 名称 单位 数量 来源 备注 1 汽车配件 箱 若干 市场外购 汽车维修，涉及刹车片、减震器、灯泡等 2 机油 t/a 5 市场外购 桶装，配件仓库存储 3 机油滤芯 个/a 1000 市场外购 盒装，配件仓库存储 4 空气滤芯 个/a 1000 市场外购 盒装，配件仓库存储 5 清洗剂 t/a 1 市场外购 桶装，配件仓库存储 6 焊丝 kg/a 80 市场外购 配件仓库存储 7 螺丝螺母 t/a 2 市场外购 配件仓库存储 8 滤棉、滤网 kg/a 500 市场外购 配件仓库存储 9 亮光蜡 kg/a 200 市场外购 桶装，配件仓库存储 10 车蜡 kg/a 200 市场外购 桶装，配件仓库存储 11 防冻液 t/a 6 市场外购 桶装，配件仓库存储 12 油漆 kg/a 720 市场外购 桶装，油性漆，配件仓库存储， 其中底漆 140kg/a、中漆 300kg/a、面漆 120kg/a、固化 剂 100kg/a、稀释剂 40kg/a 3.4工程主要设备 工程主要设备名录见表3。 表3 主要设备明细表 序号 设备名称 型号 数量 1 举升机 QJY35M 8 台 2 四轮定位仪 YS90L-2 2 台 3 大梁校正仪 ZD2100 2台 4 扒胎机 AE1015-3 2 台 5 轮胎动平衡机 CB-958B 2 台 6 电焊机 FY4200/2E 2台 7 抛光机 KS1500P 12 台 8 砂轮机 MQD3220 2 台 9 微型钻床 Z516-1A 2 台 10 电机拆装举升机 TC-6038 2台 11 动力电池拆装举升机 TC-6002Q 2 台 12 变速箱油换油机 ATF-802A 2台 13 车用启动充电机 JQST-1800II 2 台 14 喷烤漆房 LJ-D7000B 2间 15 洗车机 上意 S-19 2台 3.5生产制度和职工定员 生产制度：一班8小时制，年工作日330天； 劳动定员：劳动定员为 80 人，管理层 7 人，中 层管理层 13 人，普通员工 60 人。 3.6 总平面布置 本项目占地面积35725.20 m2（合计 53.59 亩），厂区平面布置整体呈长方形，从西南到东北依次为大门、综合楼、小车修理车间、大车修理车间；一般固废暂存间、危废暂存间位于大车维修车间西北侧；厂区设一条主干道路供厂区内外运输。厂区平面布置图见附图2。 4 公用工程 4.1 给排水 a.水源 项目正常生产生活用水由城市供水管网提供，目前市政供水管网已覆盖杨庄村，本项目距离杨庄村约1.03km，本项目铺设一条从厂区到杨庄村的给水管。水量、水质均有保证，可满足生活、生产、消防用水需要。 本项目设食堂、住宿，无洗浴。项目运营期间用水主要为职工生活用水、外来客户用水、洗车用水、维修车间用水、绿化用水、道路洒水等。参照《山西省用水定额》（DB14/T 1049.3-2019）各类用水水量如下： b.给水 ①职工生活用水：本项目劳动定员80人，厂区设置水冲厕，设餐厅、宿舍，不设浴室，食堂用水量按 15L/人·餐计，每天两餐，职工生活用水量按 80L/人·d 计则生活用水量为6.40m3/d，2112m3/a； ②外来客户用水：外来客户平均每天约60人次，按5L/人·次计，则用水量为0.30m3/d，99m3/a。 ③洗车用水：本项目车辆维修保养后，根据需要对其进行清洗，洗车区服务范围仅包括本项目维修保养车辆，洗车用水量按30L/辆·次，每天清洗车辆按10辆预测，洗车用水量为 0.3m3/d，99m3/a。 ④维修车间用水：用水量（包括地面和零件冲洗）按 0.1L/m2·d 计，维修车间面积总计约为9800m2，则用水量为 9.8m3/d，3234m3/a。 ⑤绿化用水：绿化面积5359m2，绿化用水按绿化用水量按0.28m3/m2·a计算，则绿化用水量为1500m3/a（4.54m3/d）。 ⑥、厂内道路洒水 道路长约980m，宽度按5m，则道路洒水面积为4900m²，用水按1.5L/m²·d，则道路洒水抑尘用水量为7.35m³/d。 c.排水 生活污水、维修车间废水、洗车废水按用水量的 80%计，洗车废水按用水量的 90%计。理生活污水经化粪池处理，维修车间废水和洗车废水经隔油沉淀池处理，然后均进入一体化生活污水处理达标后，回用于厂区道路、绿化用水、地面冲洗水、洗车用水等；多余部分用拉水车送到宁武县污水处理厂处理，待后期宁武县市政污水管网完善后进入市政污水管网，最终进入宁武县污水处理厂处理。 本项目用排水情况见表4。项目水平衡图见图1。 表4 项目用水情况分析 用水项目 用水定额 用水量 （m3/d） 年用水量 m3/a 新鲜水年用水量 m3/a 废水产生量m3/a 回用量 （m3/d） 年排水量 m3/a 备注 职工生活用水 80L/人·d 6.4 2112 2112 1689.6 / / 经一体化污水处理站处理后达标回用，多余部分外送宁武县污水处理厂 外来客户用水 5L/人·次 0.3 99 99 79.2 / / 洗车用水 30L/辆·次 0.3 99 63 79.2 36 / 维修车间用水 0.1L/m2·d 9.8 3234 1732.5 2587.2 1501.5 400.8 绿化用水 0.28m3/m2·a 4.54 953.4 / / 953.4 / 道路洒水 1.5L/m²·d 7.35 1543.5 / / 1543.5 / 合计 非采暖期 15.25 8040.9 4006.5 4006.5 / / / 采暖期 6.7 3.34 400.8 按120天计厂 图1（1） 项目水平衡图（采暖期m3/d） 图1（2） 项目水平衡图（非采暖期m3/d） 4.2 供电 本项目用电由市政电网提供。 4.3 供热 采用电空气源热泵系统，后期市政供热管网铺设完善后与市政集中供热管网对接。 5主要经济技术指标 主要经济技术指标见表5。 表5 主要技术经济指标 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 建设规模 辆 5000 年维修保养车辆 1 占地面积 m2 35725.20 3 工作定员 人 80 二 年运行时间 d 330 六 工程项目总投资 万元 5792.78 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，占地性质为建设用地。经现场勘察，本项目未开始建设，无原有污染及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 略

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 略

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、主要环境保护目标 根据调查，项目区域内无国家重点及省级风景区、历史文化遗迹等保护区（地），属于工业区，无特殊环境空气敏感因素，主要环境空气敏感目标为附近的村庄。因此本次评价确定评价区域内的村庄为社会环境关注区和人体健康关注区，具体环境保护目标见表12。 表12 主要环境保护目标列表 环境要素 保护目标 相对项目的方位 距离（km） 保护级别 大气环境 杨庄村 NE 1.03 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准 姜庄村 NW 0.93 坝上村 WS 0.96 窑沟村 WS 1.51 地表水 恢河支流 W 0.02 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类标准 恢河 WS 0.18 地下水 区域地下水 周边地区 —— 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 声环境 厂界四周 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标注 2、保护级别 （1）大气环境：环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准要求。 （2）地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅱ类标准； （3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （4）声环境：声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准值见下表。 表12 环境空气质量标准 单位：μg/m3 项目 取值时间 SO2 TSP PM10 NO2 年平均 60 200 70 40 24小时平均 150 300 150 80 1小时平均 500 / / 200 （2）地表水：根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019）的规定，本项目所在地的地表水体为恢河，属“坝上村-梵王寺”段，水质目标为地表水本项目所在地的地表水体为Ⅱ类标准，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质要求。 标准值见下表。 表13 地表水环境质量标准 单位：mg/L（除pH外） 污染物 PH CODcr BOD5 氨氮 总氮 总磷 石油类 标准值 6~9 ≤15 ≤3 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.1 ≤0.05 污染物 氰化物 挥发酚 铅 汞 砷 六价铬 硫化物 标准值 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.01 ≤0.00005 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 （3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，见下表。 表14 地下水质量标准 单位：mg/L（除pH外） 项目 pH 总硬度 氟化物 氨氮 硝酸盐 亚硝酸盐 氰化物 标准值 6.5-8.5 ≤450 ≤1.0 ≤0.50 ≤20 ≤1.00 ≤0.05 项目 挥发酚 铁 锰 砷 汞 菌落总数 总大肠菌群 标准值 ≤0.002 ≤0.3 ≤0.10 ≤0.01 ≤0.001 ≤100 ≤3.0 注： 总硬度以CaCO3计，总大肠菌群单位为MPNb/100mL 或CFU。/100mL，菌落总数单位为CFU/mL。 （4）环境噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，见下表。 表15 声环境质量标准 等效声级LAeq：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60dB 50dB |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）大气污染物排放标准 焊接工序产生的烟（粉）尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 的二级标准。 表16大气污染物综合排放标准 污染源 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 烤漆房产生的有机废气参照执行山西省大气污染防治工作领导组办公室关于印发《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017 专项治理方案》的通知（晋气防办［2017］32 号）表一中工业涂装行业标准。 表17 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017 专项治理方案》 有组织源排放限值参考 行业 工艺设施 污染物项目 最高允许排放 浓度（mg/m3） 最低去除效率 （%） 污染物排放监 控位置 工业涂装 有机废气排放口 非甲烷总烃 60 70 车间或生产设施排气筒 甲苯与二甲苯合计 20 — 食堂餐炊油烟参考执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应标准要求，本项目设2个灶头，属于小型规模，具体排放标准值见表18。 表 18 《饮食业油烟排放标准》 单位 mg/m3 饮食业单位规模 小型 最高允许排放浓度 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 （2）水污染物排放标准标准 生活污水经化粪池处理后，维修车间废水、洗车废水经隔油沉淀池处理，最后进入一体化A/O2污水处理站处理，污水处理达标后回用于厂区道路、绿化用水、地面冲洗水、洗车用水等；执行《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB T 18920-2002）。多余部分用拉水车送到宁武县污水处理厂处理，待后期宁武县市政污水管网完善后进入市政污水管网，最终进入宁武县污水处理厂处理。 表 19 《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》 单位 mg/L（pH 除外） 污染物 标准值 道路洒水 绿化 车辆冲洗 PH 6.0~9.0 浊度 10 10 5 溶解性总固体 1500 1000 10000 BOD5 15 20 10 氨氮 10 20 10 LAS 1 1.0 0.5 Fe 0.3 - 0.3 Mn 0.1 - 0.1 DO 1 （3）厂界噪声： 本项目施工场界噪声排放标准：施工期间执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见下表。 表 20建筑施工场界环境噪声排放标准 等效声级LAeq：dB（A） 昼间 夜间 70 55 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，见下表。 表 21工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级LAeq:dB 类 别 昼 间 夜 间 2类 60 50 （4）固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单。危险固废贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据山西省环保厅“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”（晋环发［2015］25 号），属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3 个门类 39 个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，由建设单位按本办法规定向环境保护主管部门申请核定主要污染物排放总量指标。 本项目属于“O8111 汽车修理与维护”，不属于《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3 个门类 39 个行业。项目冬季采暖采用集中，生产过程中废气产生量很小且达标排放，生活污水和生产废水经一体化生活污水处理站处理达标后，回用于厂区道路、绿化用水、洗车回用水、维修车间地面清洗等；多余部分用拉水车送到宁武县污水处理厂处理，待后期宁武县市政污水管网完善后进入市政污水管网，最终进入宁武县污水处理厂处理。 故本项目不需申请总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工工艺 本项目施工期工艺流程如下：施工期主要分为基础工程、主体工程、装饰工程、设施安装及工程验收五个阶段。其主要工程流程及产污节点见图3。 图 3 施工期工艺流程及产污节点图 2、生产工艺 本次评价主要针对汽车维修与保养服务流程进行评价。 2.1汽车保养服务 保养工艺流程主要为对需要保养的车辆更换汽车零件、润滑油等配件。具体流程见图4。 图 4 汽车保养流程图 2.2车辆维修工艺流程 （1）接车派修 需要维修的汽车经预检后，由相关人员接收车辆，车间主管派维修工进行维修。 （2）总成零部件更换、电器部件更换 维修车间根据汽车故障进行维修。若是总成、零部件发生故障，则进行总成、零部件的更换，然后进行检验试车；若是电器部件发生故障，则直接更换电器部件。 （3）车架矫正 电器部件发生故障的车辆，经更换电器部件后，需进行车架矫正。 （4）四轮定位 车架矫正后，用四轮检测仪对车轮进行检测、定位。 （5）钣金外形 四轮定位后，需要进行钣金工序的车辆，直接进钣金车间处理，钣金工序具体工艺流程如下： ①相关零件拆卸：对车体进行检查，将已受损的零部件拆卸下来。 ②通过钣金拉出工程的粗矫正、用锤子或垫铁的矫正、单个零件的更换：相关零件拆卸后，一般分为三种情况：a、通过钣金拉出工程的粗矫正；b、用锤子、垫铁对车体进行矫正；c、需要更换单个的零部件。 ③用原子灰的整形精加工：对车辆表面涂原子灰进行整形精加工。 ④防锈处理：在汽车挡风玻璃框、引擎盖、前罩板及行李箱等位置贴复合膜来进行防锈。 ⑤钣金修理作业完工。修理结束后经检查确定修理按质完成，结束整个工序。 图 5 维修工序工艺流程图 （6）车漆打磨修补 经钣金车间处理后，需要喷漆的车辆进入烤漆房。大维修车间内设1座全封闭烤漆房， 喷漆、烤漆工序均在烤漆房内进行。 本项目喷漆采用高压无气喷涂工艺，工作原理为：将涂料吸入后施加高压，使其从涂料喷嘴喷出，由于压力剧减，体积发生剧烈膨胀，涂料与空气发生激烈的高速冲撞， 使涂料破碎成为例，在涂料粒子的速率未衰减前，涂料粒子继续向前与空气不断地多次冲撞，涂料粒子不断地被粉碎，使涂料雾化，并黏附在被涂物表面。喷漆采用3道工序， 分别为底漆—中漆—面漆，喷漆结束后进行烘干。 烘干采用自然晾干和烤漆机烘干两种方式，汽车喷漆完成后，一般在烤漆房内自然晾干，另外，烤漆房内备有1套烤漆机，在冬季超低温情况时，根据工作需要对汽车进行烘干。 ①车辆经检测，判定为是因轻微损伤造成的划痕或砂石，则在需涂原子灰或底漆与旧油漆的接触口做出羽状边，通过打磨机，对车身原子灰进行打磨；进行表层底漆及硝基原子灰的喷涂，再次进行打磨；然后喷涂面漆，最后进行抛光处理，结束工序。 ②车辆经检测，判定为是因重度损伤造成的下陷，则需要先用打磨垫打磨，然后做羽状边，仔细打磨车身原子灰，作羽状边，然后进行1中的工序；若判定为因重度损伤造成的脱皮、龟裂或痱子点，则先用打磨垫打磨、去除已损的漆层，然后直接喷涂表层底漆，接着1中的流程继续后续处理。 ③车辆经检测，判定为需重新换件，则直接对电泳涂层表面进行打磨，然后喷涂表层底漆及面漆，最后进行抛光处理，完工结束。 （7）检验试车 若故障车需要进行钣金外形和车漆打磨修补，则经过上述工序后，进行检验试车； 若故障车不需要进行钣金外形和车漆打磨修补，则四轮定位后直接进行检验试车。 （8）维修结束 故障车试车结束，若不存在问题，则结束维修。另外，机修车间部分零部件清洗时， 会采用专用的清洗机，清洗废水直接回流到清洗机接油盘内，并且严格要求操作过程， 规定在此过程中不允许有废油滴漏，若不慎将油滴到地面，则用抹布吸附，产生量极少。 图 6 喷漆工序工艺流程图

主要污染工序： 一、施工期污染工序 1、废气 施工废气主要为施工车辆排放的尾气、装修废气。 2、废水 施工废水主要为清洗施工设备产生的废水以及施工人员排放的少量生活污水。 3、噪声 施工噪声主要为设备安装时产生的噪声。 4、固废 施工固体废弃物主要为建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 二、运营期污染工序 1、废气 ①钣金车间维修过程中部件焊接时会产生少量的焊接烟尘； ②烤漆房废气，主要为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃； ③汽车进出车间时会产生少量汽车尾气，主要成份为 CO、NOx、HC 等； ④餐厅厨房油烟废气。 2、废水 ①工作人员及外来客户产生的生活污水； ②洗车废水及维修车间废水。 3、噪声 项目噪声主要为维修车间机械设备在工作过程中所产生的机械噪声。根据机械设备的源强调查，项目噪声源强在 70～85dB（A）。 4、固废 ①一般固废主要为工作人员及客户产生的生活垃圾及汽车修理过程中产生的废金属零部件、废橡胶部件等； ②危险废物主要为汽车修理过程中产生的废矿物油（HW08）；废油桶、废机滤、空滤、遮蔽纸、废活性炭、废过滤棉、废棉纱、废油漆桶、废抹布（HW49）；废油漆、漆渣（HW12）；废防冻液（HW09）、废旧电池等。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 编号 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 处理后排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 维修区 | 焊接室 | G1 | 焊接烟尘 | 8kg/a | 0.8kg/a |
|  |  | 烤漆房 | G2 | 甲苯 | 7.97mg/m3，0.016t/a | 0.797mg/m3，0.0016t/a |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 23.90mg/m3，0.048t/a | 2.390mg/m3，0.0048t/a |
|  |  |  |  | VOCs | 27.39mg/m3，0.055t/a | 2.739mg/m3，0.0055t/a |
|  |  | 汽车尾气 | G3 | CO | 12kg/a | 12kg/a |
|  |  |  |  | NOx | 0.35kg/a | 0.35kg/a |
|  |  |  |  | HC | 5.18kg/a | 5.18kg/a |
|  | 厨房 | 油烟 | G4 | 油烟废气 | 3.75mg/m3，0.00818t/a | 1.5mg/m3，0.00327t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | W1 | COD | 350mg/l | 1.53t/a | 经一体化生活污水处理后，厂区道路、绿化用水、洗车回用水、维修车间地面清洗等；多余部分用拉水车送到宁武县污水处理厂处理，待后期宁武县市政污水管网完善后进入市政污水管网。 |
|  |  |  | BOD5 | 230mg/l | 1.0t/a |  |
|  |  |  | NH3-H | 30mg/l | 0.13t/a |  |
|  | 洗车废水及维修车间废水 | W2 | SS | 250mg/l | 1.09t/a |  |
| 固 体 废 物 | 一般工业固废 | S1 | 生活垃圾 | 13.2t/a | 集中收集，由当地环卫部门统一清运处理 |
|  |  | S2 | 废金属零部件 | 25t/a | 暂存于一般工业固废暂存间，分类贮存，定期外售。 |
|  |  |  | 废橡胶部件 | 10t/a |  |
|  | 危险废物 | S3 | 废矿物油（HW08） | 5.8t/a | 厂区内设一座50m2危废暂存间，将项目产生的危险废物分类收集暂存，定期交有资质单位处理。 |
|  |  |  | 废油桶、废机滤、空滤、遮蔽纸、废活性炭、废过滤棉、废棉纱、废油漆桶、废抹布（HW49）；废油漆、漆渣（HW12）；废防冻液（HW09） | 1.2t/a |  |
|  |  |  | 废旧电池 | 1.6t/a |  |
| 噪 声 | 噪声 | N | 维修区各类 机械 | 70~85dB(A) | 55~70dB(A) |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本工程在采取环评规定的措施的基础上，污染物排放量较小，同时对厂区及周围的环境进行绿化，对施工过程产生的废气、废水采取措施后，不会对周围生态环境造成大的不利影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为新建项目，施工期产生的污染主要有施工扬尘、施工少量废水、施工建筑垃圾等。 1、施工期大气环境影响分析 a、施工扬尘 施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。原材料堆存、设备安装等产生量较小或不产生扬尘。由于污染源为扬尘点低的间歇性污染源，因此只会在近距离内形成局部污染。但施工现场的污染物未经扩散稀释就直接进入地表呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。 施工期扬尘污染防治，严格按照“六个百分之百”要求控制扬尘污染，要求控制扬尘污染，采取围档、物料堆场苫盖、洒水抑尘、车辆冲洗等措施。根据晋环发[2010]136号《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）对施工场所扬尘防治的有关要求，评价要求建设单位采取以下防治措施： （1）采取湿式作业，定期对施工、作业场地及细料堆场进行洒水，以防止浮沉颗粒，在大风日还应适当增加洒水量及洒水次数，有效抑制粉尘； （2）选择合理的材料运输设备、装载方式及搬运路线； （3）控制细料堆存量，缩短堆存周期，多尘物料应使用帆布覆盖；混凝土采用商品混凝土施工。 （4）施工期物料尽可能减少运输量,以减小扬尘及噪声影响。 （5）对于运输车辆，应该安装冲洗车轮的冲洗装置，不能将大量土、泥、碎片等物体带到公共道路上，且运输车辆应该加盖蓬布，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的洒落，以避免因为道路颠簸和大风天气起尘而对沿途的大气环境造成影响。 b、施工机械尾气 施工机械排放的尾气主要有CO、NOx、THC等大气污染物；由于工程施工量较小，施工机械数量有限，尾气排放量较小，施工机械设备施工作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，并且这种影响时间短，随着施工的完成而消失。其余地区环境空气质量将维持现有水平，所以施工机械尾气对环境空气影响小。 采取以上措施后，可有效控制施工扬尘及机械尾气，使其对周围环境的影响较小。 2、施工期水环境影响分析 施工高峰期职工约为50人，按施工人员每人每天用水30L计，施工人员用水量为1.5m3/d，污水排放系数按80%计算，则每天排放污水约1.2m3/d，生活废水中主要污染物为BOD5、CODCr、NH3-N、SS等。施工期设备冲洗废水属间断排放，主要含大量悬浮物，不可直接排放，以免影响地表水环境。生活污水和设备冲洗水全部用于洒水抑尘，减小对地表水环境的影响。 3、施工期声环境影响分析 噪声影响主要为施工过程高噪声机械运行所产生的噪声，以及交通运输车辆的汽车噪声。其对周围环境的不利影响将随施工期的结束而终止。施工机械对声环境的影响见表22。 表22 施工机械对声环境的影响（单位：dB（A）） 距离（m） 15 50 100 200 300 400 推土机 86 76 70 64 60 57 卡车 82 72 66 60 56 53 根据现场调查了解，本项目周围最近的村庄为西北面0.93km的姜庄村，施工期间噪声不会对村庄居民产生明显的影响。 4、施工期固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾。施工中的建筑垃圾主要是废弃土石、碎砖块、灰浆、废料等，应先用于场地和道路修整、填平。剩余的及时清运。生活垃圾可用垃圾桶收集，定期运往当地生活垃圾收集点，由环卫部门统一处理。 施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工建设的结束，污染也会逐渐消失。

营运期环境影响分析： 大气环境影响分析 经过对本项目的初步工程分析，本项目运营后产生的废气主要是：①钣金车间维修过程中部件焊接时会产生少量的焊接烟尘；②烤漆房废气，主要为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃；③汽车进出车间时会产生少量汽车尾气，主要成份为CO、NOx、HC；④食堂厨房产生的油烟废气。 1.1焊接烟尘 本项目焊丝用量约 80 kg/a，参考《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》，焊接材料的发尘量约70~100g/kg，本次环评取最大值，则本项目焊丝产生的焊接烟尘量为8kg/a，项目年工作 330 天，每日焊接工时为 0.5h，则预测计算焊烟产生速率为48.48g/h。 对焊接工位配备移动式焊烟净化器，有效吸附收集焊接烟尘，对其收集处理效率按90%计，则未被收集的焊接烟尘通过车间通风排放，无组织排放量0.8kg/a，源强较小，对环境影响不大。 1.2烤漆房废气 （1）源强分析 根据建设单位提供的资料，在大车维修车间内设有1座烤漆房，为全封闭形式，设计尺寸为10m×6m×4m，喷漆、烤漆工序均在烤漆房内进行。汽车喷漆完成后，在烤漆房内自然晾干，随后进入下一道工序。另外，烤漆房内备有1套烤漆机，在冬季超低温情况时，根据工作需要对汽车进行烘干。烤漆房采用负压收集系统，风机风量为4000m3/h，平均每天工作时间按2h计。烤漆房配有漆雾过滤装置，主要过滤吸附装置有：无接缝天花过滤棉；过滤纤维棉。喷烤漆房内壁的四周、顶上、地下均装两层过滤吸附材料，且定期进行更换。本项目选用醇酸漆（底漆）、环氧漆（中漆）和聚氨酯漆（面漆），喷漆车辆数预计为500辆/年，年用油漆量为0.72t/a，其中底漆用量为0.14t/a（固体含量达 95%），中漆用量为0.30t/a（固体含量达 90%），面漆用量为 0.12t/a（固体含量达 95%）。喷漆房油漆中各类污染物的含量见表23。 表23 本项目喷漆房油漆中各类污染物的含量 （单位：占比%、用量 t/a） 用量 甲苯 二甲苯 乙酸丁酯 丁醇 乙二醇丁醚 主体成分 底漆 0.14 // // 5 0.007 // // // // // // 95 0.133 中漆 0.30 // // 5 0.015 // // 5 0.015 // // 90 0.270 面漆 0.12 // // 5 0.006 // // // // // // 95 0.114 固化剂 0.12 // // // // 30 0.036 // // // // 70 0.084 稀释剂 0.04 40 0.016 50 0.02 // // 5 0.002 5 0.002 // // 合计 0.72 0.016 0.048 0.036 0.017 0.002 // // 由上表可知项目产生的有机废气中主要污染物为甲苯、二甲苯、挥发性有机废气(VOCs，以非甲烷总烃计)。污染物产生量为：甲苯 0.016t/a，二甲苯 0.048t/a，非甲烷总烃 0.055t/a。烤漆房采用负压收集系统，风机风量为4000m3/h，工作时间按2h/d 计，废气中主要污染物的产生浓度为：甲苯7.97mg/m3，二甲苯 23.90mg/m3，非甲烷总烃 27.39mg/m3。 烤漆房采用“过滤棉过滤+UV光氧催化+活性碳过滤”处理工艺环保处理装置， 去除效率约为90%，并设置一根15m高排气筒，处理后的废气经排气筒排出。污染物排放量为甲苯 0.0016t/a，二甲苯 0.0048t/a，非甲烷总烃 0.0055t/a；排放浓度为：甲苯 0.797mg/m3、二甲苯 2.390mg/m3、非甲烷总烃 2.739mg/m3；排放速率分别为：甲苯0.003kg/h、二甲苯 0.010kg/h、非甲烷总烃 0.011kg/h。满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017 专项治理方案》表一中工业涂装行业标准限值要求。 （2）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），评价工作等价按照表24的分级判据进行划分，主要指标有最大地面空气质量浓度占标率 Pi，如污染物数 i 大于1，取P值中最大者Pmax。 表 24 大气环境评价等级判定表声源不同距离处的噪声值 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi，及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离D10%。其中 Pi 定义为： Pi  Ci 100 % C0i 式中： Pi——第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度，µg/m3； Coi——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，µg/m3。 经过对本项目的初步工程分析：本项目运营后产生的废气主要是喷漆房产生的废气。采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的 AERSCREEN 估算模式对污染源进行估算分析，评价因子和评价标准见表25，估算参数见表 26，无组 织污染源采用估算模式计算的参数见表27。 表25 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/（mg/m3） 标准来源 甲苯 1h 平均 0.2 《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ2.2-2018）附录 D 二甲苯 1h 平均 0.2 非甲烷总烃 1h 平均 2.0 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》 （DB13/1577—2012） 表 26 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 25 万 最高环境温度/℃ 38.6℃ 最低环境温度/℃ -32.7℃ 土地利用类型 城市 区域湿度条件 平均 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸边熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/km / 岸线方向 / 表27 本项目有组织点源调查表 （X、Y 为 UTM 坐标） 点源名称 排气筒底部中 心坐标/m 海拔高度 /m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速 /(m/s) 烟气温度 /° C 年排放小时数 /h 排放工况 污染物排放速率 /(g/s) X Y 甲苯 二甲苯 非甲 烷总烃 烤漆 房 6412 58.04 41802 06.87 769 15 0.3 15.7 20 502 连 续 0.000 83 0.002 78 0.003 06 项目的废气污染物主要为甲苯、二甲苯和非甲烷总烃，选择估算模式对项目大气评价工作进行分级计算，本项目有组织污染源：甲苯： Pmax=0.108%<1% ，二甲苯：Pmax=0.361%<1%，非甲烷总烃：Pmax=0.040%<1%。确定本项目环境空气影响评价等级为三级评价。 （3）本项目对环境空气的影响和预测 本次评价主要对本项目运营过程中产生的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃对环境的影响进行估算模型预测。估算结果见表 28。 表 28 本项目有组织大气污染物估算结果一览表 下风向距离 D(m) 甲苯 二甲苯 非甲烷总烃 预测质量浓 度/（μg/m3） 占标率 (%) 预测质量浓 度/（μg/m3） 占标率 (%) 预测质量浓 度/（μg/m3） 占标率 (%) 10 0.056 0.028 0.187 0.093 0.206 0.010 20 0.216 0.108 0.723 0.361 0.795 0.040 25 0.196 0.098 0.657 0.329 0.724 0.036 50 0.158 0.079 0.529 0.264 0.582 0.029 75 0.149 0.075 0.499 0.250 0.549 0.027 100 0.173 0.087 0.580 0.290 0.639 0.032 125 0.155 0.077 0.519 0.259 0.571 0.029 150 0.137 0.068 0.457 0.229 0.503 0.025 175 0.120 0.060 0.401 0.200 0.441 0.022 200 0.105 0.053 0.352 0.176 0.387 0.019 225 0.093 0.046 0.311 0.156 0.343 0.017 250 0.083 0.042 0.280 0.140 0.308 0.015 275 0.076 0.038 0.256 0.128 0.281 0.014 300 0.070 0.035 0.234 0.117 0.258 0.013 ... ... ... ... ... ... ... 2500 0.006 0.003 0.018 0.009 0.020 0.001 下风向最大质量浓度及占标率% 0.216 0.108 0.723 0.361 0.795 0.040 D10%最远距离/m 20m 从上表可以看出，本项目污染源在正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率为甲苯：0.108%，二甲苯：0.361%，非甲烷总烃：0.040%。污染物对周边大气环境质量影响较小，可以接受。根据建设单位设计资料，项目区烤漆房及排气筒拟建位置位于大车维修车间东北角，，距离杨庄村约1.03km，污染物对小区环境空气质量的影响较小，可以接受。 （4）污染物排放量核算 表 29 大气污染物有组织排放量核算表 序 号 排放口 编号 污染物 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/ （t/a） 1 1# 甲苯 0.797 0.003 0.0016 二甲苯 2.390 0.010 0.0048 非甲烷总烃 2.739 0.011 0.0055 有组织排放总计 有组织排放总计 甲苯 0.0016 二甲苯 0.0048 非甲烷总烃 0.0055 本项目运营过程中产生的废气主要是烤漆房产生的废气，主要污染物为甲苯、二甲苯和非甲烷总烃，由源强估算、预测分析等可知，烤漆房废气经15m高的排气筒排放，对周边环境影响较小。 1.3汽车尾气 污染源主要是汽车在启动过程中的怠速及慢速（速度≤5km/h）行驶时排放的废气，汽车燃油排放的污染物种类主要是CO、NOx、HC。 类比其他现有停车场的汽车尾气排放系数，单车排放因子为：CO：0.480g/min，NOx： 0.014g/min，HC：0.207g/min。项目拟计划维修保养车辆5000辆/年，平均每辆车维修时尾气排放时间按5min计算，则项目检修工位汽车废气污染物排放量约为CO：12kg/a，NOx： 0.35kg/a，HC：5.18kg/a。汽车进出厂区时间较分散，对环境的影响可以接受。 1.4食堂油烟 本项目共设2个灶头，为小型饮食业单位。本项目厨房油烟产生量约0.00818t/a。在厨房炉灶等加工设备上方设置集气罩，油烟集气罩投影面积应大于灶台面，设一套静电油烟净化器，处理风量约为2000m3/h，最低处理效率为60%，经此油烟净化处理设施处理后，本项目油烟排放量为0.00327t/a，每日食品加工制备时间为3小时，则油烟排放浓度为1.5mg/m3，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型标准要求。 油烟净化处理后在房顶排气口排放，不会对周围环境产生不良影响。 1.5建设项目大气环境影响评价自查表 大气环境影响评价自查表见下表。 表30 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km☑ 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a☑□ 评价因子 基本污染物 (PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3) 其他污染物 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准 □ 附录D □ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据☑□ 主管部门发布的数据□ 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区□□ 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 ☑ 预测范围 边长≥ 50km□ 边长5～50km □ 边长 = 5 km ☑ 预测因子 预测因子（ ） 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □ 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率＞10% □ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度 贡献值 非正常持续时长 （ ）h C非正常占标率≤100% □ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 □ C叠加不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k ＞-20% □ 环境 监测 计划 污染源监测 监测因子：（ 颗粒物 ） 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 ( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受 ☑ 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:（ ）t/a NOx:（ ）t/a 颗粒物:（）t/a VOCs:（0.0119 ）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 2、水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的评价等级确定要求,本项目排放方式属于间接排放，评价等级定为三级 B。本项目运营过程中产生的废水主要为工作人员及外来客户产生的生活污水、洗车废水及维修车间废水。生活污水经化粪池处理，维修车间废水及洗车废水经隔油沉淀池处理后，均进入一体化生活污水站，处理达标后，回用于厂区道路、绿化用水、地面冲洗水、洗车用水等；多余部分用拉水车送到宁武县污水处理厂处理，待后期宁武县市政污水管网完善后进入市政污水管网，最终进入宁武县污水处理厂处理。 （1）生活污水 本项目生活污水包括职工生活污水和外来客户废水，其中职工生活污水产生量为 5.12m3/d，外来客户废水产生量为 0.24m3/d，共计生活污水排放量为5.36m3/d。 项目区综合楼建设有1座化粪池，生活污水经化粪池处理后进入A/O2一体化生活污水处理站后，处理达标后回用于厂区道路、绿化用水、洗车回用水、维修车间地面清洗等；多余部分用拉水车送到宁武县污水处理厂处理，待后期宁武县市政污水管网完善后进入市政污水管网，最终进入宁武县污水处理厂处理。 （2）洗车废水、维修车间废水 本项目在汽车维修保养时会产生洗车废水、地面冲洗废水和零部件清洗废水、湿式打磨废水。洗车废水量为0.27m3/d，维修车间废水量（包括地面和零件冲洗、湿式打磨废水）为7.84m3/d。环评要求在项目区内设置1座容积为45m3的三级隔油沉淀池，废水经隔油沉淀池处理后，进入一体化生活污水处理站处理达标后回用于回用于厂区道路、绿化用水、洗车回用水、维修车间地面清洗等。本项目机修车间部分零部件清洗时，会采用专用独立的清洗机，清洗废水直接回流到清洗机接油盘内，随后同洗车废水、地面冲洗废水进入隔油沉淀池，并且严格要求操作过程，规定在此过程中不允许有废油滴漏，若不慎将油滴到地面，则用抹布吸附，产生量极少。 本项目距离恢河支流较近，环评要求本项目厂区靠近恢河一侧植树绿化，重点防渗区不得设置在靠近恢河支流的一侧，本项目生活污水和生产废水经处理达标后回用，多余部分采用多余部分用拉水车送到宁武县污水处理厂处理，待后期宁武县市政污水管网完善后进入市政污水管网，最终进入宁武县污水处理厂处理。因此不会对恢河支流造成影响。 表31 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型☑；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护；饮用水取水口；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放；间接排放☑；其他□ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B☑ 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建；在建□；拟建☑；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量 40%以下□；开发量 40% 以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （ ） 监测断面或点位个数 （ ） 现状评价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类□；Ⅴ 类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （） （） （） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他m3/s； 生态水位：一般水期（）m3；鱼类繁殖期（）m； 防治措施 环保措施 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他( 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动□；自动□；无监测□ 监测点位 （ ） （） 监测因子 （ ） （） 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 地下水环境影响分析 本项目属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）附录 A 地下 水环境影响评价行业分类表中的“汽车、摩托车维修场所”，环境影响评价类别为环境影 响报告表，为Ⅲ类项目。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）表1地下水环境敏感程度分级规定和本项目所在区域的水文地质资料，确定本项目所在区域的地下水环境敏感程度，本项目的地下水环境敏感程度为不敏感。分析确定本项目地下水评价等级三级。 根据项目工艺特征分析，项目对地下水的影响途径主要为洗车区、危废暂存间、隔油沉淀池的渗漏对地下水的影响。这些渗漏穿过土壤层，使土壤吸附大量的污水；还会随着地表水的下渗补充给地下水，造成地下水污染，污水中含有大量细菌，会对人体造成伤害， 致使地下水无法饮用。 地下水污染防治措施： （1）源头控制措施 源头控制措施主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施， 防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 本评价本着尽可能提高水的重复利用率，达到节约新鲜水，尽最大可能地减少污水排放量，本项目应从设计、施工等方面全过程加强对工艺、管道、设备等的质量控制，以防止污染物的跑、冒、滴、漏。 （2）分区防渗措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中分区防渗的要求，对厂区的污染源进行分区防渗，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，洗车区、危废暂存间、隔油沉淀池为重点防渗区，预检工位、机修工位等维修保养区为一般防渗区，办公区等其余路面为简单防渗区。厂区污染防治分区一览表见表32。项目分区防渗图见附图9。 表32 厂区污染防治分区一览表 序号 防治区分布 装置及设施名称 防渗系数 1 重点防渗区 洗车区、危废暂存间、隔油沉淀池、喷漆房 等效粘土防渗层 Mb≥6.0m， k≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598 执行 2 一般防渗区 预检工位、机修工位、等维修保养区、消防水池、一般固废暂存间等 等效粘土防渗层 Mb≥1.5m， k≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889 执行 3 简单防渗区 办公区等其余路面 一般地面硬化 评价要求将洗车区、危废暂存间、隔油沉淀池、喷漆房作为重点防渗区，其地面防渗混凝土强度等级不宜小于 C25，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于 P8，其厚度不宜小于 150mm。确保防渗性能应与6米厚的粘土层（渗透系数1.0×10-7 cm/s）等效。预检工位、机修工位等维修保养区作为一般防渗区，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于 P8，其厚度不宜小于100mm，确保防渗性能应与1.5米厚的粘土层（渗透系数 1.0×10-7cm/s）等效。办公区等其余路面进行硬化。废水渗入含水层的可能性很小，对地下水环境影响较小。 采取上述措施后，本项目的运营不会对区域地下水环境产生不利影响。 4、噪声影响分析 （1）声源分析 项目噪声主要来自汽车修理过程中所产生的机械噪声。 根据同类企业设备的源强调查，项目机械噪声源强在 70～85dB（A），项目噪声源源强及控制措施见表表33。 表33 项目主要设备噪声统计表 序号 声源名称 台（套）数 安装位置及措施 类比噪声值（dB（A）/台） 1 举升机 8 台 室内，减振 85 2 四轮定位仪 2 台 室内 70 3 大梁校正仪 2台 厂房内，减振支座 80 4 扒胎机 2 台 室内，消声 80 5 轮胎动平衡机 2 台 室内，减振 80 6 电焊机 2台 室内 80 7 抛光机 12 台 室内，减振 80 8 砂轮机 2 台 室内，减振 80 9 微型钻床 2 台 室内，减振 80 10 电机拆装举升机 2台 室内，减振 80 11 动力电池拆装举升机 2 台 室内，减振 80 12 变速箱油换油机 2台 室内，减振 80 13 车用启动充电机 2 台 室内，减振 80 14 烤漆机 1台 室内，减振 80 （2）噪声影响预测 影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，主要包括几何发散、大气吸收、地面效应、屏障屏蔽及其他多方面效应，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的几何发散，即声波随距离的衰减。 噪声源经距离衰减及隔声措施后，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： Leq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 预测结果见表34。 表34 各厂界点噪声影响预测结果 单位：dB（A） 监测点 昼间(dB) 贡献值 标准值 1#厂界北 38.8 60 2#厂界东 42.1 60 3#厂界南 39.6 60 4#厂界西 49.8 60 项目夜间不生产，由上表预测结果可以看出，项目厂界昼间贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，不会对周边声环境造成影响。 （3）降噪措施 为防止本项目产生的噪声对周围环境的影响，本评价提出如下降噪措施： ①合理选择机械设备，从声源上控制噪声：对于机械产噪设备，应选择辐射噪声小、振动小的低噪声设备，同时也要选择有可能采取控制对策的设备，提高安装精度，从源头上控制噪声产生的级别。 ②设置减噪减振措施：设备置于厂房内，采取消声、减振及合理布置等措施，采取适当的吸声、隔声等降噪措施，做好合理安装，合理布局。 ③加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 5、固废环境影响分析 5.1生活垃圾S1 根据我国生活污染源产排污系数，每人每天产生的生活垃圾约0.5kg，按80人计，则工厂生活垃圾产生量为40kg/d；年工作日330天，即13.2t/a。 环评要求生活垃圾应集中收集，送环卫部门统一处置，做到日产日清，不得随意倾倒。不滞留，不积压，更不能使垃圾造成二次污染，特别是在夏秋之季，垃圾是蚊虫病菌繁殖的温床，要更加严格管理，即时清除，杜绝危害，做到日产日清。这部分固废在采取本报告提出的相关治理措施后，不会对区域环境和卫生产生不利影响。 5.2一般固体废物 ①废弃零部件 类比同类型项目，本项目维修过程会产生一定量废弃零部件，汽车废零件按 5kg/车计，年维修车辆5000辆，类比同类型4S店项目，本项目维修过程会产生一定量废弃零部件，汽车废零件按 5kg/车计，年维修车辆5000 辆，则其产生量约为25 t/a，属于一般工业固废，暂存于一般工业固废暂存间，定期作为资源外售。 ②废橡胶部件 类比同类型项目，项目维修过程会产生一定量的废旧轮胎等废橡胶部件，产生量为 10t/a，属于一般固废，暂存于一般工业固废暂存间，定期作为资源外售。 评价要求，一般工业固废暂存间采用砖混结构，地面采用混凝土结构防渗。 5.3危险废物 危险废物主要为汽车修理过程中产生的废矿物油（HW08）；废油桶、废机滤、空滤、遮蔽纸、废活性炭、废过滤棉、废棉纱、废油漆桶、废抹布（HW49）；废油漆、漆渣（HW12）；废防冻液（HW09）、废旧电池等。根据建设单位提供的资料，废矿物油产生量预计为5.8t/年，废旧电池产生量预计为1.6t，其他危险废物产生量预计为 1.2t/年。 ①废漆渣及遮蔽纸 维修保养过程使用油漆产生废漆渣及废遮蔽纸，根据《国家危险废物名录》 (2016 年)，其属于 HW12 燃料、涂料废物，预计产生量 0.1t/a，需暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理。 ②空油漆桶 根据本项目喷涂量，预计年产生废包装桶 0.2t。根据《国家危险废物名录》 (2016 年)，其属于 HW49 其他废物，需暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理。 ③废蓄电池 维修保养过程可能产生更换废蓄电池，根据《国家危险废物名录》(2016 年)，废蓄电池属于 HW49 其他废物，年产生废蓄电池约1.6t，需暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理。 废铅酸蓄电池收集、贮存过程按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》 （HJ519-2009）要求进行，具体要求如下。 1、收集 废铅酸蓄电池收集过程应以环境无害化的方式运行，应在收集过程中采取 以下防范措施，避免可能引起人身和环境危害的事故发生。 (1)废铅酸蓄电池运输前，产生者应当自行或者委托有关单位进行合理包装，防止运输过程出现泄漏。不得擅自倾倒、丢弃废铅酸蓄电池中的电解液。 (2)废铅酸电池有电解液渗漏的，其渗漏液应贮存在耐酸容器中。 (3)拆装后的铅材料应包装后收集。 收集者不应大量贮存废铅酸蓄电池,暂存库贮存废铅酸蓄电池量不应大于30t。 2、贮存 废铅酸蓄电池的贮存设施应参照 GB18597 的有关要求进行建设和管理。废铅酸蓄电池的暂时贮存设施设计应符合 HJ519-2009 中安全防护要求，并防止电解液泄漏，严格控制环境污染。禁止将废铅酸蓄电池堆放在露天场地，避免废蓄电池遭受雨淋水浸。应避免贮存大量的废铅酸斋电池或贮存时间过长，贮存点应有足够的空间，暂存时间最长不得超过 60d。 ④废电子器件 维修保养过程拆解产生废电子器件，根据《国家危险废物名录》(2016 年)，废电子器件属于 HW49 其他废物，年产生废电子器件约 0.5t，需暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理。 ⑤废机油 本项目营运期汽车在维修和车辆保养的过程中，将会产生废油(废发动机油、制动器油、变速器油、废机油等)，属于《国家危险废物名录》(2016 年) 中 HW08 废矿物油与含矿物油废物，年产生量约为5.8t，需暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理。 ⑥废手套、废棉纱等含油废物 本项目营运期汽车在维修和车辆保养的过程中，将会产生含油废物（废手套、棉布、吸油棉等），根据《国家危险废物名录》(2016 年)，含油废物属于HW49 其他废物，产生量为 0.02t，需暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理。 ⑦废过滤棉、废活性炭 本项目烤漆房产生废气采用过滤棉、活性炭吸附，会产生废过滤棉及活性炭。根据《国家危险废物名录》(2016 年)，属于编号为 HW49其他废物，项目投产后，预计年产生废活性炭 0.3t/a、废过滤棉 0.08t/a。需暂存于危险废物暂存间，交有资质单位处理 环评要求在厂区内设一座50m2危废暂存间，将项目产生的危险废物分类收集暂存，定期交有资质单位处理。 本次评价根据废物全过程控制原则，按照《危险废物贮存污染控制标准》要求厂区内设置专用的危废暂存间，并提出以下要求： （1）危废收集要求及容器选择 ①采用符合要求的专用容器密闭盛装； ②盛装危废的容器材质和衬里要与危废相溶； ③禁止不相容的两种废物装入统一容器。 （2）危废暂存设施的设计要求 ①建设堵截泄露的裙角，地面和裙角要用坚固、防渗材料建造；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施； ②贮存设施基础必须做防渗处理，防渗处理按重点防渗区要求； ③贮存设施外建设雨水疏导系统，保证能防止雨水不流到危险废物堆中； ④贮存场要设置明显的贮存危险废物种类标志和警告标志； ⑤贮存场周围设置围墙或防护栅栏，避免他人进入。 （3）运行管理要求 ①必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ②废物应及时转运，废物的转运过程中应装入高密度聚乙烯袋子并封闭，以防散落， 必要时将袋子盛入专用的容器内转运，转运车辆应加盖篷布，以防散入路面。废物转移时应遵守《危险废物转移联单管理办法》，做好废物的记录登记交接工作。 采取上述措施后，本项目运营期产生的固体废物可得到合理处置，不会对周围环境产生影响。 土壤环境影响分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，2019 修订版）中“表 1 国民经济行业分类和代码”，判定本项目属于“F 批发和零售业——5261 汽车新车零售”、“O 居民服务、修理和其他服务业——8111 汽车修理与维护（指汽车修理厂及路边门店的专业修理服务， 包括为汽车提供上油、充气、打蜡、抛光、喷漆、清洗、换零配件、出售零部件等服务， 不包括汽车回厂拆卸、改装、大修的活动）”。 根据环境工程评估中心培训资料中给出的“土壤环境影响评价项目类别涵盖行业情况表”，“社会事业与服务业”对应的国民经济行业类别为“全部 E 建筑业；H 住宿和餐饮业；K 房地产业；M 科学研究和技术服务业；O 居民服务、修理和其他服务业；Q 卫生和社会工作；R 文化、体育和娱乐业”。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中“附录 A 土壤环境影响评价项目类别”，判定本项目属于“社会事业与服务业——其他”，为Ⅳ类项目。 综上，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、环境风险分析 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险等级评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险评价工作等级判定见表35。 表35 风险评价工作等级 本项目涉及的危险化学品主要为机油、刹车油、油漆等油类物质，该物质临界量为2500t。企业最大储存量约为5t，经计算物质总量与临界量比值 Q=2×10-3＜1，则该项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。 （2）事故分析 本项目存在的环境风险主要是具有毒性、易燃性的油类物质泄漏引起的环境风险问题。油类物质主要为机油、润滑油、液压油等，储存于桶内，正常操作情况下，不会对水环境造成影响。若在储存和使用过程中，由于操作不当等因素，可能会导致油类物质泄漏。由于项目的油类物质使用使用量很小，且发生泄漏时易于发现，并可以及时采取措施，不会引起明显的环境污染。对于油类物质使用过程中，操作人员也需注意事先做好防护工作，则产生较严重环境污染和人员健康损害事故的可能性很小。 （3）风险防范措施分析 泄漏为本项目环境风险主要事故源，预防泄漏的主要措施为： 1）严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。 2）各类液体危险化学品应包装完好无损，不同物质之间应隔开存放。 3）配备大容量的槽筒或置换桶，油类物质发生泄漏时可以安全转移。 4）加强巡视检查。 一般情况下，本项目发生上述风险事故几率很小，为进一步减少风险产生的几率，避免风险情况的出现，企业应加强风险管理，提高风险防范意识，制定应急预案及预防员工中毒相关预案，减轻风险情况造成的危害程度。 8、环境管理要求与环境监测计划 8.1环境管理要求 本项目属于生产性项目，在生产过程中的环境管理内容包括以下几点： （1）认真贯彻执行《环保法》，把环保工作落到实处； （2）谁主管，谁负责，责任到人，分级管理； （3）对环保设备定期保养，发现问题立即处理，保证运行率达90%以上； （4）严格执行环保设施的操作规程，确保环保设施的正常运行； （5）建立环保设施台账，认真做运行记录； （6）环保设施在运行过程中，如发生重大事故，需较长时间维修时，必须向县级环保局写出书面申请，批准后方可正常生产； （7）如发现擅自停用或拆除环保设施，依据《环保法》予以处罚； （8）环保设施如发生突发事故，要及时抢修，保证设施及时正常运行，确保污染降到最低程度。 具体环境监管内容见下表36。 表36 环境监管内容一览表 1、环境法律法规标准 符合国家、地方和行业有关法律、法规、规范、产业政策、技术标准要求，污染物排放达到国家、地方和行业排放标准、满足污染物总量控制和排污许可证管理要求 2、环境管理审核 环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全、真实 3、生产过程环境管理 岗位培训 主要岗位人员进行过岗前培训，取得本岗位资质证书，有岗位培训记录 原辅材料、产品、能源消耗管理 采用清洁原料和能源，有原材料质检制度和原材料消耗定额管理制度，对能耗、物耗有严格定量考核，对产品质量有考核 资料管理 生产管理资料完整、记录齐全 生产管理 有完善的岗位操作规程和考核制度，实行全过程管理，有量化指标的项目实施定量管理 设备管理 主要设备有基本的管理制度，并严格执行，定期对主要设备由技术检测部门进行检测，并限期改造，对国家明令淘汰的高耗能、低效率的设备进行淘汰，采用节能设备和技术无故障率达95% 4、环境管理 环境保护管理机构 有专门环保管理机构配备专职管理人员 环境管理制度 环境管理制度健全、完善、并纳入日常管理 环境管理计划 制定近、远期计划，具备环境影响评价文件的批复和环境保护设施“三同时”验收合格文件 环保设施的运行管理 记录运行数据并建立环保档案和运行监管机制 环境监测机构 对废水、废气、噪声主要污染源、污染物的监测，委托有资质的监测部门进行监测。 相关方环境管理 服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境管理要求 8.2环境监测计划 依据本工程污染特点和建设单位的实际情况制定环境监测计划，具体内容如下： 监测内容包括废气污染源监测、厂界噪声监测等。监测点位、监控项目及监测频率的具体情况见表37。 表37 监测计划表 项目 监测点位 点数 监控项目 监测频率 备注 废 气 厂界上风向和下风向 5个 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 每年监测一次，每次连续2天，每天3次，每次连续1h采样时间 外委监测 排气筒 1个 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 每半年 1 次， 每次 1 天 外委监测 噪声 厂界东、南、西、北各1个点 4个 Leq（dB(A)） 每年监测一次，每次监测1天，昼夜分别测量 外委监测 8.3企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）的相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，主要公开内容如下： ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③污染防治设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其环境保护行政许可情况； ⑤其他应当公开的环境信息，如竣工环境保护验收备案、自行监测工作开展情况及监测结果等。 环保投资 表38 环保投资一览表 序号 类别 污染源 环保措施 费用（万元） 1 废气 焊接烟尘 设 1 台移动式焊烟净化器，加强车间内 的通风排气 0.3 烤漆房废气 “过滤棉过滤+UV光氧催化+活性碳过滤”，一根 15m 高排气筒 12 汽车尾气 加强车间内的通风排气 1 油烟 炉灶加工设备上方设置集气罩，设一套静电油烟净化器 2 2 废水 生活污水 1 座 50m3化粪池，一座处理能力为1m3/h的一体化A/O2生活污水处理站 20 洗车废水及维修车间废水 设 1 座 45m3 的三级隔油沉淀池 3 雨水 雨水收集池 设 1 座 50m3 的雨水收集池 5 3 噪声 维修区各类机械 室内操作，基础减震，定期维护 2 4 固废 生活垃圾 设置垃圾桶，集中收集 0.5 一般工业固废 设 1 座100m2 危废暂存间 10 危险废物 设 1 座50m2 危废暂存间 5 5 生态 厂区绿化5359m2 20 合计 80.8 10、污染物排放清单 污染物排放清单见表39。

表39  项目环保措施及污染物排放情况一览表

| 污染类别 | 污染源 | 污染物 | 污染物排放情况 | 排污口位置 | 拟采取的环保措施及主要运行参数 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接操作室 | 焊接烟尘 | 0.8kg/a | 移动式焊烟净化器 | 设 1 台移动式焊烟净化器，加强车间内的通风排气 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 中二级标准 |
|  | 烤漆房 | 甲苯 | 0.797mg/m3，0.0016t/a | 排气筒 | 采用“过滤棉过滤+UV光氧催化+活性碳过滤”处理工艺，通过 15m 高排气筒 | 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017 专项治理方案》表一中工业涂装行业标准 |
|  |  | 二甲苯 | 2.390mg/m3，0.0048t/a |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.739mg/m3，0.0055t/a |  |  |  |
|  | 维修区 | 汽车尾气 | CO | 12kg/a | 尾气抽排系统 | 加强车间内的通风排气 | / |
|  |  |  | NOx | 0.35kg/a |  |  |  |
|  |  |  | HC | 5.18kg/a |  |  |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.00327t/a | 房顶排气口 | 设置排烟管道，安装1套静电油烟净化器、风量2000m3/h，去除效率大于60% | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型标准 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、 氨氮、TN、TP 等 | / | / | 项目区综合楼建有 1 座50m3化粪池，生活污水经化粪池处理后，进入A/O2一体化生活污水处理站处理后，回用于厂区道路、绿化用水；多余部分用拉水车送到宁武县污水处理厂处理，待后期宁武县市政污水管网完善后进入市政污水管网，最终进入宁武县污水处理厂处理。 | 《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》 |
|  | 洗车废水及维 修车间废水 |  | / | / | 设1座45m3三级隔油沉淀池，废水经隔油沉淀池处理后，进入一体化生活污水处理站处理达标后回用于厂区道路、绿化用水、地面冲洗水、洗车用水等。 |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 工作人员及客户 | 生活垃圾 | 不排放 | / | 设置垃圾桶，集中收集，送环卫部门统一处理 | 处置率100%，不会对周围环境产生影响 |
|  |  | 维修区 | 废金属零部件、废橡胶部件 | 不排放 | / | 暂存于一般工业固废暂存间，分类存放，定期作为资源外售。 |  |
|  | 危险废物 | 维修区 | 废矿物油（HW08）；废油桶、废机滤、空滤、遮蔽纸、废活性炭、废过滤棉、废棉纱、废油漆桶、废抹布（HW49）；废油漆、漆渣（HW12）；废防冻液（HW09） | 不排放 | / | 设一座50m2危废暂存间，将项目产生的危险废物分类收集暂存，定期交有资质单位处理。 |  |
|  |  |  | 废旧电池 |  |  |  |  |
| 噪声 | 维修区各类 机械 | 噪声 | 70-85dB（A） | / | 室内操作，基础减震，定期维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准 |
| 信息公开、监测计划等内容详见“八、环境管理与监测计划” |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 污染源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | G1 | 焊接操作室 | 焊接烟尘 | 设1台移动式焊烟净化器，加强车间内的通风排气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表 2 中二级标准 |
|  | G2 | 烤漆房 | 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 设置密闭式喷烤漆房，废气经过“过滤棉过滤+ UV光氧催化+活性碳过滤”后，通过1根 15m高排气筒排放。 | 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017 专项治理方案》表一中工业涂装行业标准 |
|  | G3 | 汽车尾气 | 汽车尾气 | 加强车间内的通风排气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表 2 中二级标准 |
|  | G4 | 食堂厨房 | 油烟 | 设置集气罩，安装1套静电油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) |
| 水 污 染 物 | W1 | 生活污水 | COD、BOD5、 SS、氨氮、TN、TP 等 | 1座50m3 化粪池，新建A/O2一体化生活污水处理站 | 《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》 |
|  | W2 | 洗车废水及维修车间废水 |  | 设 1 座 45m3隔油沉淀池，A/O2一体化生活污水处理站 |  |
| 固 体 废 物 | S1 | 工作人 员、客户 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，集中收集，送环卫部门统一处理 | 合理 处置 |
|  | S2 | 维修区 | 废金属零部件、废橡胶部件 | 暂存于一般工业固废暂存间，分类存放，定期作为资源外售。 |  |
|  | S3 | 危险废物 | 废矿物油（HW08）；废油桶、废机滤、空滤、遮蔽纸、废活性炭、废过滤棉、废棉纱、废油漆桶、废抹布（HW49）；废油漆、漆渣（HW12）；废防冻液（HW09） | 设 1 座50m2 危废暂存间，危废分类暂存，交由有资质的单位处置 |  |
|  |  |  | 废电池 |  |  |
| 噪 声 | N | 生产设备 | 室内操作，基础减震，定期维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2 类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本次环评建议建设单位加强厂区绿化，严格落实环评提出的各项要求，采取以上措施后，本项目建设对周边生态环境不会造成大的影响。 |

结论与建议

结论: 1、项目概况 宁武县汽贸修配扶贫项目建设工程位于宁武县凤凰镇杨庄村西南侧1.03km处，厂址中心点的地理坐标为东经112°15′15.83″，北纬38°57′29.71″。项目区北侧、东侧、南侧为荒地，西侧为乡村道路。 主要建设工程包括综合楼、维修车间等；建设配套给排水工程、道路、绿化等公用辅助工程。 本项目总投资5792.78万元，环保投资为80.8万元，环保投资占总投资的1.4%。 2、环境质量现状 ①环境空气质量现状：本次评价收集到了宁武县城2019年例行监测数据，由监测结果可知，CO百分位数日平均质量浓度、SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度及O3百分位数质量浓度均达标。说明本项目所在区域为达标区。 山西昌兴同创安全技术服务有限公司对本项目的其他特征污染物（TSP）环境空气质量现状做了补充监测，监测结果显示TSP达标。 ②地表水：本工程最近地表水系为恢河，恢河位于本项目西南侧约186m，恢河支流位于本项目西侧约23m。本项目运营期生活废水、生产废水经一体化生活污水站处理达标后，回用于厂区道路、绿化用水、地面冲洗水、洗车用水等；多余部分用拉水车送到宁武县污水处理厂处理，待后期宁武县市政污水管网完善后进入市政污水管网，最终进入宁武县污水处理厂处理，不会对地表水体产生影响。 ③地下水：项目区各个监测点地下水水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 中Ⅲ类标准值要求，水质现状总体良好。 ④声环境：山西昌兴同创安全技术服务有限公司于2020年10月26日对该项目所在地进行了噪声监测，根据监测结果，厂界东、南、西、北四侧监测点位的监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 3、污染物排放情况 （1）废气 ①钣金车间维修过程中部件焊接时会产生少量的焊接烟尘；②烤漆房废气，主要为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃；③汽车进出车间时会产生少量汽车尾气，主要成份为CO、NOx、HC；④食堂厨房产生的油烟废气。 （2）废水 ①工作人员及外来客户产生的生活污水； ②洗车废水及维修车间废水； （3）噪声 项目噪声主要为维修车间机械设备在工作过程中所产生的机械噪声。根据机械设备的源强调查，项目噪声源强在 70～85dB（A）。 （4）固废 ①一般固废主要为工作人员及客户产生的生活垃圾及汽车修理过程中产生的废金属零部件、废橡胶部件等； ②危险废物主要为汽车修理过程中产生的废矿物油（HW08）；废油桶、废机滤、空滤、遮蔽纸、废活性炭、废过滤棉、废棉纱、废油漆桶、废抹布（HW49）；废油漆、漆渣（HW12）；废防冻液（HW09）、废旧电池等。 主要环境影响 （1）废气 ①焊接工位配备移动式焊烟净化器，有效吸附收集焊接烟尘，对其收集处理效率按90%计，则未被收集的焊接烟尘通过车间通风排放，无组织排放量0.8kg/a，源强较小，对环境影响不大。 ②烤漆房采用“过滤棉过滤+UV光氧催化+活性碳过滤”处理工艺环保处理装置，去除效率约为 90%，并设置一根 15m 高排气筒，处理后的废气经排气筒排出，满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017专项治理方案》表一中工业涂装行业标准限值要求。 ③汽车进出车间时会产生少量汽车尾气，车间内加强通风，且汽车进出厂区时间较分散，对环境的影响可以接受。 ④厨房炉灶加工设备上方设置集气罩，设一套静电油烟净化器，处理风量约为2000m3/h，最低处理效率为60%，经此油烟净化处理设施处理后，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型标准要求。 （2）废水 生活污水、生产废水经一体化A/O2生活污水处理站处理后，回用于厂区道路、绿化用水；多余部分用拉水车送到宁武县污水处理厂处理，待后期宁武县市政污水管网完善后进入市政污水管网，最终进入宁武县污水处理厂处理。不会对地表水环境产生影响。 （3）固废 ①一般固废主要为工作人员及客户产生的生活垃圾及汽车修理过程中产生的废金 属零部件：在厂区内设置垃圾桶，将产生的生活垃圾集中收集，送环卫部门统一处理； 废金属零部件、废橡胶按原材料种类在一般工业固废贮存间内分类储存，定期送废品收购站销售。 ②厂区内设一座危废暂存间，将项目产生的危险废物分类收集暂存，定期交由有资质的单位合理处置。 固体废物处置率100%，均可得到合理处置，不会对周围环境产生影响。 （4）噪声 本项目产生的噪声主要是汽车修理过程中所产生的机械噪声。环评要求合理选择机械设备，从声源上控制噪声，做好合理安装，合理布局；设备置于厂房内，做好基础减震工作，以及安装消声器等措施进行降噪，并且加强设备维护，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准，项目的建设对周边声环境影响较小。 6、环境保护管理与监测计划 环境管理是现代化管理的重要组成部分，环评中明确规定了本项目的环境管理相关要求，制定了详细的环境监测计划。 综上所述：宁武县汽贸修配扶贫项目建设工程的建设符合产业政策、主要污染物可实现达标排放，符合当地环境保护要求。本项目应严格采取环评提出的各项污染治理措施，加强管理，使各种污染物作到达标排放，要求作好绿化工作，最大限度的减小本工程对周围环境的影响；实现经济、社会和环境三效益的统一，从环保角度出发，本项目的建设是可行的。 建议： 认真贯彻执行环保法规及有关上级环保主管部门的指示、文件； 对员工进行环保培训，提高工作人员环保意识，并在管理方面始终要对社会、环境资源采取负责态度，要节约能源，节约用水； （3）对设备要经常维护和检查，保证设备安全高效运行，减少对周围环境的污染。

预审意见: 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特性，应选取下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。