建设项目环境影响报告表

(公 示 本)

项目名称：       宁武县昌盛加油站项目

建设单位：        宁武县昌盛加油站

编制日期：二〇二〇年十一月

建设项目基本情况

| 项目名称 | 宁武县昌盛加油站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 宁武县昌盛加油站 |
| 法人代表 | 张龙 | 联系人 | 张明林 |
| 通讯地址 | 宁武县石家庄镇川湖屯村 |
| 联系电话 | 15335467111 | 传真 |  | 邮政编码 | 036700 |
| 建设地点 | 宁武县石家庄镇川湖屯村 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建√改建□技改□ | 行业类别 及代码 | F5265机动车燃油零售 |
| 占地面积 （平方米） | 720 | 绿化面积 （平方米） | 50 |
| 总投资 （万元） | 104.9925 | 其中：环保投资（万元） | 38.5 | 环保投资比例 | 36.67% |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 1、项目背景 宁武县昌盛加油站成立于2011年4月20日，位于宁武县石家庄镇川湖屯村。2016年1月25日经宁武县市场和质量监督管理局换发了《营业执照》。2015年8月24日取得了忻州市安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》，登记编号：忻安经(甲)字[2015]001937Y2B1，经营范围：汽油、柴油。服务对象为各种形式车辆。所经营的汽油、柴油均由油库配送，运输方式为汽运槽车。卸油采用密闭方式。 该站现有6台单枪加油机，分2排每排3台设置在6座加油岛上；4个埋地油罐，其中汽油罐2个，分别为25m2和20m3，柴油罐2个，容积为50 m3，汽油、柴油总容积为145m3，柴油折半计算后容积为95m3，该站于2018年进行了双层罐改造。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版本）的等级划分标准，该站为二级加油站。 2、评价过程 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，项目属于四十：社会事业与服务业（124加油加气站），因此，环境影响评价类别为环境影响报告表。为此，宁武县昌盛加油站于2018年10月委托山西天益蓝环境科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 接受委托后我公司组织有关环评人员首先对项目周边进行了全面踏勘，同时调查了厂址周边敏感目标等现状，并根据以上调查结果，在资料收集统计、工程分析、环境影响分析的基础上，完成了《宁武县昌盛加油站项目环境影响报告表》（报审版）。现提交建设单位，报请环境主管部门进行技术审查。 根据现场踏勘，本项目已经建成投运，属于未批先建，忻州市生态环境局宁武分局以宁罚函【2020】19号对项目进行处罚，企业已按照处罚文件缴纳罚款，相关手续见附件。 2020年10月11日，建设单位在宁武县主持了“宁武县昌盛加油站项目环境影响报告表”技术审查会。我单位根据与会专家意见及与会代表的其他意见进行了修改与完善，最终修改完成了《宁武县昌盛加油站项目环境影响报告表》（报批版）。现提交建设单位报请主管部门审批。 3、项目符合性分析判定 （1）选址合理性分析 本项目位于宁武县石家庄镇川湖屯村，坐西朝东，东侧为宁白线、南侧为乡村小道，西侧与北侧均为民房。站址四周无重要建、构筑物。本项目周边无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护地等特别需要保护的区域，无重大环境制约因素。建设项目布局合理，对产生的“三废”进行综合治理后，污染物均能达标排放，项目对周围环境影响较小。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)（2014年版）有关规定，本项目油罐的容积为95m3（柴油罐容积可折半计入油罐总容积），为二级加油站。加油站防火距离如表1、表2和表3所示。 表1 汽油设备与站外建(构)筑物的安全间距 单位：m 级别 项目 埋地油罐(二级站) 加油机、通气管管口 与规范的符合性 有卸油和加油油气回收系统 有卸油和加油油气回收系统 规范 实测 规范 实测 重要公共建筑物 35 -- 35 -- 符合 明火地点或散发火花地点 17.5 23 12.5 22 符合 民用建筑物保护类别 一类保护物 14 -- 11 -- 符合 二类保护物 11 -- 8.5 -- 符合 三类保护物 8.5 11 7 11.5 符合 甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐 15.5 -- 12.5 -- 符合 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 11 -- 10.5 -- 符合 室外变配电站 15.5 -- 12.5 -- 符合 铁路 15.5 -- 15.5 -- 符合 城市 道路 快速路、主干路(宁白线) 5.5 41 5 9.6 符合 次干路、支路 5 -- 5 -- 符合 架空通信线 5 -- 5 -- 符合 架空电力线路 无绝缘层 6.5m -- 6.5 -- 符合 有绝缘层 5m 16 5 15.5 符合 表2 柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距 单位：m 级别 项目 站内柴油设备 与规范的符合性 埋地油罐(二级站) 加油机、通气管管口 规范 实测 规范 实测 重要公共建筑物 25 -- 25 -- 符合 明火地点或散发火花地点 12.5 20 10 22 符合 民用建筑物保护类别 一类保护物 6 -- 6 -- 符合 二类保护物 6 -- 6 -- 符合 三类保护物 6 11 6 13 符合 甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐 11 -- 9 -- 符合 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 9 -- 9 -- 符合 室外变配电站 12.5 -- 12.5 -- 符合 铁路 15 -- 15 -- 符合 城市 道路 快速路、主干路(宁白线) 3 41 3 9.6 符合 次干路、支路 3 -- 3 -- 符合 架空通信线 5 -- 5 -- 符合 架空电力线路 无绝缘层 6.5m -- 6.5 -- 符合 有绝缘层 5m 12 5 15.5 符合 表3 站内设施的防火间距 单位：m 设施名称 汽油罐 柴油罐 汽油通气管管口 柴油通气管管口 油品卸车点 加油机 站房 规范/实测 规范/实测 规范/实测 规范/实测 规范/实测 规范/实测 规范/实测 汽油罐 0.5/0.5 0.5/0.5 — — — — 4/4.5 柴油罐 0.5/0.5 0.5/0.5 — — — — 3/4.5 汽油通气管管口 — — — — 3/3 — 4/7.6 柴油通气管管口 — — — — 2/3 — 3.5/7.6 油品卸车点 — — 3/3 2/3 — — 5/12 加油机 — — — — — — 5/6.7 站房 4/4.5 3/4.5 4/7.6 3.5/7.6 5/12 5/6.7 — 备注：分子为《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)（2014年版）要求的规范距离，分母为实测距离，“—”表示无防火间距要求。 由上表1、表2、表3可知，本项目汽油设备与站外建(构)筑物的安全间距、柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距、站内设施的防火间距均达到了《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）的规定，故本项目符合加油站设计规范要求。 在严格执行本评价要求的环保措施的条件下，项目选址可行。 （2）产业政策分析： 依据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于《目录》中规定的第一类鼓励类项目中第七项“石油天然气的第3条原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”。本项目符合国家现行产业政策。 根据国家环保部发布公告2013年第31号《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，本项目储油罐和加油站均配有相应的油气回收系统，油类储罐采用埋地卧式覆土双层钢油罐储存，并在储油罐和卸油口均装有油气回收系统。符合政策中的VOCs污染防治技术措施。 （3）三线一单符合性分析： 表4 三线一单符合性分析表 “三线一单” 符合性 生态保护红线 项目位于宁武县石家庄镇川湖屯村，不属于重要生态功能区，因此，项目不触及生态保护红线 环境质量底线 宁武县城例行监测点2019年全年对宁武县城环境空气质量现状监测数据进行分析，六项常规污染物均满足环境空气质量二类区域要求，因此判定项目所在区域为达标区域。本项目委托山西蓝标检测技术有限公司对本项目厂址处非甲烷总烃的现状监测，特征因子非甲烷总烃小时浓度全部达标。评价区域内环境空气质量良好；地下水在监测期所有监测因子浓度均未超过《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中的Ⅲ类水质标准；声环境在监测期昼夜声级均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中东西北侧的2类标准，靠近道路东侧的4a类标准。区域环境质量现状良好。山西蓝标检测技术有限公司对项目周边土壤环境质量现状进行了现状监测，各监测指标都未超过标准植，项目所在的土壤环境质量现状较好。 本项目生活污水泼洒抑尘，主要产生少量非甲烷总烃和噪声影响，采取相应的环保措施后，基本不会对环境质量造成影响。 资源利用上线 本项目运营期间消耗一定的电源和水资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不触及资源利用上线 负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目为原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设，属鼓励类，无负面清单 二、建设项目概况 1、项目名称、建设单位 项目名称：宁武县昌盛加油站项目 建设单位：宁武县昌盛加油站 2、建设性质 新建 3、建设地点及周边概况 该项目建设地点位于宁武县石家庄镇川湖屯村，厂址中心坐标为：经度112° 1'28.85"；纬度38°35'10.75"。本项目坐西朝东，东侧为宁白线、南侧为乡村小道，西侧与北侧均为民房。 项目地理位置图见附图1，项目周边关系图见图1。 图1四邻关系图 4、工程投资及资金来源 本项目总投资为104.9925万元人民币。资金来源为企业自筹。 5、建设内容及建设规模 建设内容：6台单枪加油机，分2排每排3台设置在6座加油岛上；4个埋地油罐，其中汽油罐2个，分别为25m3和20m3，柴油罐2个，每个容积为50 m3，汽油、柴油折合总容积为95m3。 建设规模：本项目年销售车用油量约540t/a。 本项目建设规模及建设内容见表5。 表5建设规模及建设内容一览表 项目 名称 建设内容 备注 主体工程 储油罐区 4个双层埋地卧式钢制油罐；其中汽油罐2个，分别为25m3和20m3，柴油罐2个，容积为50 m3；储油罐采用地下直埋式，布置在防渗罐池内。罐区内设油气回收系统一套 已建 加油机 设置6台单枪加油机），与之配套的加油岛6座，宽度均为1.3m，高出停车地面200mm，加油机自带油气回收系统一套 已建 罩棚 1座，面积390m2，采用焊接空心球网架结构、刷耐火材料保护层，屋面采用0.6mm厚彩色钢板，钢管斜撑焊接钢柱，柱下采用钢筋混凝土独立桩基 已建 辅助工程 站房 1座，建筑面积158m2，一层砖混结构；设置营业厅、休息室、站长室、值班室、配发电室、财务室、储藏室 已建 公用工程 供水工程 由附近水井供给 已建 排水工程 生活污水直接泼洒抑尘 已建 供电工程 附近十里桥电管站电网经变压后进入站内配电室 已建 供热工程 采用电采暖，原有燃煤采暖设施未拆除 已建 消防设施 每台加油机配备1具4kg干粉灭火器；站房配备4具4kg手提式干粉灭火器；储油罐区配备1台35kg推车式干粉灭火器；站区配置灭火毯5块、消防沙池2m3 已建 环保工程 水环境 生活污水 产生量较小，直接泼洒抑尘 已建 固废 生活垃圾 经站内垃圾箱集中收集后由当地环卫部门统一清运 已建 含油废棉纱、废手套 含油废砂 收集暂存于高密度聚乙烯或聚四氟乙烯的有盖容器内，并存放至危废暂存库（设置于储藏室内的单独隔间内（10m2）），定期由具备该资质的专业公司统一回收处置 未建 清洗罐体的油渣 环境空气 油罐车卸油 采用密闭卸油方式，采用地埋式安放工艺，汽油储油罐配套安装一套卸油密闭油气回收系统，设立警告牌 已建 储油罐挥发 具有高液位报警和测漏功能的电子式液位计 加油机损失 采用自带自封式加油枪、二次油气回收装置、二次泵加油机 备用柴油发电机废气 燃用柴油，加强通风 声环境 加油机、车辆、柴油发电机噪声 车辆进入站区后保持低速行驶；站内可种植草坪、设置花坛；发电机房，隔声降噪 已建 6、加油站等级划分 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）中加油站的等级划分，本项目为二级加油站。 表6 加油站等级划分 加油站级别 油罐容积（m3） 总容积 单罐容积 一级 150＜V≤210 V≤50 二级 90＜V≤150 V≤50 三级 V≤90 汽油罐V≤30，柴油罐V≤50 本项目 总罐容为95 m3，属于二级加油站 备注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积 7、项目原辅材料消耗 本项目年销售成品油540t，其中汽油360t，柴油180t。见下表7。 表7主要原辅材料消耗表 序号 油品 单 数量 1 汽油 t/a 360 2 柴油 t/a 180 8、主要设备清单 本项目主要设备清单见下表8。 表8主要设备清单表 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备注 1 埋地卧式汽油罐 双层S/F油罐20m3 个 1 自带一级油气回收装置 2 埋地卧式汽油罐 双层S/F油罐25m3 个 1 自带一级油气回收装置 3 埋地卧式柴油罐 双层S/F 油罐50m3 个 2 / 4 加油机 单枪加油机 台 6 汽油加油机自带二级油气回收装置 5 加油枪 汽油 | 个 3 / 柴油 个 3 / 6 液位仪 -- 个 6 / 7 灭火器（加油机配备） 4kg干粉灭火器 具 8 / 8 灭火器（储油罐区配备） 35kg推车式干粉灭火器 具 2 / 9、劳动定员和工作制度 项目总定员4人，其中管理人员1人，安全管理人员1人，加油员2人。 表9 劳动组织及定员 序号 岗位 人数 职责 1 站长 1 全面负责加油站工作 3 安全管理员 1 负责技术与安全 4 加油工 2 汽车加油收费 合计 4 加油工岗位每天2班，每班12小时，职能人员及辅助岗位采用间断工作制，年工作天数为365天。 10、项目总平面布置 根据加油站的功能，分为站房、加油区、储罐区等。 站内分区主要包括站房（内设有营业厅、办公室、财务室、值班室等）、储罐区（2个汽油储罐（20m3和25m3）、2个50m³柴油储罐、1个卸油点、加油区（罩棚、6台加油机）共三个区域。加油区位于站区东侧，站房位于站区中央，储罐区位于站区西侧。 加油站出口、入口进行绿化建设，站区内不应种植油脂较多的树木，应选择含水量较多的树木，且站内不能种植能形成树冠的乔木，以免影响泄漏气体的扩散。站区平面布置详见附图2。 11、公用工程 11.1给排水 （1）给水水源：本项目用水水源来自备水井，可以满足生产、生活的要求。 （2）给水系统：本工程用水类型包括生活用水、绿化用水。 ①生活用水： 本工程劳动定员4人，为附近村庄村民。工作制度为白班单班12小时，年工作365天，无住宿，无食堂。用水标准参考《山西省用水定额》（DB/141049.3-2015），平均每人每天洗漱用水40L，则生活用水量为0.16m3/d，58.4m3/a；排污系数取0.8，则本项目员工生活污水排放量为0.128m3/d，46.72m3/a。 ②道路洒水抑尘用水 本项目地面洒水面积约为400m2，参考《山西省用水定额》（DB14/T 1049-2015），每次洒水标准以0.5L/（m2·次）计，每天洒水量为0.2m3/d，42 m3/a，全年按210天计。 ③绿化用水 非采暖期绿化用水标准为2.0L/m2·d，本项目共有绿化面积50m2，则绿化用水共计为0.1m3/d，21 m3/a，全年按210天计。 （2）排水 排水分雨水排放和污水排放。项目运营后，采用雨污分流制，雨水由管道直接排入室外雨水管网；根据用水情况，项目区废水主要是生活污水，排水量为0.128m3/d，46.72m3/a，厂区内设化粪池，生活污水经化粪池处理后定期清掏。 本项目用水情况见表10，水平衡图见图2。 表10 项目用水量统计表 序号 用水项目 面积或人数 用水标准 用水量 （m3/d） 排水量 （m3/d） 备注 1 生活用水 4人 40L/(人·d) 0.16 0.128 2 道路洒水抑尘用水 400 m2 0.5L/（m2·次） 0.2 0 非采暖期 3 绿化用水 50m2 2.0L/m2·d 0.1 0 非采暖期 4 总计 / / 0.46 0.128 非采暖期 | 0.16 0.128 采暖期 图2（1） 项目水平衡图（非采暖期） （m3/d） 图2（2） 项目水平衡图（采暖期） （m3/d） 11.2供电 本项目供电由附近十里桥电管站电网经变压后进入站内配电室，仅限电压320/220V。可以满足本需求。 11.3供热 本项目冬季供热采用电采暖。 11.4消防规划 1）灭火器的配置 本站设计规模为二级加油站，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156－2012)（2014年版）规定： ①每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器或1具4kg手提式干粉灭火器和l具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置。 ②地下储罐应配置l台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。 根据以上规定并结合实际情况，本项目站内消防设施配置见表11。 2）电气消防 站区动力、照明、信号线路均采用镀锌管穿线。加油站采用联合接地网，油罐、加油机及附件均做防雷、防静电接地，罩棚防雷装置与接地网相连。电气消防设施设备的装配及设置应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156－2012)（2014年版）中的相关要求。 表11 消防设施一览表 序号 地点 消防器材名称 型号 数量 1 油罐区 35kg 推车式干粉灭火器 MFTZ35推车式 2台 消防毯 / 5块 消防沙子 / 2m3 消防铲 / 2把 消防桶 / 4个 2 加油岛 4kg手提式干粉灭火器 MFZ4手提式 4具 3 站房 4kg手提式干粉灭火器 MFZ4手提式 4具 12、主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见12。 表12 本项目主要经济技术指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 经营规模 1.1 总罐容 m3 95 二级加油站 1.2 销售车用成品油 t/a 540 汽油360t，柴油180t 2 厂区占地面积 m2 720 4 劳动定员 人 4 5 工作制度 5.1 年工作日 天/年 365 7 项目总投资 万元 104.9925 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、本工程概况 本项目位于宁武县石家庄镇川湖屯村，厂址中心坐标为：经度112° 1'28.85"；纬度38°35'10.75"。本项目坐西朝东，东侧为宁白线、南侧为乡村小道，西侧与北侧均为民房。采用出让方式取得宁武县石家庄镇川湖屯红旗牧场土地，用地面积为720m2。 二、现有工程污染物产生 经过现场调查，本项目已建设完成并投入运营。企业于2018年将油灌改造为双层，并且经过了安全设施竣工验收。现有污染物产生情况如下： （1）大气污染物 主要是油罐车装卸、储油罐灌注、加油作业等过程造成非甲烷总烃逸出进入大气环境。本项目设有油气回收装置，非甲烷总烃排放排放量较少，为无组织排放。 加油站原有采用燃煤锅炉供热，目前已停用，尚未拆除燃煤设施。 （2）水污染物 工程废水源及污染物主要是工作人员生活污水排放的COD、氨氮等；生活污水排水量约为0.128m3/d，因排放量较少，生活污水洒水抑尘。 （3）固体废物 产生生活垃圾 7.33t/a。 含油废手套、棉纱等站内暂存。 含油废砂未处理。 清洗后的油罐残渣由有资质单位集中处理，站内不暂存。 （4）噪声 运行过程中产生噪声的主要为加油机及加油泵类设备等，其噪声介于75—90dB（A）之间。 在设计和设备定货时该加油站已经向制造厂商提出噪声控制要求，并对泵体等噪声高的设备采取了隔音降噪的措施。工程产噪设备少，且这些噪声设备距离厂界较远，经过自然衰减及建筑物屏蔽后，可满足厂界标准。 三、 现有工程存在的环境问题 1、停用的燃煤采暖设施未拆除； 2、站内未建设危废暂存间，含油废砂及油灌残渣处置不合理。 四、现有工程储油罐分析 本工程油罐为双层罐，现场调查中未发现跑冒滴漏等现象，根据补充监测结果显示，周边加油站周边水井萘、挥发性有机物（苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间(对）二甲苯)、甲基叔丁基醚均未检出，说明其未污染周边水井。 五、现有工程存在的环境问题的处置措施 1、拆除燃煤锅炉设施； 2、环评要求含油废砂需采用高密度聚乙烯或聚四氟乙烯桶收集，暂存于危废暂存库。定期由具备该资质的专业公司统一回收处置。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 宁武县位于晋西北管涔山区。县北境以内长城为边，与朔州相邻；西北以黄花如为界，与神池接壤；西南以荷叶坪、芦芽山为屏，与五寨、岢岚隔山相望；南部与静乐相衔；东南以云中山与忻府区分界；东部与原平相通。南北长105公里，东西平均宽45公里，总面积1987.7平方公里。地理坐标为：东经111°50′～120°40′；北纬38°31′～39°8′。 项目建设地点位于宁武县石家庄镇川湖屯村，厂区中心坐标：经度112°1'28.85"；纬度38°35'10.75"。项目交通位置图见附图3。 2、地形地貌 宁武县地势高峻，山岭纵横，一般海拔在2000米左右。县境东部有云中山，以土石山为主，主要山峰有大石人梁、鸡关山和老龙庵等。以大石人梁为最高，海拔2428米。西部由管涔山、芦芽山组成，诸山层峦叠嶂，峻峭壁立、密林丛生。主要山峰有卧羊场、黄草梁、荷叶坪等，海拔均在2600米以上，荷叶坪海拔2783米为最高。西南部为吕梁山，北部为洪涛山，东北部为禅房山，海拔2014米。 本项目厂址地势较为平坦。 3、气候及气象特征 本区属典型的大陆性气候。气候干燥，昼夜温差较大，四季分明。全年气温最低在1月份，为-27.2℃；最高34.8℃，在7月份，年平均气温6.2℃。春季干旱多风，冬季寒冷少雪，年平均降水量438.2mm，降水主要集中在7、8月份，7月平均119.1mm，8月平均128.7mm；降水量最少在1月份，平均为15mm。年平均蒸发量为1958.5mm，最大在5、6月份，最小在1月份。霜冻期为11月上旬至次年3月上旬，无霜期约189天。霜冻结冰期自十月下旬至次年四月，冻土厚度在1.25m左右，最大可达1.4m。平均每年出现八级以上大风约24天，风沙日260天，且多集中在冬春两季。风向以西北风最多，最大风速可达25m/s。 4、水文地质 1）地表水 宁武县境内河流分属汾河、桑干河两大水系。汾河主流发源于县境东寨附近；桑干河上游恢河发源于管涔山之天池，向北流经大同盆地。全县水资源总量为0.799亿立方米，其中地面水0.4592亿立方米，地下水0.39亿立方米。 汾河为第一大河，源于县内东寨镇西北约一公里处管涔山脚下，水出峭壁，从石凿“龙口”中流出，龙门上古人石刻“汾源灵沼”四字，即汾河正源。大庙乡楼底村后背，距“汾源灵沼”24公里之汾河沟，也是汾河之源。汾河流域面积占全县总面积的3/4，为1649平方公里。 汾源海拔1602米，出口流量为0.2立方米/秒。从北向南、流经东寨、三马营、宫家庄、二马营、头马营、化北屯、山寨、北屯、蒯屯关、宁化、坝门口、南屯、子方庙、十里桥、用湖屯、石家庄、阳方、定河、潘家湾，入静乐县境。 本项目东距汾河约0.65km。本项目生活污水水质简单直接排入旱厕，不会对地表水产生影响。区域地表水系见附图4。 2）地下水 宁武是宁静向斜盆地的中北部，不同的地层岩性、地貌特征、构造格局控制了地下水赋存、运移。地下水总的来源是大气降水。依据地下水含水介质特征，把全县地下水主要含水岩层划分为：①碳酸盐类裂隙岩溶水含水岩系；②碎屑岩类裂隙水含水岩系；③松散碎屑岩类孔隙水含水岩系；④变质岩、岩浆岩类裂隙含水岩组。下面分别叙述各含水岩系的水文地质特征。 （1）碳酸盐岩类裂隙岩溶水含水岩系 裸露型：即可溶的碳酸盐岩出露地表。主要分布在宁武向斜的西翼，呈条带状分布。宁武县东北部为面状分布。含水层为上、下马家沟组灰岩层。由于裂隙发育易接受降水入渗补给。含水层被地表径流切割后，岩溶泉水出流为主要排泄方式，如雷鸣寺泉水。向斜西翼转折线以西地区为天桥泉的补给区。东北部裸露型岩溶区，NEE向断裂十分发育，有利于降水入渗。分布在薛家洼、盘道梁、下百泉一带。岩溶水位埋深在350—500m，单井涌水量500—1000m3/d。 埋藏型：主要分布向斜轴部地区。含水层为上、下马家沟组灰岩。受地质构造的作用，轴部纵张裂隙发育，为岩化作用提供先决条件。该地段为神头岩溶大泉的补给区。岩溶水流向由南向北。依据钻孔资料分析表明该地段赋存着丰富的岩溶水资源，山西地矿部门曾施工801m和60lm的深井，水位埋深分别为421m和199m，单井涌水量600和2500m3/d，水质优良，适于城镇供水的水质标准。 宁武县涉及到四个岩溶泉水系统：雷鸣寺泉、神头泉、马圈泉和黑汗沟泉。 （2）碎屑岩类裂隙水含水岩系 该含水岩系分布于向斜中部地带，石岩系含水岩组主要为砂岩及薄层灰岩透镜体，钻孔涌水量0.01—0.2m3/h，二迭系、三迭系、侏罗系含水岩层，以中粗粒砂岩含水为主。富水程度弱，泉水流量一般小于3.6—7.2m3/h。该含水岩系主要接受大气降水的补给，由于其具有多层性，且每一层地下水基本无水力联系，每一层都有各自的排泄途径。本含水岩系地下水无统一水面地下水流向基本受岩层产状控制，大部分以泉形式排泄出地表，在有断裂破碎带处有时也可向灰岩深处渗漏排泄。在采煤区，该含水岩组的水大部分从矿坑里被人为排出地表。水质类型以重碳酸硫酸钙镁水为主。 （3）松散碎屑岩类孔隙水含水岩系 该含水岩系主要分布于向斜盆地的轴部地带。在汾河、恢河的河漫滩阶地分布有上更新统及全新统地层，含水层岩性为砂卵石、砂，富水程度中等至富水。含水层埋深不超过50m。其补给一方面是大气降水直接补给，另一方面是地表河流的渗入补给，其水位埋深一般3—5m，最深不超过10m，在阳方口、凤凰镇一带许多地方的农业灌溉及生活用水都是取这一含水层的水，水质类型以重碳酸钙镁水为主，局部滞水区及受到地表污水污染后，水质类型为重碳硫酸钙镁水及硫酸重碳酸钙镁水为主。 （4）变质岩、岩浆岩类裂隙含水岩组 变质岩、岩浆岩裂隙水含水岩组主要分布于宁武向斜两翼。含水岩层为基岩风化壳，其深度一般为10—30m，含水层视岩性、构造、地形条件的不同有较大的差异，以脆性岩石、断裂带附近风化壳含水较好，钻孔单位涌水量0.007851/s•m，水质为HC03—Ca•Mg型，矿化度一般小于0.5g/l。 地下水的补给径流排泄条件 地下水径流方向与地表水流方向基本一致，即由基岩山区流向倾斜的河谷平原区。 一般山丘区，地形切割强烈，高差较大，地下水贮存于风化裂隙中，发育深度小，位置高，除了降雨以外不易接受其它水源的补给，地下水的水力坡度大，流向与地形坡度一致，排泄以裂隙为主，沟谷附近伴有潜流排泄。 岩溶山区其中灰岩出露区，山区地下水补给单一，大气降水是唯一补给来源，境内地下水排泄点有雷鸣寺泉，泉以线状泄流为次，就地补给，就地排泄。神头泉以侧向排泄为主。 河谷冲积平原区，地下水除直接受大气降雨外，尚有地表水入渗和地下水侧向补给。 3）雷鸣寺泉域 雷鸣寺泉水是指位于汾河源头、东寨以西较集中出露的雷鸣寺守泉及其以上沟谷中溢流的散泉。泉水出露高程1800-2200m。东寨雷鸣寺泉水受断层东部石炭二迭系地层阻水为侵蚀构造下降泉。泉水无系列观测资料。 雷鸣寺泉域位于宁武县西部中段的管涔山，北部部分边界已跨入神池县境，西接五寨县，其它均在宁式县境内。 泉水属HCO3一Ca·M型水，总硬度189mg/L，矿化度小于50 mg/L，未遭受污染，符合生活饮用水标准，水质优良。 泉域内地势高峻，群山常立，西部管涔山最高，主峰芦芽山海拔2772m，春景洼一带最低，海拔1935m。总的地形山势陡立，起伏崎岖，沟谷发育。地层出露主要为太古界变质岩及寒武奥陶系灰岩、白云质灰岩，竹叶状灰岩，鲕状灰岩等碳酸盐岩。 泉域属宁静向斜的西部，不同的地层岩性、地貌特征，构造格局控制了岩溶地下水的赋存，运移、排泄。岩溶水主要由西部和西南部的裸露灰岩区降水入渗补给，其次为南部变质岩山区裂隙水和地表水通过渗漏段补给。 雷鸣寺泉为汾河源头，泉域内九条河谷，均属汾河的支流，各支流地表水汇流后经东寨楼子山下的雷鸣寺注入汾河，河水清澈。 泉域属于干旱半干早大陆性气候，但由于有大面积森林覆盖，经调节温差较小，降雨量高于平川地区，多年平均降而量大于600mm。 泉域范围 北部边界：由两条北东东向断层组成与神头泉域为界。一条为自五赛大东沟-神油钱家庄窝-黄儿注沟-熊王沟-水泉梁南，长8.5km；另一条为刘新峁疙旦-金山梁-扬乍，长8km；均为隔水边界。 西部和西南部边界：自南向北由黄草梁-上官庄东-下官庄东-大东沟，为地表分水岭边界，为雷鸣寺泉域与天桥泉域的边界。 南部边界：为汾河支流地表分水岭，自西向东由黄草梁-达毛庵-笔贺山-大壁沟山。 东部边界：以中奥陶统上马家沟组与石炭，二叠系地层接触界线为隔水边界。自南向北由大壁沟山-东寨西-春景洼东2.5km处，东北部由春景洼至扬乍，受近南北向摩天的断层阻隔，为隔水边界。 泉域面积为377km2，其中可溶裸露面积113km2。宁武县315.5km2，神池县60km2，五寨县15km2。 重点保护区范围 以雷鸣寺泉水出露处及上游大庙，涔山两沟两侧地高程2200m以下的河谷地面为重点保护区范围，总面积51km2。 泉域范围及与本项目的关系 本项目边界距雷鸣寺泉域重点保护区最近距离为37km。雷鸣寺泉域位置、重点保护范围及与本项目的关系见附图6。 4）水源地： 石家庄镇集中供水水源地位于石家庄村西距西河约1850m，水源地中心位置为东经111°59′56.81″，北纬38°35′8.70″。集中引泉水工程位于汾河西侧的石家庄村，泉水出露点位于石家庄村西（汾河支流）1.85km山间河流北侧半山腰上，出漏地层为侏罗系砂岩中。 水源地属于地下水型水源地，地下水开采类型为裂隙下降权，日供水能力约40m3。现有泉眼1眼，供水方式为饮水后，通过暗管进入戏水池后直接供给用户。 石家庄镇集中供水水源服务对象为石家庄村及其镇机关学校，供水人口约120人。水源地水质评价结果为优良。 水源地开采类型为裂隙下降泉，依据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）要求，该水源地只划分以及保护区，以及保护区面积0.11km2，范围具体见附图5。本项目距离该水源地距离为2.15km。 5、地震 按照中华人民共和国《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2001图A1)和《建筑抗震设计规范》(2011版)划分标准，该地区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。 6、土壤及植被 全县耕地面积47399.6公顷，占全县总面积的24.49%，本地区土壤主要为黑毡土、潮棕土、褐土、灰褐土五个分类，不饱和黑毡土、不饱和潮棕土、山地棕壤、山地生草棕壤、棕壤性土、淋溶褐土等十五个亚类。 本地区以淡栗钙土性土为主，土质偏砂，植物残留体不多，土体干旱，通风良好，有机质分解快而积累少，碳酸盐含量较大。区内土壤总体表现为水力肥力差，土地生产力低的特点。 宁武县境内森林茂密，郁郁葱葱，素有华北落叶松故乡之称。森林总面积达82.9万亩，森林覆盖率为27.8%。乔木树种中属于观赏类的有：侧柏；属于用材类的有：华北落叶松、白杆、青杆油松、杜松、青杨、小杨、小叶杨、康定柳等数十种。灌木树种中，属于观赏类的有：美蔷薇、黄蔷薇、山剌玫、剌叶蔷薇、黄剌玫、北京丁；属于木本粮食油料类的有：榛子、毛榛、山桃、马茹茹、野玫瑰、山梨、山杏；属于水保类的有：中国黄花柳、乌柳、虎榛子、八仙花、太平花、毛葵山、梅花等数十种。 宁武县耕地总面积709720亩，其中2°-6°旱平地77697亩，6°-15°坡地367106亩，15°-25°坡地187067亩，25°以上坡地77850亩。全县耕地由于绝大多数为旱坡地，土壤贫瘠，高产稳产性能极差。全县农作物总播种面积39万亩，其中粮食作物面积31.5万亩，经济作物6.5万亩，蔬菜0.5万亩，青饲料0.5万亩。正常年全县粮食总产2500-3000万kg，平均亩产80-100kg。 8、动物 本区地形、地貌为浅山丘陵及岩石山地，省境类型单一，植被覆盖率低，动物区系简单。通过调查，明业煤矿有限公司矿区涉及山西芦芽山国家级自然保护区范围常见的两栖类为中国林蛙；常见爬行动物为丽斑麻蜥；常见的鸟类有雉鸡、岩鸽、凤头百灵、家燕、喜鹊、大山雀、树麻雀等；常见的哺乳动物有普通伏翼、草兔、小家鼠等。 本区分布的国家二级重点保护野生动物主要是隼形目和鸮形目鸟类。阿穆尔隼、红隼主要栖息在人工林带，也常常在高架线上栖息，于农田耕地和杂草灌丛地带捕食昆虫和各种啮齿动物。纵纹腹小鸮白天栖息于人工林带，黄昏、傍晚捕食各种鼠类。以上珍稀鸟类中除了阿穆尔隼、红隼、纵纹腹小鸮较为常见外，其余种类数量稀少。本次调查，未见到褐马鸡、黑鹳、金雕、原麝、金钱豹等国家一级珍稀保护动物，也未发现上述重点保护野生动物巢穴。 9、生态功能区划 本项目位于Ⅳ 汾河上游营养物质与水土保持生态功能小区 该区包括新堡乡的东部、石家庄镇、化北屯乡、怀道乡的西部、中部、东寨镇的东南部、圪蓼乡的南部、东马乡的西北部，总面积471.6k㎡，系统主要生态服务功能为营养物质与水土保持。 该区的生态环境综合敏感性和生态服务功能重要性评价：该区域土壤侵蚀敏感性除汾河流域及其支流两侧为不敏感外，其余大部分区域属中度敏感，也有零星的高度敏感区；生态服务功能重要性除汾河流域河道两侧以及有林地分布的区域极为重要，其支流河道两侧为中等重要外，其余大部分区域为一般重要地区。 该区的主要生态环境问题：①个别散养和农业生产活动破坏植被，加重水土流失；②农业耕作活动过程中过量的使用化肥、农药及农膜等残留及废弃物造成的面源污染，对于汾河干流及其支流的水质产生影响；③生活废弃物的排放和畜禽散养及规模化养殖产生的粪便及其他废弃物对居民自身居住环境产生影响；④煤炭资源的开采破坏植被现象，造成水土流失；⑤煤炭资源的开采破坏地下水资源；⑥居民生活水平的提高和生活设施不健全，会导致污染物的排放直接入河，对汾河水质安全造成潜在威胁。 该区生态系统的保护措施和发展方向：①对与水土流失相对较重的区域，实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大管护力度；②汾河及其支流两侧的耕地尽快实施测土配方施肥、施药工程，合理的施用化肥和农药；③加快区内排污管网、污水处理厂和垃圾无害化处置场建设；④河流两侧加快实施植树造林、种草工程，制止各种破坏水、土资源和植被的行为，保证流域水资源安全和有序利用；⑤加紧对目前煤炭开采区的矿山生态恢复，对未开采的矿区，要引进先进的开采技术和管理经验，实施绿色开采和积极开展矿山的生态恢复；⑥推动农业循环经济，科学实施种植养殖业；秸秆机械粉碎后还田；经生物菌腐化秸秆后，沤制有机肥；秸秆青贮，氨化后发展无粮饲料，利用畜牧业粪便生产、发展沼气、太阳能等清洁能源产业。 本项目不违背该小区的功能区划要求。 10、生态经济区划 本项目位于Ⅱ1 宁武县芦芽山自然保护区缓冲区、实验区生态旅游业经济 分布范围与面积：该区位于西马坊乡的东南部，面积约19k㎡。 生态环境特征：该区海拔在1000-1500m之间，地貌类型主要以峁状黄土丘陵为主；年平均降水量在350-500mm，土壤以山地灰褐土和淡灰褐土性土为主，地层结构主要为寒武纪奥陶系地层；土地利用现状主要为旱地，还有林地、草地、灌木丛，还有少量的裸岩、石砾岩；该区域植被状况一般，植被覆盖度在20%-50%，植被类型主要以栽培植被、低覆度草、还有少量的林地零星分布。 该区域有少量的石灰石、铝矿资源分布；该区域为地下水资源开发潜力区，大气环境容量有剩余，资源环境的承载力较小。 本区基本无工业企业分布，只有少量的农业耕作和畜牧养殖活动。 生态功能小区：芦芽山自然保护区缓冲区生物多样性保护与水土保持生态功能小区 生态服务功能：生物多样性保护与水土保持 生态环境敏感性：该区生态环境敏感性为高度敏感，土壤侵蚀为中高度敏感，属生态环境高度敏感区 生态经济功能：旅游业、生态农业和畜牧业经济的开发 发展方向： 限制：不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施 鼓励：①鼓励开发观光旅游及相关产业的经济；②发展以玉米、谷子、高粱等为主的生态农业和核桃、红枣、苹果等干水果经济林；③以人工植树造林为主，实行工程化管理，提高林分质量发展林业经济。 生态环境保护要求：①政府及环保部门不得在该区规划和批准任何污染环境、破坏资源或者景观的生产设施的建设；②对已经建设的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理，造成损害的必须采取补救措施；③制定“育林与林产业”“育草与畜牧产业”和“生态农业”经济发展规划和实施方案，以规划指导各类产业发展；④对森林资源尤其要加强防火和森林病虫害防治力度，筛选优质树种、草种并建设苗圃基地、保证优质林、草覆盖面积的扩展和生长效果；⑤加快沼气、太阳能等清洁能源的推广与使用，节约能源与资源，改善生态环境。 11、芦芽山国家级自然保护区 山西芦芽山国家级自然保护区历史沿革及成立背景 芦芽山国家级自然保护区的前身为吴家沟林场，职工总人数89人，场址设在宁武县、西马坊乡、后吴家沟村。当时的林场是集生产与保护为一体，没有完善的保护措施和科研设备，为了进一步加强对世界珍稀鸟类褐马鸡及华北落叶松、云杉为主的森林生态系统的保护，1980年由山西省林业厅牵头组织山西省生物研究所、山西省林业勘探设计院，管芩林业局设计队进行了联合调查规划后，经山西省人民政府晋政发【1980】297号文批准建立了省级自然保护区。1997年，芦芽山保护区经国务院国函【1997】109号文批准升格为国家级自然保护区。是以保护世界珍稀褐马鸡为主的野生动物和以保护云杉、华北落叶松天然次生林为主的植物群落，属暖温带森林生态系统和野生动物类型的综合性自然保护区。保护区总面积为21453hm2，其中核心区6122hm2，缓冲区1260hm2，实验区14071hm2。 （2）保护区地理位置 山西芦芽山国家级自然保护区地处山西省吕梁山脉的北端，宁武县、五寨县、岢岚县三县交界处，地理坐标为东经111°50′-112°5′30″，北纬38°35′40″-38°45′。总面积21453公顷，森林覆盖率36.1%。保护区管理机关设在山西省宁武县西马坊乡西马坊村，行政区隶属宁武县范围。 保护区功能分区 1）核心区 核心区位于保护区的北部，面积6122hm2，占保护区总面积的28.54%，地域上连续成片，是云杉、华北落叶松分布集中且生长最好的区域。 2）缓冲区 缓冲区由紧邻核心区南侧的条形带及芦芽山旅游小区外侧的条形带构成，是核心区与实验区的过渡带，对核心区起保护和缓冲的功能，面积1260hm2，占保护区面积的5.87%，其中云杉和华北落叶松呈片状分布。 3）实验区 实验区在缓冲区的南侧和芦芽山旅游小区，是社区居民居住集中和农业生产、生活及旅游活动频繁的区域，在地域分布上基本集中连片，森林植被与农田、村庄呈条形的片状植被分布，面积14071hm2，占保护区总面积的65.59%。 （4）芦芽山国家级自然保护区自然生态质量及保护价值 芦芽山国家级自然保护区是以保护世界珍稀褐马鸡为主的野生动物和以保护云杉、华北落叶松天然次生林为主的植物群落的综合性自然保护区，保护区内原始天然次生林基本没有遭受人为破坏，人工林长势良好，是华北地区保存最为完好的地区之一，被誉为“华北落叶松的故乡”，“云杉之家”，具有极高的保护价值。 核心区内完好的森林植被和高度一致的自然生态系统蕴育着丰富的野生动植物资源。据调查，保护区内分布有高等植物950余种，其中，国家2级重点保护野生植物有水曲柳、甘草等共计12中，三级珍稀濒危保护植物有刺五加，山西省重点保护野生植物名录（第一批）中重点保护野生植物有麻黄、党参等4种，中国五中红色名录中的植物有华北落叶松、草芍药等共计7种。此外，保护区还分布有种类繁多的地衣、苔藓和各种珍贵的菌类、药用植物、香料植物资源。 保护区栖息的陆栖脊椎动物共有300种，其中分布有国家一级重点保护动物褐马鸡、金钱豹等7种，分布有国家二级保护动物共计35种，山西省重点保护野生动物15种，另外还有丰富多彩的昆虫资源。 通过多年坚持不懈的保护，芦芽山保护区内世界珍稀褐马鸡的数量已多达2800余只，是我国褐马鸡数量最多、分布最集中的地区，被誉为“褐马鸡的故乡”，为这一珍稀动物种群数量的恢复和繁衍，做出了巨大的贡献。 芦芽山国家级自然保护区自然景观绚丽多彩，名胜古迹、人文景观神秘奇特，自然资源保存完好，并与名胜古迹、人文景观和谐统一，是开展野生动植物科学研究，教学实习考察，面向社会宣传野生动物保护法规，普及生命科学知识的理想基地，具有极高的科研、保护价值。 （5）本项目与“芦芽山自然保护区”的关系 本项目位于芦芽山自然保护区之外， 距离实验区边界约0.8km。本项目与山西省芦芽山国家级自然保护区位置关系见附图。 2.1.2.12管涔山国家森林公园 1992年，经林业部批准成立了管涔山国家森林公园，其范围主要包括芦芽山自然保护区、马家庄林场、秋千沟林场、大石洞林场、高桥洼林场和羊圈沟林场，地跨宁武、五寨两县。 管涔山国家森林公园地处山西省西北部的宁武、五寨等县境内，地处管涔山脉南端，吕梁山脉北端，于1992年9月经原国家林业部林造批字【1992】154号批准建立，总面积43440hm2，最高峰卧羊场海拔2603米，汾河、桑干河从这里发源。园内植被较完整，森林浓郁，大部分为天然次生林，另有部分疏林、灌木林及幼林，具有华北植物种群的典型特征。公园内的野生植物约有560多种，其中木本植物60多种，草本植物500多种。药用植物丰富，并有褐马鸡等珍贵野生动物。 本项目距离管涔山森林公园边界约10km。 本项目与管涔山森林公园位置关系见附图。

环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生活环境等）： 1、环境空气现状 2水环境现状 2.1地表水 2.2地下水 3、声环境现状 4、土壤环境质量现状 |
| --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等。根据本工程所在地的自然环境和社会环境特征，其环境保护目标具体如下： 表20 主要环境保护目标一览表 类别 保护对象 方位 距离（km） 保护级别及要求 环境 空气 川湖屯村 N 0.016 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级 沟口村 E 1.40 石家庄镇 S 1.12 水体 汾河 E 0.66 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。 地下水 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 噪声 厂界四周 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 生态 项目占地会对生态环境产生一定影响 在严格控制项目生态影响的前提下，加强区域生态建设，促进区域生态环境改善 |  |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 根据项目所在地的自然环境和社会环境特征，按照相应的环境保护法规，本项目环境影响评价选用以下标准。 1、环境空气：根据环境质量标准划分原则，该区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 标准 级别 评价标准值 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级 项目 NO2 μg/m3 SO2 μg/m3 PM2.5 μg/m3 PM10 μg/m3 TSP μg/m3 年平均 40 60 35 70 200 24小时平均 80 150 75 150 300 1小时平均 200 500 / / / 2、地表水： 根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目位于“汾河东寨桥~潘家湾”断面，水环境功能为地表引用水源地补给区水源保护，该段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，标准值见下表。 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：mg/L（除PH外） 类别 pH COD(mg/L) BOD5 (mg/L) NH3-N (mg/L) 石油类 (mg/L) 标准值 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 3、地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准，标准值见下表。 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)单位mg/L（PH值除外） 项目 PH 总硬度 硫酸盐 高锰酸盐 指数 硝酸盐 (以N计) 亚硝酸盐 (以N计) 氨氮 标准值 6.5-8.5 ≤450 ≤250 ≤3.0 ≤20 ≤0.02 ≤0.2 项目 Fe Mn 氟化物 Hg As 细菌总数 总大肠菌群 标准值 ≤0.3 ≤0.1 ≤1.0 ≤0.001 ≤0.05 ≤100 ≤3.0 项目 挥发性酚 氰化物 Cr6+ Pb 镉 溶解性总固体 氯化物 标准值 ≤0.002 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.01 ≤1000 ≤250 注：PH无量纲，细菌总数为个/mL，总大肠菌群为个/L，其它项目单位为mg/L。 4、声环境：根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），其中南北西侧执行其中的2类标准，靠近宁白线（主干路）的东侧执行其中的4a类标准，标准值见下表。 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB（A） 标准类别 昼间Leq 夜间Leq 2类 60 50 4a类 70 55 5、土壤环境：项目占用土地为建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地标准（筛选值）。 《建设用地土壤污染风险管控标准》 （GB36600-2018） 单位：mg/kg 项目 总砷 总汞 总镉 总铜 总镍 总铅 Cr6+ 四氯化碳 氯仿 标准值 60 38 65 18000 900 800 5.7 2.8 0.9 项目 氯甲烷 1,1-二氯乙烷 1,2-二氯乙烷 1,1-二氯乙烯 顺-1,2-二氯乙烯 反-1,2-二氯乙烯 二氯甲烷 1.2-二氯丙烷 1,1,1,2-四氯乙烷 标准值 37 9 5 66 596 54 616 5 10 项目 1,1,2,2-四氯乙烷 四氯乙烯 1,1,1-三氯乙烷 1,1,2-三氯乙烷 三氯乙烯 1,2,3-三氯丙烷 氯乙烯 苯 氯苯 标准值 6.8 53 840 2.8 2.8 | 0.5 0.43 4 270 项目 1,2-二氯苯 1,4-二氯苯 乙苯 苯乙烯 甲苯 间二甲苯+对二甲苯 邻二甲苯 硝基苯 苯胺 标准值 560 20 28 1290 1200 570 640 76 260 项目 2-氯酚 苯并[a]蒽 苯并[a]芘 苯并[b]荧蒽 苯并[k]荧蒽 䓛 二苯并[a，h]蒽 茚并[1,2,3-cd]芘 萘 标准值 2256 15 1.5 15 151 1293 1.5 15 70 |
| --- | --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物 （1）本项目运营期周界非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值，具体见下表。 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 单位：mg/m3 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 非甲烷总烃 周界外浓度最高点 4.0 （2）本项目运营期经油气回收处理装置的油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中4.3相关排放限值。加油油气回收管线液阻检测值应小于表29规定的最大压力限值。 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） 加油站油气回收管线液阻最大压力限值 处理装置的油气排放浓度(g/m3) 排放口距地面高度(m) 通入氮气流量（L/min） 最大压力(Pa) 18.0 40 ≤25 ≥4 28.0 90 38.0 155 液阻应每年检测一次 每年至少检测一次 油气回收系统密闭性压力检测值应大于等于表2规定的最小剩余压力限值。密闭性每年检测1次。各种加油油气回收系统气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内，但对气液比进行检测时的检测值应符合技术评估报告给出的范围。依次检测每支加油枪的气液比，安装和未安装在线监测系统的加油站应按附录C规定的加油流量检测气液比。气液比应每年至少检测1次。 2、噪声 本项目施工期间执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见下表。 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）LAeq：dB(A) 昼间 夜间 70 55 厂界噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；详见下表。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别 昼间 夜间 | 2类 60 50 4类 70 55 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013年修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据晋环发【2015】25号《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，本项目不属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，因此，不需申请污染物排放总量指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本加油站采用常规自吸式加油工艺：装载有成品油的汽车槽车通过软管和导管，将成品油卸入加油站地埋式储油罐内，加油机本身自带的泵将油品从储油罐吸到加油机内，经泵提升加压后给汽车油箱加油，每个加油枪设单独管线吸油。项目运营期工艺流程及产污环节如图4所示。 图4工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）卸油工序 汽车槽车进站后至计量场地，检查安全设施是否安全有效后连接静电接地线，按规定备好消防器材，经计量后准备接卸。通过液位仪确认储油罐的空容量（以防止跑、冒油事故发生）后，连接卸油管，做到接头结合紧密，卸油管自然弯曲，检查确认油罐计量孔密闭良好后开启罐车卸油阀。 此过程中采用的是密闭式卸油工艺，同时设有卸油密闭油气回收装置，即一次油气回收装置，使卸油过程中挥发的油蒸汽经过收集重新回到槽车内，油蒸汽基本不外排。地下油罐有高液位报警功能的液位计。卸油完毕，经确认油品卸净后关好阀门，接卸卸油管，盖严罐口处的卸油帽，收回静电导线，并引导汽车槽车离站。 （2）加油工序 加油机本身自带的泵将油品从储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。本加油站加油枪都具有一定的自封功能。 当车辆驶入油站时，加油员引导车辆驶入加油位置，车辆发动机熄火后，将油箱盖板、油箱盖打开，将加油机泵码归零。 根据客户要求的油品型号将对应的加油枪插入车辆油箱中，根据客户要求输入加油数量，打开加油枪进行加油。加油完毕，对照加油机显示屏的显示值确认无误后，收回油枪，拧紧油箱盖，关闭油箱盖板。 （3）油气回收系统 本项目油气回收系统由一次油气回收系统、汽油密闭储存、二次油气回收系统和油气排放处理装置组成。加油站采用浸没式卸油方式并且在卸油及加油过程采用油气回收系统。 1）一次油气回收系统 即卸油油气回收系统（见图5），卸油油气回收也叫平衡式一次油气回收。卸油时，卸油软管连接罐车出油口和罐区卸油口，油气回收软管连接罐车油气回收口和卸油口的油气回收管道接口。当罐车内汽油流入汽油罐时，汽油罐内油气通过油气回收管道流入到罐车内，即用相同体积的汽油将汽油罐内相同体积的油气置换到罐车内，整个过程中无油气排放。卸油时由于通气管上安装有压力真空阀，在设定工作压力内不会开启，不会造成油气通过通气管的排放。 图5 卸油油气回收系统工艺流程图 2）二次油气回收系统 加油油气回收也叫二次油气回收（见图6）。加油油气回收是指汽车在加油时，利用加油枪上的特殊装置，将汽车油箱中的油气经加油枪、真空泵、油气回收管道回收到油罐内。本项目采用分散式加油油气回收系统。即在每台汽油加油机内部安装油气回收泵及相应的管道（每台加油机的所有汽油枪共用一套油气回收泵），加油机加油时回收的油气，经过管道进入汽油罐内，回收率可达98%。 图6 加油油气回收系统工艺流程图 3）通气管口设置 储罐区每个油罐都单独设置通气管，共设5根通气管。通气管离地高度4m。 主要污染工序： 1、大气 G1：卸油过程大呼吸排放的非甲烷总烃类 G2：储油过程小呼吸排放的非甲烷总烃类 G3：机动车加油过程损失排放的非甲烷总烃类 G4：机动车尾气 G5：备用柴油发电机废气 2、废水 职工的生活污水 3、噪声 N1：机动车噪声 N2：加油机噪声 N3：油泵噪声 4、固体废物 S1：油罐定期清洁产生的废油渣 S2：储油罐、加油机处理跑冒滴漏的含油废砂 S3：储油罐、加油机处理跑冒滴漏的废棉纱、废手套等 S4：职工生活垃圾

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 储油罐卸油大呼吸G1 | 汽油 | 非甲烷总烃 | - | 0.828 | 20 | 0.01656 |
|  |  | 柴油 |  | - | 0.09 | - | 0.09 |
|  | 储油罐小呼吸G2 | 汽油 |  | - | 0.036 | 20 | 0.00072 |
|  |  | 柴油 |  | - | 0.018 | - | 0.018 |
|  | 加油作业损失G3 | 汽油 |  | - | 1.044 | 20 | 0.02088 |
|  |  | 柴油 |  | - | 0.144 | - | 0.144 |
|  | 加油汽车G4 | CnHm、CO | - | 少量 | - | 少量 |
| 水污 染物 | 生活污水 | 污水量 | 46.72 m3/a | 泼洒抑尘 |
| 固体 废物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 7.33t/a | 7.33t/a |
|  | 储油罐、加油机跑冒滴漏 | 废棉纱、 废手套 | 0.005t/a | 0.005t/a |
|  |  | 含油废砂 | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 储油罐清理 | 废油渣 | 1.06t/a | 1.06t/a |
| 噪声 | 加油机、机动车、油泵 | 噪声 | 间歇55-75dB（A） | 间歇45-65dB（A） |
| 主要生态影响： 本项目在运营期产生的污染经采取措施后，不会对周围生态环境造成影响。 （1）对植被的影响 项目在运营期内，产生的主要污染物为非甲烷总烃，如果不加控制，会对周围植物生长产生一定的影响。本项目对于产生的非甲烷总烃都采取有效的环保治理措施，均达标排放，预计不会对周围植被产生明显影响。 （2）对土壤的影响 本工程运营后，产生的非甲烷总烃经采取环保措施后，都能做到达标排放，地面落地浓度很小，并不会在土壤中产生滞留、富集，所以不会对土壤造成影响。 本工程运营后，废水主要是生活污水。生活污水经化粪池处理，最后排入市政污水管网集中处理。厂区全部经过硬化，所以不会对土壤造成影响。 |
| 本工程运营后，产生的固体废物全部合理处置，生活垃圾在厂内集中收集、置于环卫部门指定地点，不会由于不合理堆置而产生渗滤液污染土壤。 所以，本工程在运营期严格落实环保措施是不会对土壤产生影响的。 （3）对水土流失的影响 在工程运行期，厂区地面全部硬化，不会出现水土流失现象。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目已经建成投运。因此施工期环境影响已经结束，根据现场勘查，无遗留的环境问题。

营运期环境影响分析： 1、环境空气污染源及源强分析 正常情况下，加油站大气污染源主要来源于油品的损耗而扩散到大气环境中的有机废气。加油站的油品损耗主要体现在以下方面： （1）收卸油过程“大呼吸”挥发的非甲烷总烃类G1 加油站收卸油作业时，罐内油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力升高，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，即“大呼吸”。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），卸油过程中汽油损耗率为0.23%，柴油损耗率为0.05%。 本项目年销售成品油540t，平均为汽油360t，柴油180t。则储油罐每年汽油大呼吸产生约828kg/a非甲烷总烃，每年柴油大呼吸产生约90kg/a非甲烷总烃。 （2）油品储存“小呼吸”挥发的非甲烷总烃类G2 储油罐在静置时，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，使得罐内逸出的油气通过呼吸阀排入大气，即所谓的“小呼吸”。 根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），加油站油品的贮存损耗率见表1。 表21 油品的贮存损失率 单位：% 地区 立式金属罐 隐蔽罐、浮顶罐 汽油 其他油 不分油品、季节 春冬季 夏秋季 不分季节 A类 0.11 0.21 0.01 0.01 B类 0.05 0.12 C类 0.03 0.09 备注 A类地区：江西、福建、广东、海南、云南、四川、湖南、贵州和广西 B类地区：河北、山西、陕西、山东、江苏、浙江、安徽、河南、湖北、甘肃、宁夏、北京、天津、上海 C类地区：辽宁、吉林、黑龙江、青海、内蒙、新疆、西藏 本项目储油罐为隐蔽罐，油品贮存损失率为0.01%，项目年均贮存总量为540t，则汽油小呼吸损失量为36kg/a，柴油小呼吸损失量为18kg/a。 （3）加油作业损失挥发的非甲烷总烃类G3 加油站在向汽车等用油设备加油过程中，油品通过加油枪进入汽车油箱，油箱内的饱和油气被液体置换外溢到大气中。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），加油过程中汽油损耗率为0.29%，柴油损耗率为0.08%。 本项目年销售成品油540t，平均为汽油360t，柴油180t。则汽车油箱汽油损失排放1044kg/a非甲烷总烃，柴油损失排放144kg/a非甲烷总烃。 （4）加油机动车尾气G4 项目运营过程中，汽车运输及过往加油车辆会排放一定量的尾气，汽车废气包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱到燃料系统之间的泄漏等，汽车废气的主要污染因子有CO、CnHm、NOx，属于无组织排放，加油车辆产生的汽车尾气通过扩散排入大气环境，间接对大气质量产生影响，废气排放与车型、车况、车辆及车速有关。由于汽车在加油站行驶过程中由于行驶距离很短，机动车尾气排放量较小，对区域大气环境影响也较小。 （5）备用柴油发电机废气G5 本项目配备1台柴油发电机作为备用电源，功率为30kw。柴油发电机仅在停电时启动，燃用柴油，产生污染物经大气稀释扩散后，对周围环境影响很小。 2、废气防治措施及达标情况分析 根据晋环办发[2013]78号文《山西省环境保护厅办公室关于新建储油库、加油站以及新增油罐车油气污染治理工作的通知》及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关要求，本项目汽油油罐大、小呼吸、加油环节需设置油气回收处理装置，由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、油气排放处理装置组成。油气回收效率可达98%以上。 （1）收卸油过程大呼吸挥发的非甲烷总烃类G1防治措施 项目卸油设置一套一次油气回收系统。卸油油气回收系统原理：油罐车卸下一定数量的油品，需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过油气回收工艺管道重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。 卸油时使用软管将油罐车卸油管路同油罐密闭连接，同时将油罐平衡收集油气的软管与油罐车油气管路密闭连接。卸油过程中产生的油气通过密闭软管经油罐车油气管路回收直接进入卸油车的储存罐，由油罐车运回油库处理。此过程中废油气通过油气回收管路回收，回收效率98%以上，因此卸油过程中汽油非甲烷排放量为828*（1-98%）kg/a=16.56kg/a，柴油非甲烷排放量为90kg/a，排放量很少。 （2）储油罐小呼吸挥发的非甲烷总烃类G2防治措施 储油罐小呼吸排放的废气，由油气回收系统（本项目油气回收系统由一次油气回收系统、汽油密闭储存、二次油气回收系统和油气排放处理装置组成）中的汽油密闭储存进行回收，回收效率98%，剩余2%废气经汽油通气管口排放。因此小呼吸汽油罐非甲烷排放量为36*2%kg/a=0.72kg/a，柴油罐非甲烷排放量为18kg/a，通气管口位于罐区上方，离地高度4m。 （3）加油过程损失挥发的非甲烷总烃类G3防治措施 二次油气回收系统（油气回收加油枪）主要由枪体、进油通道、主阀、控制阀、回流阀、出油管和手柄组件组成。油气回收加油枪的原理为：一般来说，油气回收加油枪在出油管上制有油气回收孔以及与其相通的油气回收通道，它是油气回收通道通过枪体上所制的油气回收通道与油气回收管连通，并在出油管后端部设置闷盖，在其加油过程中，闷盖封在油箱口，因而油气回收加油枪可将在加油过程中产生的油气在真空辅助作用下，通过油气回收通道及油气回收管线回到地下油罐，防止油气散发到大气中造成环境污染、人身危害、安全隐患和资源浪费。 要达到这个效果，汽油与油气相互交换比例，气液比A/L（A指加油时在汽车油箱口收集的油气量，L指加油机从地下油罐抽取給用户汽车的加油量）需接近于1:1。在理论上就是在加油时，每发1L汽油，油罐液位下降产生的空间，同时由油气回收枪回收相当于1L体积的油气，送回油罐内填补该空间而达到压力平衡。回收的饱和油气补入油罐可以减少油罐内汽油的挥发。二次油气回收系统回收效率98%，剩余2%废气经汽油通气管口排放。因此汽油枪加油过程非甲烷排放量为1044*2%kg/a=20.88kg/a，柴油枪加油过程非甲烷排放量为144kg/a。通气管口位于罐区上方，离地高度4m。 （4）其它措施要求 汽油通气管管口与站区围墙不应小于2m。汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。管口应设置阻火器。 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的要求，卸油应该采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应不小于200mm；连接软管应采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后软管内不能存留残油；所有通气管口应设置压力、真空阀；连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm；要保证卸油产生的油气密闭置换到油罐车罐内。所有影响储油密闭性的部件都应该保证在小于750Pa时不漏气；宜采用具有测漏功能的电子式液位测量系统；应采用符合相关规定的溢油控制措施。加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集；油气回收管线坡向油罐，坡度不应小于1%；加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油；应该严格按照规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查；当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。采用以上措施将有效减少卸油、储油、加油过程中的油气排放。 另外加油站应加强日常管理，提高工作人员技术水平，加强对设备的维护管理，减少作业时跑冒滴漏损失。 综上，卸油大呼吸、油品储存小呼吸、加油作业损失油气回收系统排放浓度≤20g/m3，回收率≥98%。汽油、柴油通气管口位于罐区上方，离地高度4m，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中处理装置排放口距地平面高度≥4m的要求。经过一次油气回收系统、二次油气回收系统装置处理后，项目卸油、储油、加油环节非甲烷总烃排放情况见表22。 表22 大气污染物非甲烷总烃排放情况一览表 项 目 产生量(kg/a) 处理措施 排放浓度（g/m3） 排放量(kg/a) 储油罐卸油 大呼吸G1 汽油油罐 828 设置一套一次油气回收系统，通过回收管路密闭回收进入油罐车油罐，回收率98%。 20 16.56 柴油油罐 90 -- - 90 油品存储 小呼吸G2 汽油油罐 36 由汽油密闭储存系统回收后进入汽油油罐，回收效率98%；汽油通气管口位于油罐区上方，离地高度4m 20 0.72 柴油油罐 18 -- - 18 加油作业损失G3 汽油 1044 设置油气回收加油枪，密闭回收后进入汽油油罐，回收效率98%；汽油通气管口位于油罐区上方，离地高度4m 20 20.88 柴油 144 -- - 144 加油汽车尾气 少量 - - 少量 备用柴油发电机废气 合 计 2160 - 290.16 由上表可知，本项目采取油气回收处理装置处理后，汽油卸油大呼吸、汽油油罐小呼吸、汽油加油作业时损失排放浓度为20g/m3，可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3的要求。 本项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭性较好，顶部有不小于0.9m的覆土，周围回填的砂子和细土厚度也不小于0.5m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。 本项目排放的烃类有害物质量较少，经大气扩散后，对周围空气造成污染轻微，对人体健康造成影响较小。根据同类项目类比资料分析，在正常营运时产生的非甲烷总烃，在一般气象条件下扩散后其地面落地浓度均低于4.0mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度最高点的浓度限值要求。 （5）本项目配备了1台柴油备用发电机组，作为应急电源使用，发电机房单独设置，主要污染物为烟尘、NOX、SO2、HC。设备运转时间很短，排放量很小，为无组织废气，对环境影响不大。 3、非甲烷总烃环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表23 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表24 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值（mg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 二类限区 小时 2.0 DB13 /1577-2012 ④污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表25 主要废气污染源参数一览表（等效矩形面源） 污染源名称 坐标 旋转角度（°） 矩形面源 污染物 排放 速率（g/s） 经度 纬度 长度（m） 宽度（m） 高度（m） 加油机及罐区 112°1'28.85" 38°35'10.75" 30 43 24 7.5 非甲烷总烃 9.20E-3 ⑤项目参数 估算模式所用参数见下表。 表26 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数（城市人口数） 最高环境温度 34.8°C 最低环境温度 -27.2°C 土地利用类型 耕地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率（m） / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / ⑥评级工作等级确定 本项目污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表27 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准（mg/m3） Cmax （ug/m3） Pmax （%） D10% （m） 加油站 非甲烷总烃 2.0 128.85 6.4425 - Pmax=6.4425%，1% ＜Pmax＜10%。因此，本项目大气环境评价等级为二级。 本加油站非甲烷总烃排放浓度≤25g/m3，符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的排放要求；站区内VOCs无组织排放监控点浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。 表28 估算模型计算结果一览表 下风向距离/m 加油区-非甲烷总烃 预测质量浓度/（µg/m3） 占标率/% 距离 (m) 浓度 (ug/m3) 占标率(%) 50 120.23 6.0115 63 128.85 6.4425 100 107.93 5.3965 200 83.093 4.1547 300 66.677 3.3339 400 54.519 2.7260 500 45.671 2.2836 600 38.847 1.9424 700 34.564 1.7282 800 31.688 1.5844 900 29.085 1.4543 1000 26.767 1.3384 1100 24.795 1.2398 1200 23.138 1.1569 1300 21.7 1.0850 1400 20.461 1.0231 1500 19.367 0.9684 1600 18.383 0.9192 1700 17.528 0.8764 1800 16.735 0.8368 1900 15.995 0.7998 2000 15.304 0.7652 2100 14.66 0.7330 2200 14.059 0.7030 2300 13.497 0.6749 2400 12.971 0.6486 2500 12.478 0.6239 下风向最大质量浓度及占标率/% 128.85 6.4425 D10%最远距离/m - 表29 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级 评价等级 一级□ 二级√ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长=5~50km□ 边长=5km√ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a√ 评价因子 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）√ 包括二次PM2.5□ 其他污染物（NMHC） 不包括二次PM2.5√ 评价标准 评价标准 国家标准√ 地方标准√ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 评价功能区 一类区□ 二类区√ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据√ 现状补充检测√ 现状评价 达标区√ 不达标区□ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源√ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5~50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（/） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标>100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率>30%□ 非正常1h浓度贡献值 非正常持续时长 C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ （ ）h 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源 监测 监测因子：（VOCs） 有组织废气监测□ 无监测□ 无组织废气监测√ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测√ 评价结论 环境影响 可以接受√ 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（/）厂界最远（/）m 污染源年排放量 SO2:( /)t/a NOx:(/)t/a 颗粒物:(/)t/a VOCs:(/)t/a 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 本项目油罐采用地埋式储油罐，由于油罐密封性能较好，同时顶部有不小于0.5m的覆土，罐底设砂垫层，保持了油罐的恒温，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。另外，本加油站采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，并配套建设油气回收装置，这样可减少非甲烷总烃的排放；而本加油站毗邻道路，站址较为开阔，空气流动性能良好，排放的烃类物质较少，经大气扩散后对周围环境影响不大。 二、地表水环境影响分析 按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中地表水评价工程分级判断方法，本项目为水污染影响类型建设项目，废水排放方式为间接排放，评价等级确定为三级B。 1、生活污水 本项目所产废水主要为员工所产生的生活污水，年产生量46.72m3/a，污水中主要污染物为COD、SS、BOD5、氨氮等，生活污水产生量较少，直接用于泼洒抑尘。。因此本项目生活污水不会对地表水产生影响。 2、事故状态下对地表水环境的影响 储油罐和管线泄漏及加油泄漏可能发生的主要原因有以下两点： （1）自然灾害，如地震、洪水 地震和洪水属自然灾害，有其不可抗拒和难以避免的一面，但是在选址、设计、施工过程中应给予充分重视，采取较大的抗震结构保险系数，增加油罐区各设备的抗震能力。 （2）操作失误或是设备年久失修 造成储油罐泄漏或是外溢的因素主要有储油罐的年久失修，储油罐及输油管线腐蚀，致使成品油渗漏；管道连接不好或由于地面下沉，造成管道接口不严，致使泄漏或渗漏现象发生；油罐区附近施工致使油罐或输油管线破坏，造成油品泄漏；加油时或成品油运输罐卸料时操作失误或违规操作，致使成品油泄漏。 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表水体，会造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。首先是造成地表河流的景观破坏；产生严重的刺鼻气味，其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，燃料油的主要成份是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，使水体完全恢复需要很长时间。 本加油站油罐区容积约为145m3，并在加油站设置粘土砖墙，硬化地面，本项目采用双层储罐，可有效防止油品的泄漏，双层储罐夹层间设有泄漏检测仪，一旦发生油品泄漏，检测仪发出警报，泄漏油品将积聚在储罐夹层中，不会对地表水体造成影响。 地表水环境影响评价自查表见下表。 表30 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护□；饮用水取水；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放□；其他 水温□；径流□；水域面积□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量 40%以下□；开发量 40% 以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （ ） 监测断面或点位个数 （ ） 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km 评价因子 （ ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□；Ⅴ 类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （） （） （） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他m3/s； 生态水位：一般水期（）m3；鱼类繁殖期（）m； 防治措施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动□；自动□；无监测□ 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放 清单 □ 评价结论 可以接受；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 三、地下水环境影响分析 本项目地下水环境影响评价见专题。 四、噪声环境影响分析 1、噪声源 本项目运营后，主要噪声源为机动车、加油机、油泵及发电机噪声。机动车进入加油站的车速较低，本项目噪声强度在55～75 dB(A)之间，声压级较低，且属于间歇噪声源，噪声源强见表31。 表31 项目噪声源强 单位：dB(A) 设备名称 所在位置 台数 单台源强dB(A) 降噪措施 降噪后dB(A) 加油机 加油棚 5 55-75 低噪声设备 40 机动车 加油机旁 5 55-75 减速慢行 50 油泵 加油机旁 5 55-75 减震垫 60 发电机 发电机房 1 55-75 减振、室内 45 2、噪声预测模式 1）噪声衰减模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的推荐的公式： 对单个点声源的几何衰减用以下公式计算： 式中： r--预测点到声源的距离； LA(r)--距声源r处的A声级； LAref(r0)--参考位置（r0）处的A声级； Lr--声源衰减至r处的声压级； L(0)--声源在参考距离r0处的声压级； Adir--声波几何发散引起的A声级衰减量， 计算公式为 ； Aatm--空气吸收引起的A声级衰减量，即为每100m空气的吸声系数； Abar--遮挡物引起的A声级衰减量； Aexc--附加A声级衰减量； r0--预测参考距离，m。 空气吸收引起的A声级衰减量计算式为： 地面效应引起的附加衰减量计算式为： 2）噪声的叠加模式为： 式中： L总--几个声压级相加后的总声压级，dB； Li--某一个声压级，dB。 3）噪声预测及影响分析 用预测模式计算出各设备影响噪声级，根据各级能量合成法则计算出设备噪声对场界各预测点声环境造成的贡献值。经计算，该项目运营期间，场界噪声贡献值详见下表。 表32 厂界噪声衰减值预测表 单位：dB(A) 场界外1m处位置 昼间 夜间 贡献值 标准值 超标情况 贡献值 标准值 超标情况 场界东 34.1 60 未超标 34.1 50 未超标 场界北 34.7 未超标 34.7 未超标 场界西 27.2 未超标 27.2 未超标 场界南 34.0 70 未超标 34.0 55 未超标 由上表可知，工程建成投产后，各设备对厂界的贡献值较小，车辆及加油作业设备产生的噪声对周边环境影响不大。 3、防治措施 评价要求建设单位采取如下防治措施： （1）设计中在设备选型上尽量选用低噪音型，设备安装时选用适宜的增压设备以及尽量减少站区工艺管道弯头、三通等管件，从源头上降低噪声、将高噪声设备入室，并安装减振隔声门窗，加装隔声板。对产生噪声的设备，在设备布置时远离站外人口密度大的场所，远离站内办公用房。 （2）由于加油站运营的特点，项目区进出车辆较多，声压级为50-80 dB(A)，为降低车辆进出加油站噪声对项目区工作人员及周围环境敏感点的影响，环评要求建设单位运营过程中，加强管理，当进出车辆较多时，派管理人员引导进出车辆减速、慢性、禁止鸣笛，并设置减速带及减速标志、制订相应的加油站车辆管理规定。 通过采取上述措施处理后，预计该项目厂界噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2、4类标准的要求。 五、固废环境影响分析 本项目产生的固体废弃物主要为油罐定期清洁废油渣、处理跑冒滴漏产生的含油废砂、废棉纱、废手套、日常生活垃圾。 1、储油罐定期清洁废油渣 储油罐清理固体废物主要是清罐时产生的罐底淤积物，这些固体废物属于危险废物。储油罐清理为3年一个周期，类比同类型项目可知，一般1个30-50m3的油罐约有沉积物0.4～0.8t/次（评价按最大量0.8吨计算）。 本项目共设置4个储油罐，油罐每三年清理一次，则本项目油罐清理废油渣产生量为3.2t/次（三年），年均产生量为1.06t/a。环评要求清罐产生的废油渣收集暂存于高密度聚乙烯或聚四氟乙烯的有盖容器内，并存放至危废暂存库。定期由具备该资质的专业公司统一回收处置。 2、含油废砂 参考有关资料，处理储油罐、加油机跑冒滴漏油污产生含油废砂量为0.1t/a。含油废砂属于危险废物，应该严格按照危险废物储存处置要求进行管理。环评要求含油废砂需采用高密度聚乙烯或聚四氟乙烯桶收集，暂存于危废暂存库。定期由具备该资质的专业公司统一回收处置。 本项目所产生危废，拟在站房设置1座危险废物暂存库。危险废物暂存库的建设应当符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的规定，建成具有防水、防渗、防流失的专用危险废物贮存设施贮。 （1）危险废物的收集与内部转运要求 目前各类危废废物堆存于封闭式危废收集桶，建设单位未设置专门的危废暂存间，环评建议在站房西部设施1座危废暂存间，按照要求将危险废物放入指定容器内，然后由专职人员转运至危废暂存间。 危废暂存间建设要求如下：用以存放危废储存容器的地面为耐腐蚀硬化地面，且表面无裂缝；地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；暂存间基础必须防渗，防渗层为2mm厚的HDPE膜，渗透系数≤10-10cm/s；暂存间设置防漏裙角；设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5；设置安全照明设施和观察窗口；危废暂存间应为封闭空间，以防风、防雨、防日晒。暂存的危险废物应直接交由有资质单位回收处理。并完善危废暂存规范化要求，进行防渗、分区标识、接油回收盘、危废间场地围堰、外部标识以及防盗等一系列措施。 收集过程中要进行分类存放，各类危险废物要分别拉运、存放不得混放，严禁将危废混入生活垃圾和一般工业固体。 专职人员在装、卸及内部转运危险废物时要按照要求佩戴安全防护用品。 （2）危险废物贮存设施的运行与管理 ①公司设立专门危废处理机构，主要负责危废的收集、储存及处置。 ②按月统计公司车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保局报告。 ③危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 ④盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 ⑤不得将不相容的废物混合或合并存放。 ⑥产生工序操作人员和临时贮存设施管理人员均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收部门名称。 ⑦必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑧盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中所示的标签。 图4 危险废物标签 4、危险废物贮存设施的安全防护 ①危废暂存间外部必须按《环境保护图形标志》（GB15562.2）的规定设置警示标志。其中，危废暂存间外部临近地点需设置警告标志，警告标志为：底和立柱为黄色，图案、边框、支架和文字为黑色，边长为400mm等边三角形；警告标志牌的边长约560mm，标志牌的高度为最上端距地面2m；标志牌的材质宜采用1.5~2mm冷轧钢板。 图5 警告图形符号 ②危废暂存间应配备照明设施、安全防护工具。 （4）危险废物转移管理要求 ①危险废物的转移应遵循《危险废物转移联单管理办法》的要求，交有持有危险废物经营许可证的单位运输，并填写危险废物转移联单，报当地环保有关主管部门批准，方可进行。 ②危废产生单位每转移一次同类危险废物，应当填写一份联单。危废产生单位应如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联留档自用，将联单第二联交移当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联单交付运输单位随危废转移运行。 ③公司必须严格执行危险废物交换转移审批制度，经营单位每次与产生危险废物的单位签订合同后，必须及时填报“危险废物交换、转移申请表”。 ④实施危险废物转移时，每批次应填写一份转移联单，具体按《危险废物转移联单管理办法》要求操作，并报当地环保部门存档备案。 ⑤认真做好接纳、运输、贮存、处置等运行台帐，接受环境保护部门的监督和管理，上报处置、利用危险废物的情况。 ⑥转移、运输危险废物，必须采取有效措施确保运输中不泄漏、散逸、破损。 ⑦当地环保部门应当对危险废物从业单位进行定期的监督检查和不定期的抽查，一旦发现违法违规行为，应依法责令限期改正，逾期不改的，应依法予以处罚，直至撤回许可，报请有关部门批准实施关停。 3、废棉纱、废手套 本项目处理储油罐、加油机跑冒滴漏油污产生的废棉纱和废手套，管理办法参考《危险废物名录（2016）》豁免管理名单中“废弃的含油抹布、劳保用品可以混入生活垃圾”，全过程不按危险废物管理。 参考有关资料，使用后的含油废棉纱、废手套等产生量为0.005t/a，废棉纱和废手套等集中收集后混入生活垃圾中，随生活垃圾一起集中收集后由当地环卫部门统一清运。 4、生活垃圾 本项目生活垃圾主要包括日常办公生活垃圾及来往客人产生的垃圾，本项目运营后办公人数为4人，办公人员生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则每天产生的办公生活垃圾量2.0kg/d，0.73t/a，客人流量按100人/d计，客人生活垃圾按0.2 kg/人·天计，则本项目运营后来往客人产生的生活垃圾为20 kg/d，6.6t/a，生活垃圾经站内垃圾箱集中收集后由当地环卫部门统一清运，不会对外环境产生影响。 六、土壤环境影响评价 1、评价等级与评价范围 ①环境影响识别：本项目为污染影响型； ②影响途径：本项目储罐为内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐、输油管为双层复合管，油罐和管线均设有检漏系统，场地地面一律采用水泥硬化，正常运营情况下，采取相应的防渗措施后，油品不会发生泄露，同时废水不外排，因此，项目对土壤环境影响途径为大气沉降型； ③项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤》（HJ964-2018）附录A，本项目加油站属于“交通运输仓储邮政业、公路的加油站”类，为III类项目； ④占地规模：本项目占地面积2097.36m2＜5hm2，为小型； ⑤环境敏感程度：a.根据大气估算模型计算，本项目最大落地浓度点在下风向30m处＜0.05km（三级评价调查范围）。因此，调查本项目周边0.05km范围内的敏感目标分布情况。b.根据现场踏勘，项目50m范围内有武警消防支队，环境敏感程度为“敏感”，所以土壤评价工作等级为三级。 土壤评价范围为：占地范围内全部及占地范围外周围50m范围内。 2、土壤环境影响分析 本项目储罐和输油管线的泄漏进入土壤，导致地壤层中吸附大量燃料油，造成景观破坏、植被死亡并产生刺鼻气。燃料油的主要成份是C4~C9的烃类、芒烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，可生化性较差，进入土壤将造成被污染土壤长时间得不到净化，土壤组成及肥力改变。本加油站储罐为内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐、输油管为双层复合管，油罐和管线均设有检漏系统，场地地面一律采用水泥硬化，通过加强管理，正常状况下不会发生泄露；事故状态下发生泄露、滴漏燃料油可通过检漏系统自动关闭相关电子阀，同时场地配有中性砂和棉纱，可第一时间吸附泄露油品，一般不会直接进入土壤，对土壤造成影响的几率较小。 总体而言，本项目的建设严格采取环评提出的措施后，可有效防止其对土壤的污染。 根据导则要求，本项目土壤环境影响评价自查表见表34。 表34 土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影响识别 影响类型 污染影响型(；生态影响型(；两种兼有( 土地利用类型 建设用地(；农用地(；未利用地( 占地规模 （0.072）hm2 敏感目标信息 敏感目标（耕地）、方位（E）、距离（35） 影响途径 大气沉降(；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位(；其他（ ） 全部污染物 GB36600-2018 表1 中45 项 特征因子 石油烃 所属土壤环境影响评价项目类别 Ⅰ类(；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类( 敏感程度 敏感(；较敏感(；不敏感( 评价工作等级 一级(；二级(；三级( 现状调查内容 资料收集 a）(；b）(；c）(；d）( 理化特性 渗滤率、土壤容重、总孔隙度 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 表层样点数 3 0 0~20cm 柱状样点数 0 0 / 现状监测因子 GB36600-2018 表1 中45 项、石油烃 现状评价 评价因子 GB36600-2018 表1 中45 项，石油烃 评价标准 GB15618(；GB36600(；表D.1(；表D.2(；其他（ ） 现状评价结论 各监测因子均能满足相应标准的要求，土壤质量现状较好 影响预测 预测因子 预测方法 附录E(；附录F(；其他（ ） 预测分析内容 影响范围（ ） 影响程度（ ） 预测结论 达标结论：a）(；b）(；c）( 不达标结论：a）(；b）( 防治措施 防控措施 土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他（ ） 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 信息公开指标 评价结论 土壤环境影响可接受 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 七、环境管理与监测 1、站长负责全站运营期的环境管理工作。主要职责包括： （1）组织制定项目的环境保护规章制度和标准并督促检查执行，制定污染控制及改善环境质量计划； （2）负责组织环境监测、事故防范以及外部协调工作，负责组织突发事故的应急处理的善后事宜； （3）监督“三同时”规定的执行情况，确保环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，有效控制污染； （4）检查本项目油气回收系统设施的运行情况。 4）信息公开 如实向社会公开工程主要污染的名称、排放方式、排放浓度、以及污染防治设施的建设和运行情况。 2、环境监测计划 据本项目运营期的污染排放情况，要对废气、噪声开展监测，确保达标排放。环境监测计划见表35。 表35 监测计划表 类别 监测点位 监测项目 监测频率 污染源监测 废气 油罐区 非甲烷总烃 每年1次，每次1天，一天3次 油气回收系统 密闭性、气液比、油气回收管线液阻， 油气排放浓度 每年1次，每次1天，1天1次 地下水 埋地罐区下游10~30m处 奈、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚 按照《加油站地下水污染防治技术指南》要求进行 噪声 场界四周 Leq（A） 每年1次， 每次1天 危废 统计全厂各类危险固废量 统计种类、产生量、处理方式、去向 每次变动时均统计 对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。 八、环境风险分析 （一）风险评价的目的和重点 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素、项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）所造成的人身安全与环境影响的损害程度。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，对本项目在运行过程中可能产生的环境风险进行分析评价，并提出针对性的防范措施或者应急预案。 （二）环境风险调查 本项目涉及的危险化学品为柴油和汽油，其物化性质、毒性及危险特征见下表。 1、汽油和柴油的理化性质及危险特性 本加油站贮存的油品为汽油和柴油，它们的危险特性和理化性质等分别如表36和表37所示。 表36汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述 危险性类别 第3.1类低闪点易燃液体 燃爆危险 易燃 侵入途径 吸入、食入、经皮肤吸收 有害燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳 健康危害 汽油对人体的危害是很大的，对人体的影响表现为：急性中毒、吸入性肺炎、慢性中毒。临床表现为头晕、头痛、心悸、四肢无力、恶心、呕吐、视物模糊、酩酊感、易激动、步态不稳、短暂意识丧失等和上呼吸道刺激症状。 环境危害 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分 理化特性 外观及性状 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 熔点（℃） <-60 相对密度（水＝1） 0.70～0.79 闪点（℃） -50~-10 相对密度（空气=1） 3.5 引燃温度（℃） 415～530 爆炸上限％（V/V） 6.0 沸点（℃） 40～200 爆炸下限％（V/V） 1.3 溶解性 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。 主要用途 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性 稳定 避免接触的条件 明火、高热 禁配物 强氧化剂 聚合危害 不聚合 分解产物 一氧化碳、二氧化碳 第四部分 毒理学资料 急性毒性 LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油） 急性中毒 重度中毒则为吸入高浓度汽油蒸汽后，表现为中毒性脑病，少数可产生脑水肿，出现颈项强直、面色潮红、脉搏波动和呼吸浅快；吸入极高浓度汽油后可引起突然意识伤失，反射性呼吸停止而死亡。部分患者可出现中毒性精神病症状，如惊恐不安、欣快感、幻觉、哭笑无常等。 急性经口中毒可出现口腔、咽及胸骨后烧灼感，及恶心、呕吐、腹痛以及肝、肾损害等。液态汽油直接吸入呼吸道，可引起支气管炎、肺水肿。 慢性中毒 慢性中毒主要表现为神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱以及肢端麻木、感觉减退、跟腱反射减弱或消失等，严重者肢体远端肌肉可萎缩。皮肤接触可发生急性皮炎，出现红斑、水疱及瘙痒。 刺激性 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。 最高容许浓度 300mg/m3 表37柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述 危险性类别 第3.3类高闪点 易燃液体 燃爆危险 易燃 侵入途径 吸入、食入、经皮肤吸收 有害燃烧产物 一氧化碳、二氧化碳 环境危害 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分 理化特性 外观及性状 稍有粘性的棕色液体 主要用途 用作柴油机的燃料等 闪点（℃） ≥55℃ 相对密度（水＝1） 0.87～0.9 沸点（℃） 200～350℃ 爆炸上限％（V/V） 4.5 自燃点（℃） 257 爆炸下限％（V/V） 1.5 溶解性 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性 稳定 避免接触的条件 明火、高热 禁配物 强氧化剂、卤素 聚合危害 不聚合 分解产物 一氧化碳、二氧化碳 第四部分 毒理学资料 急性毒性 LD50 LC50 急性中毒 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。 慢性中毒 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。 刺激性 具有刺激作用 （三）风险潜势判定 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目危险品名称及临界量见表38。 表38 项目涉及危险物质储存情况危险品名称及临界量 危险物质 类别 临界量（Qn）/t 实际量（qn）/t qn/ Qn 汽油 易燃液体 2500 33.75（相对密度0.75） 0.0135 柴油 可燃液体 2500 85（相对密度0.88） 0.034 0.0475 通过计算，Q=0.0475<1，因此，环境风险潜势为Ⅰ。 因此确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 （四）环境风险识别 1、物质危险性鉴别 根据前文环境风险调查，项目涉及有害物质主要为汽油和柴油，理化性质见表7-15、7-16。 2、生产设施风险识别 生产过程中潜在危险性识别 加油站主要事故类型是火灾、爆炸风险事故。 A、加油系统主要事故源项分析：加油站的地下储罐单元的储存量未超过临界储量，因此，不构成重大危险源。加油系统主要事故源如下 ①燃爆事故分为工艺系统（从卸油至加油的全套系统）正常运行中的燃爆事故和工艺系统故障下的燃爆事故。前者指盛油容器（油罐和被加油汽车的油箱）上部空间及连通管道和通过油罐通气管管口的油蒸气排放在遭遇点火源时发生燃爆事故；后者指工艺系统发生泄漏、油品的跑、冒、废气处置不当时遭遇点火源时发生燃爆事故。两类燃爆事故在严格控制点火源的条件下均不会发生。比较而言，在工艺系统故障下发生燃爆事故的可能性大得多。 ②盛油容器（特别是储油罐和油罐车）上部空间及其连同管道处于最危险的爆炸危险区域，但其需要防范的点火源主要是区域内部产生的，如静电、冲击，区域外部产生的主要是雷电。 ③泄漏和油品的跑冒是加油站最主要的危险因素之一。只要发生泄漏或跑冒，一切形式的点火源均可导致事故的发生。 ④油蒸气通过通气管管口的正常排放需要有良好的通风条件，即管口有一定高度，四周开阔，并离开点火源有足够远的距离。 ⑤废气处置不当也是加油站的危险因素之一，应从管理制度上避免其发生。 ⑥点火源是加油站另一类主要危险因素，而点火源的形式很多，其产生的不确定性又很大，是加油站安全生产的大敌。应将控制明火、电气火花、静电、雷电、高温物体的存在作为重点。 ⑦其它因素：外部事故风险因素：自然灾害（地震、雷电），人为蓄意破坏等。 前两个因素为不可抗拒因素，后一个因素只要加强防范管理还是可以避免的。 B、加油站燃烧爆炸危险的主要环节和场所 ①卸油：卸油时，油罐区和油罐车停放地是主要危险场所。卸油时容易产生油蒸气的逸出、扩散和聚积。操作不当，容易发生油品的跑、冒。卸油中，极易产生静电荷的积聚。量油操作不当会引起金属工具间的碰击。明火、冲击、雷电、静电、电器火花等点火源均可能引发燃爆事故。 ②加油：加油时，加油区是主要危险场所。加油时也有油气的逸出、扩散和聚积，操作不当会引起油品的跑、冒。加油场所较为复杂，明火、高热物、静电、雷电、电器火花和其他点火源都有引起燃爆事故发生的可能性。 ③储存：储存中由油罐通气管管口散发油蒸气是正常现象，但通气管管口应有规定高度保持良好通风并安装阻火器；储存中最主要的危险是设备的泄漏。油罐和输油管、加油机(如果仍有油品积存)所在的场地是危险场所。泄漏可能产生的原因很多，例如腐蚀穿孔、焊接不良、疲劳裂纹、垫片损坏等均可造成。油罐的人孔、结合管部位、管道 阀门、法兰、加油机部件应是防止泄漏的重点。一切形式的点火源，如遇油品泄漏均可 引起燃爆事故。 3、风险类型识别 项目事故风险类型确定为毒物油品泄漏、火灾和爆炸。 表39 项目存在的环境风险 ①火灾爆炸危险 汽油柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏等卸油过程中静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等引起油料泄漏；油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。 ②毒性危害 加油站主要的毒性物质为汽油和柴油，其毒性危害如下：汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 ③其它危险、危害性 加油站的电气设备较多，若绝缘、保护装置不良或损坏及人的误操作，易造成触电事故。 （六）环境风险分析 （1）对大气环境的风险分析 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目已采取防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 （2）对地表水的风险分析 泄漏或渗漏的成品油一旦随雨水进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 要求在油罐区地面上设置高800mm的保护矮墙，当加油站一旦发生泄漏与溢出事故时，油品将集聚在战场内，不会溢出站场，也不会进入周边地下水。 （3）对地下水的污染 储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 本项目采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、油罐区地面、输油管线外表面均做防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，不会对地下水造成影响。 （4）对周边敏感点的影响 项目一旦发生渗漏与溢出事故，其影响范围均能控制在项目场地范围内，为防止因渗漏与溢出导致的火灾、爆炸对周围居民的影响，项目建设单位要加强管理，做好控制措施。 （5）泄漏对环境的影响 储油设施的事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水、滑坡等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。 （七）风险管理及减缓风险措施 （1）工程防范措施 加油站由于存在着环境风险性，其环境风险防治的最好办法是采取预防的措施。在加油罐区的设计和施工过程中，严格遵守设计规范，提高油罐区基础结构的抗震强度，确保储油罐和输油管线在一般的自然灾害下不发生泄漏。工程建设中需注意的问题有： ①项目设计和工程施工过程中，严格遵守设计规范，提高油站基础结构的抗震强度，确保储油罐和输油管线在一般的自然灾害下不发生泄漏。 ②在设计和建设施工时，储油罐区设有检查孔或检查通道，为及时发现油罐渗漏提供条件，防止燃料油泄漏造成大面积的地下水和土壤污染。 ③在土建结构设计和建设施工时，采取较大的抗震结构保险系数，增加油罐区内设备的抗震能力。 ④地下防渗严格按照防渗要求修建，做好四周和底部的防渗工作，同时注意拐角和接缝处，保证防渗效果。 （2）设备防范措施 ①对储油罐的内外表面、储油罐外周检查通道、储油区地面、输油管线外表面做防腐防渗处理。 ②储油罐所用材料使用大于4mm厚铁板制作，且防腐处理须达到国家标准，而不能只刷防锈漆进行简单防腐。使用具有国家承认电焊工证书的工人进行焊接，并由有关部门做焊缝测试后方可使用，不得留下隐患。 ③购置的设备必须选用国家注册的正式产品。 （3）风险防范管理措施 根据以上提出的风险防范措施，本报告对建设单位提出以下几方面管理方面的要求： ①加强职工的安全教育，提高防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；高液位报警功能液位计及电脑监控器应设专人负责； ④严格执行防火、防爆、防雷击、防泄漏等各项要求； ⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ⑥加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置。 ⑦定期测试避雷系统的接地电阻，确保符合要求；确保油罐、输油管线、加油机系统的防静电设施完好。 （八）应急预案 （1）应急原则 尽快控制，防止事故进一步蔓延或扩大，尽力减少人员伤亡和财产损失，一切听从指挥的命令。一般先救人后救物，发现火灾报警后灭火。当险情已无法控制时，应及时组织人员采取求生自救方案。 （2）应急报告程序与应急联络 A、事故发现者立即报告站经理； B、站经理视事故类型立即通知公安部门、消防队、急救中心，封锁站前公路段，防止过往车辆进入加油站事故影响范围内。 （3）应急演练 A、演练目的：通过开展应急演练，使员工熟悉并掌握各类事故发生后所采取的正确方法及应急程序，以便将事故造成的损失降至最低。 B、演练方法 ①以现场应急事故处理，消防设施的使用，人员急救、抢险模拟演练为主； ②在可能发生同类事故的地点、部位进行模拟演练； ③加油站定期开展事故应急演练。 （4）应急措施 A、贮油罐发生泄漏时的应急措施 ①少量泄漏时会先流到罐体周边的防渗池内，因此首先关闭围堰的阀门，管道破损油品泄露时，抢救组人员用塑料布铺设其底下，泄露处用接油装置接收。 ②将防渗池中的泄漏物用砂土或其他不燃材料吸附、吸收或用泵抽入事故水池中，待故障排除后处理后达标排放。 ③当柴油、汽油大量泄漏时，会溢流出地下防渗池，紧急情况下，应关闭污水的阀门防止进入外环境。 ④如果泄漏物流出厂区外，在油品泄漏区周围构筑围堤或挖坑进行收集堵截，对能够回收的油品，由值班经理安排人员用不产生静电的容器进行回收。回收后，对无法回收的油品用沙土覆盖其表面，待其充分被吸收后将沙土清除干净，待油品被充分吸收后将附有油迹的沙土放至指定的场所由有资质公司处理。 B、罐车卸油冒罐的应急措施 ①当罐车卸油冒罐时计量保管员及时关闭油罐卸油阀，切断总电源，停止营业，并向站经理汇报。 ②必要时报告公安消防部门，以便临时封堵附近的交通道路；站经理（或其他当值人员）及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和人员进入加油站。 ③在溢油处上风向，布置消防器材。 ④对现场已冒油品沙土等围住，并进行必要的回收。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净。 ⑤给被油品溅泼的人员提供援助；通知毗邻单位或居民，注意危险。 ⑥检查地面是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在。 ⑦计量确定跑冒油损失数量，做好记录台帐。 ⑧检查确认无其他隐患后，方可恢复营业。 ⑨站经理根据泡油状况记录泡油数量，及时做好记录。 （5）后期处置 应急终止后，总指挥组织相关人员到现场勘查，对事故地的现场及周围的水、空气环境、生态环境等进行调查，加强环境治理措施，确保在一定期限内恢复环境平衡，造成居民生命财产损失的，应根据国家和地方有关补偿标准进行补偿。将适于当地生长的花草树木选择性地种植于站区内，以吸收有毒有害气体，滞留吸附粉尘、杀菌、净化水质、减噪以及监测大气污染程度。 （九）风险分析结论 本项目涉及的物质均为一般毒性物质，根据风险评价工作等级划分，项目环境风险评价工作级别为简单分析。主要风险事故为火灾、有毒有害物质泄漏等。公司结合国内外同类企业采取的成熟稳定的防控措施，并制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案，将环境风险控制在可接受水平之内。项目在发生风险事故后如能立即启动厂区事故应急预案，确保事故不扩大，将不会对建设地区环境造成较大危险，风险防范措施及应急预案可行。项目选址和建设从环境风险的角度考虑是可以接受的。 表40 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 宁武昌盛加油站项目 建设地点 宁武县石家庄镇川湖屯村 地理坐标 经度 112°1'28.85" 纬度 38°35'10.75" 主要危险物质及分布 主要危险物质为汽油、柴油，储存于加油区、储罐罐区 环境影响途径及危害后果 泄漏后对环境空气产生影响；泄漏引发火灾爆炸事故，火灾爆炸产生的废气、废水等对环境空气、地下水环境产生影响 风险防范措施要求 ①工程防范 在加油站设施和施工过程中，严格遵守加油站设计和施工规范。工程建设中需要注意的问题有： a、项目设计和工程施工过程中，严格遵守设计规范，提高油站基础结构的抗震强度，确保储油罐和输油管线在一般的自然灾害下不发生泄漏。 b、在加油站设计和建设施工时，设置SF双层储油罐，并配有防渗漏检测仪，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止燃料油泄漏造成大面积的地下水和土壤污染。 c、在土建结构设计和建设施工时，采取较大的抗震结构保险系数，增加油罐区内设备的抗震能力。 ②设备防范 a、对储油罐的内外表面、储油罐外周检查通道、储油区地面、输油管线外表面做防腐防渗处理。 b、储油罐所用材料必须使用大于4mm 铁板制作，且防腐处理须达到国家标准，而不能只刷防锈漆进行简单防腐。使用具有国家承认电焊工证书的工人进行焊接，并由有关部门做焊缝测试后方可使用，不得留下隐患。 c、购置的设备必须选用国家注册的正式产品。 ③环境安全防范 a、燃料油在运输、储存及加油等过程中严格管理，杜绝油料的跑、冒、滴、漏现象的发生。 b、因突发事故产生的燃料油的泄漏，应立即采取有效措施，及时清理受污染的土壤以减少渗透及扩散范围。 c、燃料油是易燃易爆危险品，按照消防法规定，切实落实各项防火措施和制度，建立安全防护措施。 九、环保投资估算 本项目环保投资主要包括治理污染，保护环境所需的设备、装置等工程设施费用与绿化费用。本项目总投资为104.9925万元，其中环保投资38.5万元，占总投资的36.67%。环保投资估算一览表见表27。 表27 环保投资估算一览表 项目 内容 投资（万元） 废气治理 一级、二级油气回收系统、自动停机系统等 30 废水治理 化粪池、管线；场地硬化、防渗等 计入主体工程 噪声治理 选用低噪音设备 计入主体工程 基础减振、对进出车辆进行管理 3 固体废弃物处置 生活垃圾桶、危废暂存间10m2、危废容器等 5 绿化 绿化面积50m2，绿化率19.2% 0.5 合计 / 38.5 7、污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表28。

表28 污染物排放清单

| 污染源 | 污染物 | 处理前 | 环保措施 | 处理后 | 总量指标 | 排放口 信息 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度mg/Nm3 | 产生量kg/a |  | 浓度 mg/Nm3 | 排放量 kg/a |  |  |  |
| 大气污染物 | 储油罐 小呼吸 | 非甲烷总烃 | / | 汽油 | 36 | 由汽油密闭储存系统回收后进入汽油油罐，回收效率98%；汽油通气管口位于油罐区上方，离地高度4m | 20 | 0.72 | 无需申请总量 | 汽油通气管口位于油罐区上方，离地高度4m | 满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20592-2007）4.3.4油气排放浓度限值25g/m3； 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3 |
|  |  |  |  | 柴油 | 18 | / | / | 18 |  | 柴油通气管口位于油罐区上方，离地高度4m |  |
|  | 加油作 业损失 |  | / | 汽油 | 1044 | 设置油气回收加油枪，密闭回收后进入汽油油罐，回收效率98%；汽油通气管口位于油罐区上方，离地高度4m | 20 | 20.88 | 无需申请总量 | 汽油通气管口位于油罐区上方，离地高度4m |  |
|  |  |  |  | 柴油 | 144 | / | / | 144 |  | / |  |
|  | 储油罐卸油大呼吸 |  | / | 汽油 | 828 | 设置一套一次油气回收系统，通过回收管路密闭回收进入油罐车油罐，无外排 | 20 | 16.56 | 无需申请总量 | 汽油通气管口位于油罐区上方，离地高度4m |  |
|  |  |  |  | 柴油 | 90 | / | / | 90 |  | / |  |
|  | 柴油发电机组废气 | SO2、NOX、HC | / | / | / | 通风换气 | / | / | 无需申请总量 | / | 合理处置 |
| 废水 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | / | 46.72m3/d | 生活污水直接泼洒抑尘 |  | 46.72m3/d | 无需申请总量 | / | 合理处置 |
| 固体 废物 | 员工 | 生活垃圾 | / | 7.33t/a | 生活垃圾经站内垃圾箱集中收集后由当地环卫部门统一清运 | / | 7.33t/a | / | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB189599-2001）及2013年修改单要求 |
|  | 储油罐、加油机跑冒滴漏 | 含油废棉纱、废手套 | / | 0.005 t/a |  | / | 0.005 t/a |  |  |  |
|  |  | 含油废砂 | / | 0.1t/a | 集中暂存于危废暂存库10m2，定期由具备该资质的专业公司统一回收处置 | / | 0 | / | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单要求 |
|  | 储油罐清理 | 废油渣 | / | 1.06t/a |  | / | 0 | / | / |  |
| 噪声 | 加油机、机动车 | 设备噪声 | 间歇55~75dB（A） | 采用低噪设备，基础减振、车辆减速慢行 | 间歇45~65dB（A） | / | / | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准 |
| 环境风险 | 设双层S/F油罐，出油管道设置为双层管道； 采取了防渗漏溢出检测设施；按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置了可燃气体报警装置；在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置了防静电和防感应雷的联合接地装置；制定环境应急预案 |
| 生态 | 站区绿化 | 加强站区内绿化，并在厂界四周增加绿化林带。通过绿化种植生态补偿把工程对生态环境的影响降至最低程度，使本区生态环境得到一定的改善。 |
| 环境管理与监测 | 建立环保管理机构和机制，专人负责，进行日常监督和检查，并按照监测计划委托进行定期监测。 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 治理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 储油罐 小呼吸 | 非甲烷总烃 | 由汽油密闭储存系统回收后进入汽油油罐，回收效率98%；汽油通气管口位于油罐区上方，离地高度4m | 回收率98%， 达标排放 |
|  | 加油作 业损失 |  | 设置油气回收加油枪，密闭回收后进入汽油油罐，回收效率98%；汽油通气管口位于油罐区上方，离地高度4m |  |
|  | 储油罐卸 油大呼吸 |  | 设置一套一次油气回收系统，通过回收管路密闭回收进入油罐车油罐，回收效率98% |  |
|  | 柴油发电机组废气 | SO2、NOX、HC | 通风换气 | 合理处置 |
| 废水 | 生活污水 | COD、 BOD5、SS 氨氮 | 泼洒抑尘 | 不排放 |
| 噪声 | 加油机、机动车 | 噪声 | 优选低噪声设备、基础减振；车辆减速慢行 | 厂界达标 |
| 固废 | 工作人员 | 生活垃圾、 | 设置垃圾箱集中收集，由当地环卫部门统一清运送环卫部门指定地点 | 合理处置 |
|  | 储油罐、加油机跑冒滴漏 | 废棉纱、废手套 |  |  |
|  |  | 含油废砂 | 集中暂存于危废暂存库，定期由具备该资质的专业公司统一回收处置 | 合理处置 |
|  | 储油罐清理 | 废油渣 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 运行期加强厂区硬化、绿化，在厂区的周围、道路两旁及空地等最大限度的种植树木花草，增加绿化面积，保证全厂得到合理的绿化、硬化，无裸露地表。 |

结论与建议

结论 1、项目概况 宁武县昌盛加油站成立于2011年4月20日，位于宁武县石家庄镇川湖屯村。2016年1月25日经宁武县市场和质量监督管理局换发了《营业执照》。2015年8月24日取得了忻州市安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》，登记编号：忻安经(甲)字[2015]001937Y2B1，经营范围：汽油、柴油。服务对象为各种形式车辆。所经营的汽油、柴油均由油库配送，运输方式为汽运槽车。卸油采用密闭方式。 2、环境质量现状 （1）大气环境质量现状 宁武县城例行监测点2019年全年对宁武县城环境空气质量现状监测数据进行分析，六项常规污染物均满足环境空气质量二类区域要求，因此判定项目所在区域为达标区域。本项目委托山西蓝标检测技术有限公司对本项目厂址处非甲烷总烃的现状监测，特征因子非甲烷总烃小时浓度全部达标。评价区域内环境空气质量良好。 地表水质量现状 本项目相关水体为项目东侧约0.63km的汾河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水体质量标准，根据忻州市环境保护局发布的《关于忻州市2018年7月和1-7月地表水环境质量状况的通报》，汾河“雷鸣寺”断面（隶属宁武县）水质达到考核要求。 地下水质量现状 由监测结果可知，本项目地下水各项现状监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准要求，项目所在区域地下水水质情况良好。 （4）声环境质量现状 本项目厂界噪声等效声级昼夜间均未超过《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类、4a类标准。因此，所在区域声环境质量较好。 （5）山西蓝标检测技术有限公司对项目周边土壤环境质量现状进行了现状监测，通过监测数据与《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的各因子相关标准采用标准指数法进行评价：各监测指标都未超过标准植，说明本项目所在的3个场址土壤环境质量现状较好。 污染物排放情况及环境保护措施 （1）大气污染源 ①收卸油过程“大呼吸”挥发的非甲烷总烃类 本项目年销售成品油540t，平均为汽油360t，柴油180t。储油罐每年汽油、柴油大呼吸产生的非甲烷总烃分别为828kg/a、90kg/a。一级油气回收系统回收效率98%以上。则卸油过程中汽油、柴油非甲烷排放量分别为16.56kg/a、90kg/a，排放量很少。 ②油品储存“小呼吸”挥发的非甲烷总烃类 本项目储油罐为隐蔽罐，油品贮存损失率为0.01%，则汽油、柴油小呼吸损失量分别为36kg/a、18kg/a。油气回收系统的回收效率98%。则小呼吸汽油、柴油罐非甲烷排放量分别为0.72kg/a、18kg/a。 ③加油作业损失挥发的非甲烷总烃类 本项目汽车油箱汽油、柴油损失排放的非甲烷总烃分别为1044kg/a、144kg/a。二次油气回收系统回收效率98%。则汽油、柴油枪加油过程非甲烷排放量分别为20.88kg/a、144kg/a。 ④加油机动车尾气 项目运营过程中，汽车运输及过往加油车辆会排放一定量的尾气，汽车废气包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱到燃料系统之间的泄漏等，汽车废气的主要污染因子有CO、CnHm、NOx，属于无组织排放。 ⑤备用柴油发电机废气 柴油发电机仅在停电时启动，燃用柴油，产生污染物经大气稀释扩散后，对周围环境影响很小。 （2）水污染源 项目运营期废水主要来自于职工及外来客人产生的生活污水。 生活污水产生量为46.72m3/a。污水中主要污染物COD、SS、BOD5、氨氮等。生活污水直接泼洒抑尘。因此本项目生活污水不会对地表水产生影响。 （3）固体废物 本项目产生的固体废弃物主要为油罐定期清洁废油渣、处理跑冒滴漏产生的含油废砂、废棉纱、废手套及日常生活垃圾。 ①储油罐定期清洁废油渣、含油废砂 本项目共设置4个储油罐，油罐每三年清理一次，本项目油罐清理废油渣产生量为3.2 t/次（三年），年均产生量为1.06 t/a，处理储油罐、加油机跑冒滴漏油污产生含油废砂量为0.1t/a。环评要求清罐产生的废油渣收集暂存于高密度聚乙烯或聚四氟乙烯的有盖容器内，并存放至危废暂存库，定期由具备该资质的专业公司统一回收处置。 ②废棉纱、废手套、生活垃圾 参考有关资料，使用后的含油废棉纱、废手套等产生量为0.005t/a，年生活垃圾产生量约7.33t/a，废棉纱和废手套等集中收集后混入生活垃圾中，一起集中收集后由当地环卫部门统一清运。 （4）噪声 本项目运营后，主要噪声源为机动车、加油机、油泵及发电机噪声。建设单位采取如下防治措施： ①加油机选用低噪声设备，基础减振，定期检查、维护，保证设备正常运转； ②加强对进站车辆的管理，设置专人对进站车辆进行疏导，禁止鸣笛。 ③油泵、发电机采用减振措施，发电机设在室内。 （5）生态 厂区加强绿化，裸露地面全部经过硬化。 主要环境影响 （1）大气影响分析 本项目采取油气回收处理装置处理后，汽油卸油大呼吸、汽油油罐小呼吸、汽油加油作业时损失排放浓度为20g/m3，可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3的要求。 本项目排放的烃类有害物质量较少，经大气扩散后，对周围空气造成污染轻微，对人体健康造成影响较小。根据同类项目类比资料分析，在正常营运时产生的非甲烷总烃，在一般气象条件下扩散后其地面落地浓度均低于4.0mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度最高点的浓度限值要求。 （2）地表水环境影响分析 本项目生活污水排入站区内设置的化粪池，经处理后排入市政污水管网进入城市污水处理厂处理。本项目生活污水不会对地表水产生影响。 （3）地下水环境影响分析 本项目正常工况下，不会对地下水环境产生影响；非正常工况下，因为地下水埋深较浅，若防渗措施失效，渗漏的油液向下游最大迁移距离为129.2m，对下游水井没有影响。实际工程中，油罐内设置液位报警器，防渗平台内设置泄漏报警器，油罐泄漏与防渗平台发生破坏均可以及时发现。防渗平台应做好防水防渗措施。储油罐泄露后能够将及时控制污染扩散，管道泄露后能够控制在双层管道内，对地下水造成影响的可能性很小。 （4）固体废物 生活垃圾、废棉纱、废手套经厂区垃圾箱定点收集后由当地环卫部门统一清运。废油渣、含油废砂由具备该资质的专业公司统一回收处置，对周边环境影响较小。 （5）声环境影响分析 加油机采取低噪声设备，基础减振，车辆减速慢行。经预测，厂界噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求，对周围环境影响较小。 （6）生态环境影响分析 在企业严格执行生态保护措施的情况下，可将工程施工期生态影响控制在较小的范围内，同时，项目建成后将使站区及周边生态环境得到一定程度的改善。 （7）环境风险分析 本项目采用双层油罐及双层出油管道，采取了防渗漏溢出检测设施；按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置了可燃气体报警装置；在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置了防静电和防感应雷的联合接地装置；制定环境应急预案。 5、环境管理与监测计划 运营期要站长负责全站运营期的环境管理工作。并针对全站的污染环节制定环境监测计划，委托有资质的单位定期进行环境监测。 7、总结论 项目在采取环评和环保管理部门规定的环保措施后，各污染物的排放量均可实现“达标排放”，对周围环境的影响较小，能够维持区域环境质量现状。 综上所述，宁武县昌盛加油站项目在采取治理措施后各污染物可实现达标排放，对区域环境质量不会造成明显影响，在落实、完善各项污染防治措施并加强管理的前提下，从满足环境质量角度分析，本项目的建设是可行的。

预审意见: 公章 经办人:年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公章 经办人: 年 月 日

审批意见: 公章 经办人: 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1委托书 附件2土地租赁 附件3监测报告 附图1项目地理位置图 附图2项目平面布置图 附图3交通位置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

208国道

宁白线

民房

民房

乡村道路

本项目所在地