# 建设项目环境影响报告表

# （报批本）

# 项目名称：长城板块旅游公路主线（长城1号）

# 宁武县境内阳方口段工程

# 建设单位(盖章)：宁武县交通运输局

# 编制日期：二O二一年二月

长城板块旅游公路主线（长城1号）宁武县境内阳方口段

工程环境影响报告表修改说明

| 序号 | 技术审查意见 | 修改情况及修改位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 复核项目大气环境影响自查表达标情况，评价项目建设的环境支撑性；进一步完善环境保护目标内容，包括阳方口镇有关单位和沿线文物保护内容；复核项目沿线工程与恢河的相对距离 | 复核了项目大气环境影响自查表达标情况，评价了项目建设的环境支撑性；见P29 进一步完善了环境保护目标内容，包括阳方口镇有关单位和沿线文物保护内容；见P34 复核了项目沿线工程与恢河的相对距离见P22 |
| 2 | 据实补充弃渣场的设置、现状图件、弃渣方式、防护措施，进行选址和库容可行性分析，完善覆土土料满足性分析；据实落实施工便道的设置及其防护措施内容 | 补充了弃渣场的设置、现状图件、弃渣方式、防护措施，进行了选址和库容可行性分析，完善了覆土土料满足性分析； 见现状图及P50~51 落实了施工便道的设置及其防护措施内容，见P51~52 |
| 3 | 进一步完善阳方口居民集聚区附近施工扬尘的防治措施，确保大气环境安全；根据噪声环境影响评价，完善防噪措施或补偿方案；进一步完善桥涵工程环境风险评价内容，建议完善桥面雨水收集系统、增设收集设施；复核项目工程绿化措施内容 | 进一步完善了阳方口居民集聚区附近施工扬尘的防治措施，确保大气环境安全；见P44~45 根据噪声环境影响评价，完善了防噪措施或补偿方案；见声环境影响评价专题P22~23 进一步完善了桥涵工程环境风险评价内容，完善了桥面雨水收集系统、增设了收集设施；P59~60 复核了项目工程绿化措施内容，见P15 |
| 4 | 进一步完善、补充施工便道、弃渣场的竣工生态恢复措施内容；补充水土保持措施符合性评价内容 | 进一步完善、补充了施工便道、弃渣场的竣工生态恢复措施内容；见P50~52 补充了水土保持措施符合性评价内容，见P54~55 |
| 5 | 进一步完善、量化项目防治措施一览表内容 | 进一步完善、量化了防治措施一览表内容。见P66 |

修改单位：山西晋芬环保工程有限公司

修改时间：2021年2月

| 项目起点位置K194+550接神池县界 | 起点左侧弃渣场现状 |
| --- | --- |
| G338道路南侧河西村商铺 | G338道路现状路面 |
| G241道路与马大连接桥交叉口 | G338道路与马大连接桥交叉口 |

| 马大连接桥 | G241道路西侧阳方口镇商铺 |
| --- | --- |
| G241道路东侧阳方口镇商铺 | G241道路现状 |
| G241道路西侧阳方口中学 | G241改造终点位置K198+330接朔州界道路 |

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别—按国标填写。

4.总投资—指项目投资总额。

5.主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 长城板块旅游公路主线（长城1号）宁武县境内阳方口段工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 宁武县交通运输局 |
| 法人代表 | 白云龙 | 联系人 | 翟利军 |
| 通讯地址 | 山西省忻州市宁武县凤凰大街0635号 |
| 联系电话 | 15235047699 | 传真 |  | 邮政编码 | 036700 |
| 建设地点 | 忻州市宁武县阳方口镇，起点位于G338线宁武县与神池县交界处，终点为G241宁武县与朔州市交界处 |
| 立项审批部门 | 宁武县行政审批服务管理局 | 批准文号 | 宁行审批[2020]2号 |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建□ 技改☑ | 行业类别 及代码 | E4812 公路工程建筑 |
| 占地面积 (平方米) | 118400 | 绿化面积 (平方米) | - |
| 总投资 (万元) | 6808.9295 | 其中:环保投资(万元) | 136 | 环保投资占总投资比例(%) | 2.0 |
| 评价经费 (万元) | 1.5 | 预期投产日期 | 2022年12月 |
| 工程内容及规模： 1.项目背景及任务由来 1.1项目提出的背景 旅游业是国民经济的战略性支柱产业，是与人民群众息息相关的民生产业。随着经济的发展，旅游业已经迈入大众旅游时代，基于公路文化的特殊旅游方式，“交通+旅游”已经成为供给侧改革的突破口，是在传统交通功能的基础上进行的业态创新和体验创新，是促进交通与旅游融合发展的重要载体。 根据省委、省政府决策部署，服务《山西省黄河、长城、太行三大版旅游发展总体规划》，按照旅游公路率先突破的工作要求，2018年9月，山西省交通厅颁布实施《山西省黄河、长城、太行三大版块旅游公路规划纲要（2018-2027 年）》，明确了近期（2018-2022年底）和中远期（2023-2027年底）发展目标，提出了构建“城景通、景景通”旅游公路网的发展目标、实施方案和保障措施。 本项目位于山西省忻州市宁武县，是《山西省黄河、长城、太行三大版块旅游公路规划纲要（2018-2027年）》内联外环总体路网结构“1核1环7射”中“1环”—黄河—长城—太行环线的重要组成部分，忻州市沿长城旅游公路主线（沿明长城）起点位于偏关老牛湾，途径神池县，在宁武县高崖上村进入朔州境内，在忻州境内西承偏关老牛湾，东接繁峙平型关，主要起到连通长城板块、串联忻州市北部旅游资源的作用，是构筑长城板块精品线路的核心部分。 由于拟改造项目路线同时为忻州市北部组成国省道干线交通网的重要部分，项目沿线城镇居民、煤电工业园区密布，厂矿企业众多，近年来经济快速发展，公路交通量急剧上升，现状公路已不能满足当地国民经济发展的需求。过境重载车辆所引起的扬尘、噪音及安全问题，给城市管理、人居环境、交通安全造成了极大的困扰。公路通行能力严重降低，已无法发挥主干线公路在路网中的作用和功能，成为“瓶颈”路段。本项目的实施，可以缓解过境车辆对沿线城镇居民生活造成的交通压力，加快国道、省道的运输速度、减少车辆对沿线居民的环境污染和交通事故，改善沿线居民的交通环境，提升城市形象，可以服务于煤炭重镇宁武县阳方口镇以及河曲偏关大量大型煤车的运输，加快当地社会经济的发展，提升国道的服务水平，因此本项目的实施对提高国省道干线通行能力、促进区域经济发展和沿线旅游事业发展有着非常重要的意义。 本项目路线起点位于G338线宁武县与神池县交界处，终点为G241宁武县与朔州市交界处，路线长3.78km，其中K194 +550-K196+241段为加宽改造段，维持原有二级路技术标准，K196+241-K198+330段为升级改造段，按一级公路技术标准设计。全线工程现有石拱桥（马大连接桥）1座，长143m，桥涵设计荷载等级为公路-Ⅰ级。现有路面部分路段存在路面破损、排水不畅、交通安全设施（标志、标线、护栏等）缺失等现象，经现场踏勘，本项目公路改造尚未开工建设。 2021年1月15日，建设单位宁武县交通运输局在宁武县主持召开了《长城板块旅游公路主线（长城1号）宁武县境内阳方口段工程项目环境影响报告表》（简称《报告表》）技术审查会，与会人员通过充分的讨论和认真评议，形成技术审查意见。环评技术人员根据技术审查意见，对报告表进行了认真修改补充，编制完成本项目（报批本），现提交建设单位，报请审批。 1.2分析判定项目建设可行性分析 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“二十四、公路及道路运输（含城市客运）中2、国省干线改造升级”。 2020年1月13日，宁武县自然资源局批复了宁武县交通运输局《关于长城板块旅游公路主线（长城1号）忻州市宁武县境内建设项目征求选址意见的请示》。批复为同意在原有旧路改造。 2020年1月16日，宁武县住房和城乡建设管理局出具了《关于长城板块旅游公路主线（长城1号）忻州市宁武县境内建设项目选址意见的函》。该项目在原有旧路改造无需办理选址意见书。 2020年1月17日，宁武县人民政府第五十七次常务会议（常务会议纪要【2020】1次）研究了关于长城板块旅游公路主线（长城1号）忻州市宁武县境内建设项目相关内容，同意项目实施建设。 2020年2月13日，宁武县行政审批服务管理局出具了《关于长城板块旅游公路主线（长城1号）宁武县境内阳方口段工程可行性研究报告的批复》（宁行审批【2020】2号）。 因此，本项目建设符合国家和地方产业政策。 （2）规划符合性分析 本项目为《山西省长城板块旅游发展总体规划》中的主线长城1号旅游公路宁武县境内阳方口段工程，同时属于《忻州市黄河、长城、太行三大板块旅游公路规划规划纲要（2018—2027年）》中的主线部分。 1）山西省长城板块旅游发展总体规划（2018-2025年） 根据《山西省长城板块旅游规划(2018-2025)》，长城板块旅游公路包括1条主线（长城1号旅游公路），83条支线，256条连接线，共4279km。其中近期规划建设1条主线（国家旅游精品线路），54条支线，20条连接线，共计1884km，线路连接了15个A级及以上景区和164个非A级重要旅游资源。 沿长城旅游公路主线（长城1号旅游公路）贯穿忻州、朔州、大同三个地市内外长城沿线，北起大同平远头，西至忻州老牛湾，后向内长城沿线至忻州平型关，由平型关向北连接平远头，形成长城环线，总里程约1201km，其中大同段约597km，朔州段约345km，忻州段约259km，全线现状多为三级、四级路，局部等外路，规划等级以三级路为主。其中新建420km，改建781km。 长城板块旅游公路支线83条。近期规划建设54条，总里程约512km，连接云冈石窟、五台山、雁门关3个5A级景区，恒山风景区、悬空寺、铁山堡、应县木塔、芦芽山景区、杀虎口等10个A级以上景区， 非A级旅游资源点25处。其中新建95km，改建417km。 本工程属于山西省长城板块旅游发展总体规划（2018-2025年）交通方案规划中的主线（长城1号旅游公路），符合《山西省长城板块旅游发展总体规划（2018-2025年）》近期规划要求。 2）忻州市黄河、长城、太行三大板块旅游公路规划 根据《忻州市黄河、长城、太行三大板块旅游公路规划纲要（2018—2027年）》近期规划目标要求，到2022年，忻州市将建成三大板块主体区旅游公路网络，连通5个A级景区，覆盖全市11个贫困县，形成板块外快速通达、板块内互联互通的旅游公路网格局，实现从快速通达节点30分钟到达景区。旅游公路配套服务设施基本健全，公路出行服务水平显著提升。旅游路、生态路、文化路、产业路和安全路建设初见成效，有力支撑和引领经济社会发展。 长城板块旅游公路包括1条主线，2条连接线，33条支线，共约1725.8km。其中2018-2022年规划1条主线，9条支线，共计458.2km。线路连通7个A级及以上景区，覆盖8个贫困县。主线（沿明长城）起点位于偏关老牛湾，途径神池县，在宁武县高崖上村进入朔州境内，经朔州段进入繁峙县红崖村，终点与繁峙县平型关沿长城旅游路主线相接，路线里程259.1km，投资22.5亿元，公路用地4347亩。串联老牛湾、偏关县水泉红门口地下长城景区、繁峙县平型关景区等旅游资源。 本工程属于长城板块线网方案规划中的主线部分，符合《忻州市黄河、长城、太行三大板块旅游公路规划纲要（2018—2027年）》近期规划要求。 3）宁武县县城总体规划和阳方口镇总体规划 本项目位于宁武县阳方口镇。宁武县县城总体规划规划了“一主二次三中心，一纵三横四轴线”的城市空间结构。规划区范围为：北至石湖河，南至杨庄，西至庄子上，东至张家窑，以村为单位，包括凤凰镇（2001年前称城关镇）的14个村和阳方口镇的石湖河村，县城规划城市建设用地面积5.63平方公里。本项目公路距离宁武县县城约10.3km，不在宁武县城总体规划范围内。 拟改造路段位于阳方口镇区内，属于阳方口镇总体规划中的原有规划路网，在现有路面上实施改造，不涉及新增用地，不违背阳方口镇总体规划的要求。 综上所述，本工程的建设符合相关规划要求。 （3）与“三线一单”符合性分析 1）生态保护红线 ①目前山西省尚未划定生态保护红线，本项目在原有旧路改造升级，不涉及“自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园和重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区”。因此项目的建设符合生态保护红线要求。 ②阳方口水源保护区 阳方口集中供水水井位于恢河河岸边，在阳韩大桥北50m，地面标高1251m，水文地质单元为恢河岸边埋藏型岩溶水，属于海河流域。 该水井属于开采370m以下奥陶系上马家沟组厚层石灰岩岩溶承压水，岩溶承压水头高于奥灰顶面65m，0-260m、260-370m碎屑岩。全部止水，视为隔水层。根据《宁武县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》中可知，按承压完整井流公式得出阳方口集中供水水井一级保护区半径R=70m，保护区边界范围为以供水井为中心，半径R=70m的圆形区域为边界，保护区面积为0.015km2。 本项目线路在阳方口恢河桥附近，距离水源井一级保护区边界最近距离为110m。不在水源地保护区范围内。 2）环境质量底线符合性分析 根据收集到的环境空气、地表水环境质量监测数据，该区域内监测数据表明，项目区域SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，项目所在地为达标区。 距离本项目最近的地表水体为恢河，为季节河流。经调查，当雨季时，河流补水主要为雨水，水质较好；根据声环境质量现状监测数据，项目沿线各声环境监测点昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应2类和4a类标准限值要求。 本项目为公路建设项目，运营期不产生固废，产生的废气较少，噪声可达标排放，项目的建设具有改善区域环境空气、地表水环境质量、生态环境的作用。因此，项目的建设符合环境质量底线的要求。 3）资源利用上线符合性分析 本项目在原有公路上进行改造， 不设取土场、不涉及新增占地，弃渣全部运往项目弃渣场集中处理。施工期采用材料主要为砂石、水泥、沥青、水等，资源消耗较少，利用率高，符合资源利用上线要求。 4）与环境准入负面清单的对照 本项目所在地尚未建立环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“二十四、公路及道路运输（含城市客运）中2、国省干线改造升级”，因此符合国家当前的产业政策。 1.3环评项目开展 根据《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目须进行环境影响评价，项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的四十九：交通运输业、管道运输业和仓储业—157、等级公路（不含维护，不含改扩建四级公路）—其他，因此确定评价级别为报告表。宁武县交通运输局委托山西晋芬环保工程有限公司进行该项目的环境影响评价工作（见附件1）。 接受委托后，环评单位立即组织评价人员赴现场实地踏勘，收集有关资料，对长城板块旅游公路主线（长城1号）宁武县境内阳方口段工程沿线所在区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境、社会经济环境、项目概况进行了全面调查。按照环境影响评价技术导则的要求及有关规定，对环境影响进行了分析与评价，在此基础上编制完成了《长城板块旅游公路主线（长城1号）宁武县境内阳方口段工程环境影响报告表》。 2.原有公路概况 1）G338神池界至阳方口段（K194+550～K196+241 段） 该路段现状道路采用二级路标准，设计速度40km/h，路基宽度9m，路面为沥青混凝土路面。该段落起点位于神池界边界，终点接阳方口镇马大连接桥，全长约1.69km， 主要途经河西村、阳方口镇。 马大连接桥（11×13m石拱桥）桥面宽7.5m，长度为143m。 G241阳方口至朔州界（K196+241～K198+330段）。 此路段现穿阳方口镇区而过，设计速度40km/h，现路基宽度26m，沥青混凝土路面。 3.本项目概况 3.1概况 项目名称：长城板块旅游公路主线（长城1号）宁武县境内阳方口段工程 建设单位：宁武县交通运输局 建设性质：技术改造 建设规模：本项目路线长3.78km，其中K194+550～K196+241段为加宽改造段，维持原有二级路技术标准，路基宽度由9m改造加宽为12m，设计速度40km/h；马大连接桥进行加宽改造，桥面宽由10.5m改造为12m，两侧增设1.5m人行通道。K196+241～K198+330段为升级改造段，按一级公路技术标准设计，路基宽度维持现状，设计速度为80km/h。全线面层采用沥青砼路面；全线主要工程有石拱桥1座，桥涵设计荷载等级为：公路-Ⅰ级。 建设投资：本项目总投资为6808.9295万元，资金筹措采用省级财政补助占总投资的10%，省交通厅补助占总投资的8%，省级财政担保发行债券占总投资的40%，市级\县级政府自筹占总投资的42%。 3.2建设内容 项目为公路改造工程，路线方案沿现有公路走廊带布线。项目在原道路红线范围内进行改造，沿现有公路走廊带布线，不拓宽，不设取土场，不涉及新增占地，主要利用现有道路作为施工便道等临时工程设置。改造起点坐标N39.113122°，E112.321386°，终点坐标N39.12108°，E112.343767°。本次改造项目建设内容分主体工程、辅助工程、环保工程，具体见下表。 本项目道路工程组成内容见表1-1。 表1-1 项目主要工程内容表 类别 工程名称 现有工程 本次改造工程 建设 情况 衔接 情况 主体工程 路基工程 K194+550~K196+241段现有路基标准宽度9.0m，为二级公路，设计速度为40km/h，沥青混凝土路面。 K194+550-K196+241维持原二级公路标准，路基宽度改造为12m（0.75m 土路肩+1.75m硬路肩+2×3.5m行车道+1.75m硬路肩+0.75m土路肩） 未建 改造 K196+241～K198+330段现有路基宽度标准宽度26m，为二级公路，设计速度为40km/h，沥青混凝土路面 K196+241～K198+330段按一级公路技术标准设计，路基宽度维持现状，设计速度为80km/h。全线面层采用沥青砼路面 路面工程 现有路面为沥青混凝土路面，部分路面出现裂缝，整体路况较好 加宽路段采用4cm细粒式沥青混凝土+5cm中粒式沥青混凝土+20cm水稳碎石+20cm水稳碎石，路面改造段采用4cm细粒式沥青混凝土铺设。设置交通标志、路面标线、标志等 改造 交叉工程 现有主线共有5处平面交叉 对已有平交口进行改造，与等级公路交叉均采用渠化交叉型式，设置加减速车道及左转等候车道，等外路交叉采用加铺转角交叉型式 改造 桥梁 马大连接桥，孔跨 11*13，为石拱桥，长143m，桥面宽度为10.5m 桥面宽度需要加宽至12m，由于加宽值较小，利于原桥结构的稳定，仅对原桥两侧各增加0.75m宽悬臂结构，作为人行道 未建 改造 辅助工程 交通设施 现有路面标线、标志、标牌存在破损缺失等现象。 增设标线、标志、护栏、里程碑、百米桩等。标志支撑方式为单柱式和悬臂式两种 未建 新增 施工营地 分段施工，道路范围内设置临时施工营地 施工便道 主要依托现有道路作为便道，共设置施工便道2.15km 环保工程 施工期 环境空气 / 施工土方、筑路材料等的运输、堆放过程中产生的扬尘设置围挡、覆盖防尘网、洒水抑尘等。定期检修机械及车辆运行情况 ①建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“六个百分之百”； ②施工期间在道路红线处设置围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙； ③遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； ④施工过程中使用水泥、砂石、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，粉状物不能露天堆放，对易于起尘的建筑材料要用防尘布苫盖，以减少施工工地的扬尘； ⑤施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置U型凹槽洗车平台清洗轮胎； ⑥进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆应采用密闭车斗，保证物料不遗撒外漏，或加盖苫布； ⑦施工工地道路防尘措施。施工期间应该保持路面清洁，防止机动车扬尘，定时洒水； ⑧工程施工期间，对于工地内裸露地面，应采取覆盖防尘布、防尘网或其它有效防尘措施；在晴朗天气，视情况等时间间隔洒水，扬尘严重时应加大洒水频率； ⑨外购沥青混凝土，不进行现场拌合 未建 新增 固废 / ①弃渣送往本项目设置的1座弃渣场集中处置；②施工期生活垃圾依托沿线村庄现有垃圾收集设施，收集后送环卫部门指定地点处理； 噪声 / ①选用低噪声施工机械设备，合理安排施工时间，合理布局施工场地、加强设备检修、维护等；施工期在声环境敏感点一侧设置施工围挡，施工围挡高度不低于2.5m；②加强运土、运渣车辆的管理，运输车辆经过居民地应减速、限鸣，尽量减少夜间运输；③建设单位应在沿线各施工标段设置公众投诉电话，对投诉问题应引起足够重视，及时予以解决，以免产生环保纠纷； ④对施工人员使用高噪声机械的应发放防声耳塞、耳罩的劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间，轮流操作等。 / 生态环境竣工验收 / 弃渣场：在弃渣弃土完成后表面进行覆土，之后植草绿化。其中覆土要采用耕植土，在弃土前先将地基上约30cm厚的表层土剥离保存，封场后顶面进行绿化，使其恢复原状，并与周围环境和谐互融。 施工便道：原工程施工结束后，可以用于地方农 村道路的施工便道，对压坏的部分进行整修和平整后，交地方政府管理，永久使用；不 拟再利用的，恢复原使用功能。 / 新增 运营期 环境空气 / ①加强路面的养护及维护，建设塞车现象发生；②设减速慢行标志；③道路定期清扫、洒水。 / 新增 固废 / 对公路沿线过往车辆和行人丢弃的垃圾定期清扫并送至环卫部门指定地点处置。 / 新增 噪声 / 设置减速带、设置限速禁鸣标志，在敏感点设置减速禁鸣标志，加强道路养护和管理 / 新增 生态环境 公路两侧绿化种植树木。 现有旧路两侧绿化完整，本次设计将不对此段公路进行绿化设计 / 现有 3.3主要技术标准及采用的设计指标 本项目主要技术标准见下表1-2所示。 表1-2 主要经济技术指标一览表 指标名称 单位 K194+550-K196+241 K196+241-K198+330 公路等级 级 二级公路 一级公路 设计速度 km/h 40 80 车道数 两车道 双向四车道 路基宽度 m 12 26 汽车荷载等级 级 公路-Ⅰ级 公路-Ⅰ级 地震动峰值加速度 g 0.15g 0.15g 设计洪水频率 1/50 （大、中桥 1/100） 设计速度选取理由 1、K194+550～K196+241段公路等级为二级公路，设计速度为40km/h。 设计速度采用40km/ h的理由： ①本项目K194+550～K196+241段，主要位于阳方口镇内，公路两侧街道化严重，建筑物分布密集；若采用标准60km/h指标，则产生大量拆迁，给社会和周围居民产生极大的不稳定性； ②本项目主要为旧路改扩建，为提高对旧路的利用率，减少工程量，方便沿线居民出行，若采用60km/h指标，旧路可利用段落将大幅减少，增加工程规模。 综上考虑项目设计速度采用40km/h。 2、K196+241～K198+330段采用双向四车道一级公路标准，设计速度为80km/ h。 设计速度采用80km/ h的理由： 本路段终点位于G241忻州市（宁武县）与朔州市市界，顺接朔州市境内国道G241， 目前朔州市的国道G241改造工程已完成省发改委工可批复进入设计阶段，朔州境 G241改造工程批复建设标准为双向四车道一级公路，设计速度80km/h。本项目 K196+241～K198+330段改造段为G241一部分，为保持与朔州市已完成的工可设计标准一致，G241行车顺畅安全，避免行车速度突变对行车安全造成的不利影响，故设计速度采用80km/h。 5.道路工程 本项目路线主线长3.78km，其中K194+550～K196+241段为加宽改造段，维持原有二级路技术标准，路基宽度由9m改造加宽为12m，设计速度40km/h，马大连接桥进行加宽改造，桥面宽由10.5m改造为12m，两侧增设1.5m人行通道。K196+241～K198+330段为升级改造段，按一级公路技术标准设计，路基宽度维持现状，设计速度为80km/h。全线面层采用沥青砼路面。 5.1道路平面设计 新建道路的走向、桩号、坐标等具体见平面图。道路平面图见附图3。 5.2纵断面设计 本项目道路纵断面按照城市道路设计规范的要求和依据自然地面标高进行设计，考虑行车安全、舒适、纵坡宜缓顺，起伏不宜频繁，并考虑到平纵配合及对该路段少填少挖、土方平衡、排水要求等，以起点、终点、设计控制点及交叉口控制点等为要点进行纵段设计，道路纵断面纵坡最大为2.6%。 5.3横断面设计 拟定本项目起点段采用二级公路标准建设，设计速度为40km/h，路基宽度采用12m。本项目终点段采用一级公路标准建设，设计速度为80km/h，考虑到原有路两侧人行道不破环的情况下，路基宽度采用26m，横断面图见下图1-1，1-2 图1-1 K194+550～K196+241段横断面（路基12m） 图1-2 K196+241～K198+330段横断面（路基26.0m） 5.4路面工程 根据现场调查，现状路面结构为20cm+20cm厚水泥稳定碎石，上铺4cm+5cm厚沥青混凝土，目前G338段部分路面存在破损，有坑洼处。G241阳方口段路面状况较好。路面结构设计年限为15年。根据道路现状，结合路线纵坡，本项目路面设计如下。 （1）对于改造的26米路段路面，采用4cm细粒式沥青混凝土+6cm中粒式沥青混凝土+12cm沥青碎石+40cm 稳碎石+20cm水稳碎石。 （2）对于新建及加宽段的12米路段，采用4cm细粒式沥青混凝土+5cm中粒式沥青混凝土+20cm水稳碎石+20cm水稳碎石。 （3）对于原有路面良好的路段，采用4cm的细粒式沥青混凝土加铺。 5.5交叉工程 ①平面交叉 本项目主线共有平面交叉5处，其中K195+977.503和K196+241.578主要与马大连接桥相交，位于桥梁两端，故距离较近。与等级公路交叉均采用渠化交叉型式，设置加减速车道及左转等候车道，等外路交叉采用加铺转角交叉型式，交叉口的铺筑路面结构和铺筑长度根据与被交叉道路的等级确定。 表1-3 主要交叉口一览表 序号 交叉桩号 被交道路 交叉型式 被交叉道路宽度（m） 1 K194+550 G241 Y型 12 2 K195+977.503 G241 十字型 12 3 K196+241.578 G338 十字型 30 4 K196+850 G241 T型 12 5 K197+050 G241 T型 12 5.6桥涵工程 项目桥涵设计汽车荷载等级采用公路Ⅰ级，桥涵与路基同宽。 全线无涵洞，拟改造桥梁位于长城板块旅游公路主线K196+100处，孔径为11*13 米，上部结构为石拱，下部结构为重力式墩、重力式台，桥梁净长为143m。 通过实地调查并经宁武县交通局及相关部门反馈，该桥目前不存在重大病害，本着节约工程投资，达到最佳的技术经济效益的理念，在确保安全和功能的前提下，提出对该桥进行加宽处理。原桥宽10.5m，道路改造后需要加宽至12m，由于加宽值较小，利于原桥结构的稳定，故仅对原桥两侧增加悬臂结构，作为人行道。 5.7道路附属工程 ①路基边坡及防护 根据地质条件，合理选择边坡坡度，坡度过陡，边坡难以稳定，且影响运营安全， 坡度过缓，对边坡稳定有利，但会增加土石方工程量，且对环境破坏较大，也会多占耕地和林地。本项目路线位于阳方口镇区，路线两侧为城镇建成区，在起点段仅有约300m路段存在边坡，该部分边坡现状良好。边坡防护主要为挡土墙防护与绿化植草防护。 ②交通设施工程 道路交通工程内容包括路面交通标线、交通标志及交通监控设施等，其主要目的是充分发挥道路使用功能，规范并渠化道路交通，诱导、监控并调整道路交通运行状态，以确保道路交通畅通和行车安全。 道路交通标线和标志的设计应以《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）为依据，结合道路沿线条件设置。 道路交通标线：交通标线的作用是管制和引导交通，标线主要有车道中心线、车道分界线、车道边缘线、人行横道线、导向箭头、导流线、停止线等。标线材料采用冷涂氯化橡胶反光标线漆。车道分界线用白色虚线；导流线为倾斜平行实线；人行横道线为白色实线，未设信号灯的路口或路段为条线式，设信号灯路口为平行式，导向前头为白色。 防眩设施：防眩设施布设在中央分隔带上。根据本项目情况，全线中央分隔带均设置防眩网或防眩板进行防眩。 护栏：本项目填挖较浅，仅在路侧高度大于4米的路段设置波形梁护栏，全线中央分隔带。 里程碑、百米桩：里程碑用于指示公路的里程，布设于公路桩号递增方向的右侧，每隔1km设一块， 正、反面均应标识道路编号及里程。百米桩设在公路右侧里程碑之间，每100m设一个，柱体为白色。 5.8排水工程 路线设置边沟、急流槽、排水沟等排水设施，与桥涵构造物共同形成较完整的排水系统。既要保证路基免于雨水的冲刷、侵蚀、又要结合农田灌溉，正确引导水流，避免水流冲刷农田和水土流失。全路段边沟均采用现浇混凝土砌筑。处治原则和方案为： 对原有边沟、急流槽，损毁部分进行重新砌筑，原有边沟构筑物淤堵部分进行疏通，未设置边沟的及排水路段，增设相应设施。 5.9绿化工程 本工程现有旧路两侧绿化完整，且部分原有树木生长良好。改造时注意保护原有植被，下阶段设计可通过补植、换植、新植等方式完善路侧绿化。道路两侧以乔木为主，树下种植地被植物，减少土壤裸露，形成连续不断的绿化带，提高防护功能，加强绿化景观效果。 6.征地、拆迁量 本项目为道路改造工程，永久总占地共约11.84hm2（合约177.6亩）。根据建设单位设计资料，以上土地为原有道路两侧绿化用地，属公路用地，包含于原有道路路用地中，全线无新增用地。拟拆迁原临路违章建筑砖混结构房2625m2（21间）。 项目的征地、拆迁工作由相关政府部门负责实施，建设单位只在拆迁后的净地上组织进行建设，因此项目所涉及的房屋拆迁等工程内容不在本次评价范围内。 7.施工组织与材料来源 （1）施工条件 本工程地处于阳方口镇区，用水电十分方便，公路交通网络完整，有G338及G241 贯穿全境、村村通公路，交通运输便利，能确保物畅其流，施工期间，可利用现有道路，同时结合实际设置施工便道2.15km。 临时占地 本项目为旧路改造工程，项目改造路段位于城镇建成区，因此建设单位应合理分配施工方法，不设置沥青拌合站以及水稳拌合站等临时设施，分段施工，施工营地设在道路红线范围内。不占用耕地、农田等，现有路旁植被主要为道路人工绿化，施工过程中产生的扬尘主要为车辆通行产生的扬尘，应采取洒水抑尘等措施，施工完毕后施工对可能受影响的区域采取生态恢复措施，恢复原貌。由于施工营地设在道路红线范围内，对生态及周围环境影响轻微。 （3）筑路材料及来源 ①筑路材料来源分析 本项目施工材料包括水泥稳定碎石、混凝土、沥青混凝土、路边石等。本项目不设拌合站，施工材料选择预拌水泥稳定碎石、商品混凝土、商品沥青混凝土等，环评要求预拌材料由具有合法手续的工厂购买。 ②土石方工程 由项目设计资料可知，项目共计开挖总量53519.9m3，借方33396.5m3（不设取土场，外购土方），回填方37216.9m3，弃方总量49699.5m3（弃方量12482.6m3+路面弃渣37216.9m3）。产生的弃方由区域其他在建工程优先平衡利用，未利用弃方则运往本项目设置的弃渣场进行处理，其中路面改造挖除的旧路面弃渣为37216.9m3，运往本项目弃渣场进行处理。 8.交通量预测 本项目根据项目计划实施年限和项目评价期，交通量按20年预测，基年为2019年，预测特征年定为2021年、2030年、2040年。根据建设单位提供的资料及现状分析，本项目车型比例见表1-4。预测交通量选取旅游高峰期，具体见表1-5。 表1-4 预测车型比例表 车型 客车 货车 小客 中客 大客 小型 中型 大型 特大货车 比重（%） 56.29 20.00 10.14 5.64 7.74 0.09 0.00 86.43 13.47 客车中小客车为小型车，中客20%为中型车，大客10.14%为大型车，结合货车中各车型比例，则预测车型比例小型为61.93%，中型27.74%，大型10.23%。 表1-5 交通量预测结果 单位：辆/日 路段 长度（km） 2021 2030 2040 K194+550-K196+241 1.691 3563 5729 8374 K196+241-K198+330 2.089 7660 12317 18005 9.项目建设进展情况 项目实施进度包括项目前期工作和工程建设两部分。前期工作包括项目方案报建及审批。工程建设包括设备订购、施工图设计、土建施工、验收及交付使用等。 根据本项目的建设规模、投资规模和时间要求等具体情况，本项目建设约12个月（含前期时间）。具体项目进度计划如下： 2020年6月～12月项目前期报建审批、勘察、初步设计、施工图设计等； 2021年3月～2022年3月土建工程施工； 2022年8月竣工验收、交付使用。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于公路改造项目，路线按照原线设计，部分路段在公路用地范围内进行加宽。无新增用地，项目尚未开工建设。 1、原路路基路面工程概况 1）G338神池界至阳方口段（K194+550～K196+241段） 该路段现状道路采用二级路标准，设计速度40km/h，起点段约有300m左右路段路基宽度为12m，其余部分路基宽度9m，路面为沥青混凝土路面。 2）G241阳方口至朔州界（K196+241～K198+330段） 此路段现穿阳方口镇区而过，设计速度40km/h，现路基宽度26m，沥青混凝土路面。 2、原有公路主要污染情况 1）大气污染源 主要来自汽车尾气和过往车辆产生的二次扬尘。车辆尾气中主要污染物是颗粒物、CO、NOx和烃类等。 2）噪声染源 运营期噪声污染源主要为汽车行驶交通噪声。 3）固废污染源 主要是过往车辆和行人丢弃的生活垃圾。 3、原有公路存在主要问题及本次改造内容 1）G338神池界至阳方口段（K194+550～K196+241段） 该路段原有道路宽度9m，由于过往运煤车辆较多，道路过窄，经常出现堵车，且经常发生交通事故，本次改造加宽至12.0m，维持原有道路二级公路技术标准，马大连接桥进行加宽改造，两侧各加悬挂式人行道0.75m，共加宽1.5m。 2）G241阳方口至朔州界（K196+241～K198+330段） 该路段原有路基宽26m，终点位于G241忻州市（宁武县）与朔州市市界，顺接朔州市境内国道G241，目前朔州市的国道G241改造工程已完成省发改委工可批复进入设计阶段，朔州境G241改造工程批复建设标准为双向四车道一级公路，设计速度 80km/h。本项目K196+241～K198+330段改造段为G241一部分，为保持与朔州市已完成的工可设计标准一致，G241行车顺畅安全，避免行车速度突变对行车安全造成的不利影响，故本次提升改造速度由原40km/h提升为80km/h，技术标准为一级公路标准。 |

# ·建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 宁武位于山西省北中部，东经111°50′-120°40′，北纬38°31′-39°8′之间。境北以内长城为边，与朔州相邻；西北以黄花岭为界，与神池县接壤；西南以荷叶坪山、芦芽山为屏，与五寨、岢岚相望；南部与静乐县相衔；东南以云中山与忻州分界；东部与原平市连通。县境南北长约105km，东西宽约45km，总面积1987.7km2。 本项目位于山西省忻州市宁武县阳方口镇区内。项目具体地理位置图见附图1、周边关系图见附图3。 2、地形地貌 宁武县域地势高峻，山岭纵横，一般海拔在2000m左右。东部有云中山，以土石山为主，主要山峰有大石人梁、鸡关山和老龙庵等。以大石人梁为最高，海拔2428m。西部由管涔山、芦芽山组成，诸山层峦叠嶂，峻峭壁立、密林丛生。西南部为吕梁山，北部为洪涛山，东北部为禅房山。从县东北境的盘道梁起，至西南境的石家庄镇止，共有大小峰峦99座，最低山峰分列县之南北两端，最低海拔是阳方口河西村1260m，境内平均海拔2000m。县内山峰以分水岭为界，分列于南北两境。全县山势呈东北西南走向，地形总貌山西向东倾斜；由中部高峰，向南北两翼下滑。山地占总面积95%，为1888.32km2。海拔在2000m以上者，有49座，占山峰总数的54%。 其中：管涔山是阴山余脉，古称晋山之祖。主峰荷叶坪山位于宁武、五寨、岢岚三县交界处，在西马坊乡南，海拔2787m，是宁武全境的最高点。但顶部宽阔平夷，丰饶的高山草甸，自古以来是理想的天然牧场，芦芽山海拔2736m。坐落于县西南与五寨接壤，山中有四纪冰川遗留的万年冰洞。还有神秘的高山天池群，碧波锦鳞。 汾河的发源区域基本属寒武奥陶纪地层。岩石组成以石灰岩为主，石灰岩下部常夹有粒板岩层，极少地区下部略见砂岩。在北石河西部与芦芽山西北间有小块太古代地层，岩石以花岗岩、纯麻岩为主。汾河流域东北部因其地质构造形成了几个较大的山顶湖泊，其中以天池最负胜名。 恢河流域从分水岭开始至阳方口长城为一、二、三叠系地层，长城东北及下白泉、盘道梁区域为新生界第四系地层。从阳方口西、长城南始至管涔山主峰西南有一条跨汾河、恢河的断层。 汾河流域以土石山区为主，山峰迭起，壁峭沟深，相对高程变幅一般在700-900m之间。区域内阴坡多由天然次生林覆盖，不少树木奇立于岩隙之中。汾河流域中心，黄土地貌发育，沟壑纵横，沟头前进迅速，沟床下切严重，属侵蚀上限区和主要农耕区。 恢河地貌由丘陵沟壑区、砂页岩构造的土石山区和石灰岩山区三部分组成。丘陵沟壑区地形起伏较小，无基岩出露。土层厚度平均20~30m，坡度在15°~20°左右，田面呈带状分布。土石山区相对高程变幅在100~300m左右，林木只在上游段和禅房山一带分布，山梁呈馒头状隆起，鞍部与山腰耕地连片。冲积平原区、阶地、滩地对称分布于干流两侧。一级阶地轮廓清晰，前缘阶坎和阶地平台明显。干流受治河导线约束基本顺直下伸，主槽宽一般在150~200m，平均比降10.1%。 3、气候和气象 项目区属于暖温带大陆性气候。气候干燥，昼夜温差较大，四季分明。全年气温最低在1月份，为-27.2℃；最高34.8℃，在7月份，年平均气温6.2℃。春季干旱多风，冬季寒冷少雪，年平均降水量为468.1mm，降水量主要集中于7、8月份，7月份平均119.1mm，8月份平均128.7mm；降水量最少在1月份，平均为15mm。年平均蒸发量为1902.3mm，最大在5、6月份，最小在1月份。霜冻期为11月上旬至次年3月下旬，无霜其约189天。霜冻结冰期自十月下旬至次年四月有，冻土深度在1.25m左右，最大可达1.4m。平均每年出现八级以上大风（风速平均16.2m/s）约24天，风沙日260天，且多集中于冬春两季。风向为西北风最多，最大风速可达25m/s。 4、水系水文 （1）地表水 宁武境内河流分属汾河、桑干河两大水系，主要有三条河流。 汾河：为第一大河，源于县内东寨镇西北约一公里处管涔山脚下，位于本项目西南面10km处，水出峭壁，从石凿“龙口”中流出，龙门上古人石刻“汾源灵沼”四字，即汾河正源。大庙乡楼底村后背，距“汾源灵沼”24km之汾河沟，也是汾河之源。汾河流域面积占全县总面积的3/4，为1649km2。汾源海拔1602m，出口流量为0.2m3/s。从北向南、流经东寨、三马营、宫家庄、二马营、头马营、化北屯、山寨、北屯、蒯屯关、宁化、坝门口、南屯、子方庙、十里桥、用湖屯、石家庄、阳方、定河、潘家湾，入静乐县境。 洪河：原无名，1964年全县统一规划，将怀道、圪谬两沟汇合而成的主流取此名。源于东庄乡三张庄村东沟，系汾河一级支流，全长38km，为第二大河。流域面积504km2，占境内汾河流域面积的31%。 恢河：是宁武第三大河，为桑干河上游。源于余庄乡分水岭脚下，境内长32km。流域面积301km2，平均纵坡1%。平均清水流量0.1m3/s。夏秋河水较大，枯水期常呈断流。1959年于阳方口桥处实测，河宽180m，平均水深0.81m，洪峰流量500m3/s。从西南向东北，流经余庄、苗庄、坝上、杨庄、城关、大河堡、马家湾、石湖河、麻峪寨、石嘴子、阳方、河西。至阳方口镇入朔县境，向北流经大同盆地，入官厅水库。 本项目所在地阳方口镇地表水体为恢河，恢河沿阳方口镇区西侧由西南向东北流入朔州，恢河上有马大连接桥一座，连通国道G338与G241，距离西侧G241最近距离为50m，距离东侧G338最近距离为60m。 （2）地下水 神头泉群是山西高原著名的大型岩溶泉群之一，分布在盆地北部洪涛山前神头镇一带。泉群沿元子河河道分布，面积约5km2左右，主要有金龙泉池、黄道泉、水围寺泉、玉龙泉、五花泉、三泉湾和莲花池等10个泉组，包括大小100多个泉点。泉水最大流量9.78m3/s (1964年10月)，最小流量6.54m3/s (1981年7月)，多年平均流量8.05m3/s，泉群动态稳定，属于全排池型泉水。 泉水为HCO3-Ca·Mg型水，矿化度285-360mg/l，总硬度232-277mg/l，水文15 ℃左右。岩溶水水质总体良好，局部受浅层、中层地下水影响，已不同程度地受到污染，如神头泉群的司马泊泉水亚硝酸盐氮、氨氮超标。 （3）神头泉域 神头泉域范围包括朔州市的朔城区、平鲁区和山阴县、大同市的左云县、忻州地区北部的宁武县、神池县部分地区。区域构造上处于大同一静乐复向斜的中段。其中以马关向斜、朔州向斜和神池向斜形成的三个蓄水构造为泉域岩溶水的富集区。泉域北、西、南三面环山，决定了岩溶水由西北、南向盆地径流汇集，在神头源子河谷一带岩溶水受阻于盆地第四系松散层覆盖较薄地段涌出地表成泉，属山前断裂非全排型溢流泉。 泉域多年（1956-1993年）平均年降水量为418.67mm。是海河流域永定河水系主流桑干河的发源地，主要河流有马营河、马关河、恢河、七里河、黄水河。 ①泉域范围 东部边界：南段：受马邑断层控制，断层呈阶梯状，埋深依次加大，断层以东埋深达800-1000m，上覆新生界地层主要由砂质粘土和粘土组成，隔水性良好，构成了阻水边界。自北向南为朔县的大夫庄——福善庄—— 神武村——保全庄。北段：为马营河和大峪河之间分水岭，处于小京庄向斜东翼，由古老变质岩系和寒武系下统泥页岩构成隔水边界，自北向南为马道头—— 偏岭——甘庄——大羊村——大夫庄一线。 北部边界：在小京庄——平路城——杨家窑一线，标高1450-1700m，地表水向北汇入海河水系之十里河、黄河之三道河；向南汇入马营河，基本上以马营河和十里河、三道河之分水岭即黄河水系与桑干河水系的分水岭为界。自西向东为杨家窑——平鲁城——麻黄头村——何家庄——高家堡——元堡子—— 小京庄。 西部边界：北段：以断层及黑驼山地表分水岭为界。自北向南由杨家窑——刘家窑——下水头——暖崖东。南段：由暖崖东——大严备——义井镇——油梁沟，与天桥泉域为界。 南部边界：北段：以神池县南部两条北东东向断层及近南北向摩天岭断层与雷鸣寺泉域为界。自西向东由五寨大东沟——刘新筛疙旦——春景洼。东南段：以宁武向斜轴结合地表水分水岭的联线为界。自西向东由榆庄——冯家谚—— 汪铁沟——神堂沟——薛家众——盘道梁。 以上划定神头泉域总面积为 4756km2，其中大同市为215km2，忻州市为1337km2，朔州市为3204km2。泉域裸露可溶岩面积约2990km2。 ②重点保护区范围 泉水集中出露带及耿庄重点水源地，其边界为： 北部：以担水沟断层为界，该断层位于洪涛山前，长约32m，为一走向近东西的导水断层，上盘为第四系松散层，下盘为奥陶系灰岩，自西向东由耿庄——神西——耿庄断层与马邑断层交汇处，长约11.5km。 东部：以马邑断层为界，为以走向北北东的阶梯状阻水断层组。自北向南由上述两断层交汇处——小泊泉——韩家窑，长约4.5km。 西部：以规划的城市大型供水水源地——耿庄水源地以西为界、自西向南由担水沟——耿庄，长约3.0km。 南部：以神头一、二电厂南部为界。自西向东由耿庄——安庄南——神头电厂南——韩家窑，长约12km。 重点保护区面积50km2，包括神头泉群、神头电厂水源地、耿庄水源地及神头电厂。 ③泉域岩溶地下水资源及其开发利用 泉域岩溶地下水多年平均（1958-1993年）资源量为8.44m3/s，其中神头泉群多年平均流量（还原）为7.54m3/s(1958-1993年），泉水上溢过程经第四系排泄流失量为0.64m3/s，东部边界排泄量为0.26m3/s。以保证率P=95％时泉水流量（还原）5.71m3/s，作为岩溶水可开采量。 神头泉岩溶水是朔州市目前最重要的供水水源，历史上主要供下游桑干河灌区农业灌溉用水，自80年代起，随着国家重点项目神头电厂、安太堡露天煤矿建设和朔州市建设发展，1985年经省政府批准，从原供农业灌溉的神头泉水中调整3.6m3/s水量转供神头电厂和平朔煤矿等工业和城市生活用水，其中批复神头电厂水源取水总规模为2.5m3/s，城市生活0.6m3/s，平朔露天矿0.5m3/s。 1993年泉域岩溶水总取水量为16574万m3，(5.26m3/s) ，其中主要为朔州市取水，为16433万m3，占总取水量的99.14%；忻州市取水141m3，仅占0.86％。取水以泉口取水为主，其中仅神头电厂取水量为8522万m3，泉域内已有岩溶地下水井 272眼，开采利用 237 眼，开采量为2539万m3。按供水对象分：工业和城市生活9174万m3，占泉域岩溶水总取水量的55.35%，农业灌溉和农村生活取水量为 7400万m3。 本项目在神头泉域二级保护范围内，不在泉域重点保护区内。 （4）水源地现状 阳方口集中供水水井位于恢河河岸边，在阳韩大桥北50m，地面标高1251m，水文地质单元为恢河岸边埋藏型岩溶水，属于海河流域。 该水井属于开采370m以下奥陶系上马家沟组厚层石灰岩岩溶承压水，岩溶承压水头高于奥灰顶面65m，0-260m、260-370m碎屑岩。全部止水，视为隔水层。根据《宁武县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》中可知，按承压完整井流公式得出阳方口集中供水水井一级保护区半径R=70m，保护区边界范围为以供水井为中心，半径R=70m的圆形区域为边界，保护区面积为0.015km2。 本项目线路在阳方口恢河桥附近，距离水源井一级保护区边界最近距离为110m。不在水源地保护区范围内。 5、自然资源 境内矿产资源丰富，有煤、铁、锰、铝矾土、石英石、水晶石、硫磺、长石、花岗岩、钼、云母、石灰岩、粘土等。煤炭资源得天独厚，为大宁煤田的主要组成部分，探明煤炭储量为360亿t，含煤面积为1114.5km2，占总面积的56.06%。且质良品全、复盖浅，煤种多为石炭纪和侏罗纪煤，具有低灰、低硫、高热值等特点，为优质工业动力煤，是全省重要产煤县之一。宁武煤田储量丰富，煤质好，煤层厚，埋藏浅，易开采，前景理想。宁武煤田包括轩岗煤矿，总储量为800亿吨，占全省煤炭总储量的10%。铝矾土工业，铝钒土是我县第二大矿产资源，远景储量在2亿t以上，占全国23亿t储量的近十分之一，占全省储量的四分之一，特点是：品位高，埋藏浅，易开采。 6、生态环境 （1）土壤 全县耕地面积47399.6公顷，占全县总面积的24.49%，本地区土壤主要为黑毡土、潮棕土、褐土、灰褐土五个分类，不饱和黑毡土、不饱和潮棕土、山地棕壤、山地生草棕壤、棕壤性土、淋溶褐土等十五个亚类。 本地区以黄土和粉土为主，土质偏砂，植物残留体不多，土体干旱，通风良好，有机质分解快而积累少，碳酸盐含量较大。区内土壤总体表现为水力肥力差，土地生产力低的特点。 （2）植被 宁武县境内森林茂密，郁郁葱葱，素有华北落叶松故乡之称。森林总面积达82.9万亩，森林覆盖率为27.8%。乔木树种中属于观赏类的有：侧柏；属于用材类的有：华北落叶松、白杆、青杆油松、杜松、青杨、小杨、小叶杨、康定柳等数十种。灌木树种中，属于观赏类的有：美蔷薇、黄蔷薇、山剌玫、剌叶蔷薇、黄剌玫、北京丁；属于木本粮食油料类的有：榛子、毛榛、山桃、马茹茹、野玫瑰、山梨、山杏；属于水保类的有：中国黄花柳、乌柳、虎榛子、八仙花、太平花、毛葵山、梅花等数十种。 本项目周边以荒草地为主，山区零星分布有灌木、草本植物，不属于林场范围，未发现有国家及省级保护植物分布。 7、宁武县生态功能区划 根据宁武县生态功能区划报告，本工程所在地宁武县阳方口镇属于宁武县生态功能小区中的Ⅱ宁武县恢河流域营养物质与水土保持生态功能小区。 Ⅰ1宁武县恢河流域营养物质与水土保持生态功能小区 该区位于阳方口镇除东南角以外的其他地区、涔山乡的东北角、凤凰镇西部、中部，余庄乡的西北部，总面积277.2km2，系统主要生态服务功能为营养物质与水土保持。 该区的生态环境敏感性和生态服务功能重要性评价：该区由于小区工业污染源分布较多，整体的生态环境一般，土壤侵蚀敏感性大部分区域为轻中度敏感；生态环境敏感程度为中度敏感，夹杂着零星的高度敏感区。生态服务功能除城区饮用水源地、恢河干流河道两侧为极重要，其余大部分区域为一般重要区和中等重要区夹杂分布。 该区生态系统的保护措施和发展方向： ①对于水土流失相对较严重的区域，实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程，提高植被覆盖率，恢复和营造良好的生态系统；②河岸两侧的耕地尽快使用测土配方施肥，施药工程，合理的使用化肥和农药；③加大对城市环保基础设施建设的投入，集中财力物力，尽快完成集中供气供热工程并发挥效益，改善城区大气环境质量；④加快区内排污管网和垃圾无害化处置场的建设，无污水处理厂正常运行和垃圾有序堆存提供条件；⑤依据水源地环境保护规划及保护区划分等级对水源地进行严格的保护。⑥采矿业要实行严格的生态恢复和治理措施，节能和净化生产措施并举，提高煤炭综合利用与附加值，发展循环经济，减轻环境污染；对未开采的矿区，要引进先进的开采技术和管理经验，实施绿色开采和积极开展矿山的生态恢复；⑦发展沼气、太阳能等清洁能源产业。 本项目为长城板块旅游公路主线（长城1号）宁武县境内阳方口段工程，沿原线改造，不设置取土场、不设置沥青拌合站和水稳碎石拌合站等临时设施，本项目的实施对生态环境的影响较小。随着环评报告中提出的各项生态环境保护措施在设计、施工、运营各期得到落实，可以消除项目建设对生态环境产生的不利影响或将不利影响降到最低限度，项目建设带来的影响是区域自然体系与人工生态体系可以承受的，因此本项目符合宁武县生态功能区划要求。宁武县生态功能区划见附图八。 8、宁武县生态经济区划 根据宁武县生态经济区划报告，本项目宁武县生态经济区划中的重点开发区Ⅲ3宁武县薛家洼乡生态农牧业经济区。 Ⅲ3 宁武县薛家洼乡生态农牧业经济区 该区生态环境保护要求：①对林草地水土流失现象严重的区域实行植树种草，限制采伐和放牧；②耕地资源实施以小流域治理为重点的生态建设，25度以上的坡耕地实施以林草类植被为主导的立体水土保持工程；15~25度的坡耕地以马铃薯种植为主导农业；建立能增加林木覆盖度和草本植被为主的防护体系，重点营造水土保持林、水源涵养林，实行乔灌草相结合，增加地面覆盖度，形成保水保土的立体生态防护生物工程体系；③发展沼气、太阳能等清洁能源产业，为实施绿色和有机农业奠定肥源基础；④矿产资源的开发要合理布局优化组合发展集约化、规模化、生态化的煤炭开采与加工和建材等产业经济； 该区的发展方向为： 鼓励：①发展以玉米、谷子、高粱等为主的生态农业和核桃、红枣苹果等干水果经济林；②鼓励发展农牧产品加工业，打造特色农业品牌；③鼓励发展生态型、清洁型煤炭、铁、铝等矿产资源的开采以及加工业。 限制：限值对生态环境有影响的活动和建设。 本项目为长城板块旅游公路主线（长城1号）宁武县境内阳方口段工程，沿原线改造，不设置取土场、不设置沥青拌合站和水稳碎石拌合站等临时设施，本项目的实施对生态环境的影响较小。随着环评报告中提出的各项生态环境保护措施在设计、施工、运营各期得到落实，可以消除项目建设对生态环境产生的不利影响或将不利影响降到最低限度，项目建设带来的影响是区域自然体系与人工生态体系可以承受的，因此本项目符合宁武县生态经济区划要求。宁武县生态经济区划见附图九。

# 环境质量状况

建设工程所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量现状 本项目建设于山西省忻州市宁武县阳方口镇内，本次环境影响评价工作未进行大气环境现状监测，根据忻州市2019年1~12月环境质量状况通报，收集2019年的例行监测数据对项目所在地的环境空气现状进行分析。评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。分析表见表3-1。 表3-1 宁武县2019年度环境空气质量主要污染物浓度分析表 单位：μg/m3 项目 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO（mg/Nm3） O3 2019年 年均值 24 28 65 29 1.4 152 标准值 60 40 70 35 4.0 160 占标率（%） 40 70 92.8 82.8 35 95 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 注：CO、O3标准为日均值 由上表可知，该区域内监测数据表明，项目区域SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，项目所在地为达标区。 二、地表水环境质量现状 本项目所在区域地表水体为恢河，本次评价利用忻州市环境监测站于2019年11月对恢河梵王寺断面的例行监测成果进行评价。具体监测数据见表3-2。 表3-2 地表水监测结果 单位：mg/L、pH无量纲 监测断面 指标 日期 BOD5 氨氮 CODcr 总磷 梵王寺 平均值 2019.11.6 - 0.015 8 0.17 标准值 —— ≤4 ≤1.0 ≤20 ≤0.2 是否超标 —— - 否 否 否 超标倍数 —— - - - - 通过上表分析可见，恢河水质例行监测因子指标均能达到规划2020年水质目标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值的要求，水质较好。 三、声环境质量现状 为了解评价区声环境质量现状，本次评价委托山西绿澈环保科技有限公司于2020年11月1日和11月2日对项目沿线环境敏感点进行了声环境质量现状监测，共设置10个噪声监测点，以及两个噪声监测衰减断面。噪声监测统计结果见表3-3。 表3-3 区域噪声监测情况统计表 单位：dB(A) 时间 监测位置 昼间dB(A) 夜间dB(A) Leq L10 L50 L90 Leq L10 L50 L90 11.1 1#G338项目起点处 66.8 66.9 56.0 55.4 54.5 56.4 54.0 51.4 2#G338路北河西村内 53.1 53.8 52.0 51.0 42.7 43.2 42.6 42.0 3#G338路南河西村林海超市门前 64.0 67.4 60.6 55.2 53.1 53.8 52.0 51.0 4#河西村居民临路第一排房前 65.6 68.0 63.2 60.4 53.4 54.8 51.6 50.2 5#河西村综合服务社门前 53.6 56.1 51.6 51.2 44.4 46.4 44.0 43.2 6#马大连接桥同心堂大药房门前 58.4 60.2 58.0 57.6 54.0 54.4 53.0 52.6 7#阳方口农村信用社门前 62.2 65.4 55.6 54.2 52.9 55.2 51.4 50.2 8#阳方口镇政府 56.9 60.4 52.6 50.8 44.6 46.4 43.4 40.2 9#阳方口中学教学楼前1m处 55.1 56.0 53.6 52.8 42.0 42.8 41.4 40.4 10#G241终点处路西云凤饭店 67.1 71.4 63.0 58.0 52.9 55.2 51.4 50.2 交通噪声衰减监测G338 H1-1（20m） 65.4 70.0 61.8 58.2 53.9 54.1 51.6 50.2 H1-2（40m） 58.8 59.6 56.8 56.2 49.6 51.4 49.2 47.4 H1-3（60m） 58.0 60.0 55.0 54.0 47.4 49.0 45.2 44.0 H1-4（80m） 56.1 58.2 55.2 53.6 46.5 47.6 45.7 44.8 H1-5（120m） 53.9 54.6 53.4 52.2 44.3 44.6 43.8 42.4 交通噪声衰减监测G241 H1-1（20m） 62.2 64.6 60.0 59.0 52.8 54.0 49.8 48.8 H1-2（40m） 57.4 59.0 57.0 55.2 45.3 48.4 43.4 41.4 H1-3（60m） 56.5 58.6 55.6 54.0 43.6 44.6 42.8 41.2 H1-4（80m） 54.8 58.0 52.4 49.6 43.3 44.2 43.2 42.2 H1-5（120m） 51.4 52.8 50.6 49.6 42.0 43.2 40.8 37.8 11.2 1#G338项目起点处 67.5 70.6 64.6 62.4 53.0 54.2 52.8 52.2 2#G338路北河西村内 53.9 55.8 53.0 52.6 44.2 45.2 44.0 43.2 3#G338路南河西村林海超市门前 64.3 67.6 62.6 58.8 54.4 54.8 53.2 52.6 4#河西村居民临路第一排房前 65.3 69.0 63.8 57.8 53.5 55.0 53.0 52.0 5#河西村综合服务社门前 59.0 61.4 56.8 54.2 44.8 46.6 43.6 42.2 6#马大连接桥同心堂大药房门前 61.0 64.8 58.2 54.8 54.5 56.8 53.2 52.2 7#阳方口农村信用社门前 61.4 63.8 60.2 58.4 52.6 53.8 52.2 51.4 8#阳方口镇政府 56.8 60.0 54.4 52.6 45.5 48.4 44.2 42.8 9#阳方口中学教学楼前1m处 55.4 58.0 53.4 50.8 42.8 44.2 42.4 40.0 10#G241终点处路西云凤饭店 68.1 71.4 64.6 60.2 52.9 53.6 51.2 49.8 交通噪声衰减监测G338 H1-1（20m） 64.6 68.0 62.0 56.2 54.0 54.4 53.0 52.6 H1-2（40m） 58.2 58.8 58.0 57.2 49.2 51.8 48.4 46.0 H1-3（60m） 56.2 57.8 53.0 51.2 47.8 48.4 47.4 46.6 H1-4（80m） 54.6 56.6 53.2 52.8 44.3 45.2 44.2 43.2 H1-5（120m） 53.6 55.2 52.8 52.4 53.9 56.2 52.8 51.0 交通噪声衰减监测G241 H1-1（20m） 63.9 65.8 62.8 55.0 45.2 46.6 44.6 43.6 H1-2（40m） 57.8 58.4 57.2 53.8 44.5 46.8 44.0 40.8 H1-3（60m） 56.3 57.2 55.4 53.6 43.8 46.6 42.4 40.4 H1-4（80m） 53.6 54.6 53.4 52.6 42.8 44.2 42.4 40.0 H1-5（120m） 52.7 53.0 52.6 52.4 42.5 43.4 42.4 40.8 由以上监测结果可知，本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的敏感点位2#、8#、9#，通过监测结果可以看出，各敏感点的噪声监测值均未超过2 类标准限值；执行4a 类标准限值的监测点位为1#,、3#、4#、5#、6#、7#、10#，噪声监测值均未超过4a 类标准限值。道路交通噪声衰减断面距离道路边界线35m以内昼夜监测值满足4a类标准值，35m以外昼夜监测值满足2类标准值。 四、生态环境质量现状 （1）评价区域生态系统类型及特征 生态调查和评价范围为项目改造线路及中心线两侧外扩500m的范围内，总面积约4.1454km2。 评价区生态环境质量现状评价的技术路线主要采取：现场调查结合卫星遥感解译的方法进行。 遥感解译使用的信息源主要为中国中巴卫星遥感影像，多光谱波段的空间分辨率达5m，全色波段影像的空间分辨率达3m，数据获取时间2019年9月，解译时间为2020年4月。利用卫星遥感图像和地理信息系统软件进行地类判读，并进行野外核实调查。 根据遥感影像解译和实地调查，项目区的生态系统类型主要以农田、森林草原复合生态系统为主。本次解译共分为：草丛植被、灌木林植被、落叶阔叶林植被、农田植被、针叶林植被以及其他无植被。评价区的植被类型统计见表3-4，植被分布见附图。 表3-4评价区植被类型统计表 植被类型 面积 万m2 百分比 草丛 74.53 17.98% 灌木林 0.62 0.15% 落叶阔叶林 4.16 1.00% 农田植被 142.34 34.34% 其他 176.74 42.64% 针叶林 16.15 3.89% 总计 414.54 100.00% （2）野生动物现状特征 宁武境内具有野生动物栖居的良好条件，共有鸟兽160余种，其中褐马鸡、黑鹳为国家一类保扩动物。 芦芽山区野生兽类有36种，分属于6目17科与亚科。仅芦芽山一带的野生鸟类有115种，分属于12个目，37个科与亚科。管涔林局所属的芦芽山自然保护区，是以褐马鸡为主要保护对象的自然保护区，也是我国八大鸟类保护区之一。 本项目所在区域为城镇地区，受人为活动干扰，区内未见国家级、省级重点保护动物、濒危动物分布及出没。 （3）评价区域土地利用现状 评价区土地利用现状面积统计见表3-5。评价区土地利用现状见附图。 表3-5评价区土地利用现状统计表 土地利用类型 面积 万m2 百分比 草地 74.53 17.98% 耕地 142.34 34.34% 工矿仓储用地 1.70 0.41% 交通运输用地 10.45 2.52% 林地 20.93 5.05% 水域及水利设施用地 21.56 5.20% 住宅用地 143.03 34.50% 合计 414.54 100.00 从表3-5可以看出，评价区内以住宅用地和耕地为主，占比分别为34.50%和34.34%，草地、林地、水域及水利设施用地分别占17.98%、5.05%、5.20%，植被覆盖情况较低。实地调查，本项目沿线两侧分布有大量居民及耕地，线路改造沿原有线路进行，项目所在区域不涉及基本农田。 （4）评价区域土壤侵蚀现状 本项目改造路线全长3.78km，为沿原有线路进行改造，主要对项目区内原有线路造成破坏，项目区水土流失情况不明显，主要表现为水侵、风侵，为中度侵蚀和轻度侵蚀。评价区土壤侵蚀现状面积统计见表3-6。评价区土壤侵蚀图见附图。 表3-6评价区土壤侵蚀现状统计表 名称 面积 万m2 百分比 轻度侵蚀 216.87 52.31% 微度侵蚀 42.49 10.25% 中度侵蚀 155.18 37.43% 合计 414.54 100.00

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目附近无珍贵文物和珍稀动植物等环境保护目标，故不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，主要环境保护536605目标及保护级别如表3-4。 表3-7 环境空气保护目标 序号 保护目标 坐标/m 方位 相对距离（m） 保护对象 区域功能及执行 标准 东经 北纬 1 阳方口镇 112°19′46.64″ 39°6′19.67″ 两侧 18 村民 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 2 河西村 112°19′20.36″ 39°6′25.06″ 两侧 15 表3-8 地表水、声环境等保护目标 敏感 因素 序号 保护目标 方位 距离（m） 保护 对象 区域功能及执行标准 地表水 1 恢河 - - 河流 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 声环境 1 河西村 G338两侧 15 村民 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类和2类标准 2 阳方口镇区 G241两侧 18 3 阳方口中学教学楼 G241西侧 45 学生 4 阳方口农村信用社 G338东侧 18 职工 5 阳方口镇政府 G338东侧 120 职工 6 阳方口派出所 G338东侧 120 职工 7 阳方口工商所 G338东侧 80 职工 8 中国农业银行 G338东侧 25 职工 生态 1 沿线生态 环境 工程永久占地 / 减少生态破坏 地下水 1 阳方口镇 水源地 G241西侧 不在保护区范围内 集中式饮用水水源地 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准 文物 1 阳方口镇明长城遗址 G338东侧 100 - 山西省重点文物保护单位 注：本项目沿路建筑以低于三层楼房建筑为主，道路两侧30±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；30±5m范围外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中第4.1条规定环境空气质量功能区的二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区。本项目所在地属二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准： 表4-1 环境空气质量标准 单位：µg/m3 污染物 取值时间 标准限值 标准名称 PM2.5 年平均 35 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 75 PM10 年平均 70 24小时平均 150 SO2 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 1小时平均 10 O3 8小时平均 160 1小时平均 200 2、地表水：项目所在地为宁武县，区域地表水为恢河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67—2019），执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类水质标准： 表4-2 地表水环境表质量标准单位：mg/L（除pH外） 污染物 名称 CODcr BOD5 NH3-N 氟化物 总磷 PH 溶解氧 标准限值 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.2 6-9 ≥5 3、地下水：本项目所处区域地下水主要适用于生活饮用水及工农业用水，属Ⅲ类功能区，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准： 表4-3 地下水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲） 序号 污染物 标准值 序号 污染物 标准值 1 pH 6.5-8.5 12 硝酸盐 ≤20 2 总硬度（以CaCO3计） ≤450 13 砷 ≤0.01 3 氟化物 ≤1.0 14 铬（六价） ≤0.05 4 氨氮 ≤0.5 15 挥发性酚类 ≤0.002 5 菌落总数（CFU/mL） ≤100 16 亚硝酸盐 ≤1.0 6 总大肠菌群（MPNb/100mL） ≤3.0 17 氰化物 ≤0.05 7 溶解性总固体 ≤1000 18 铁 ≤0.3 8 耗氧量 ≤3.0 19 锰 ≤0.1 9 汞 ≤0.001 20 铅 ≤0.01 10 氯化物 ≤250 21 镉 ≤0.005 11 硫酸盐 ≤250 4、声环境：本项目所在区域属于工业、交通、居住混杂区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；本工程为等级公路，道路两侧30±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；30±5m范围外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准： 表4-4 噪声评价标准值 单位：dB(A) 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 标准类别 昼间dB（A） 夜间dB（A） 4a类 70 55 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值。 表4-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 标准名称 污染物名称（单位） 标准限值 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 颗粒物 颗粒物周界外浓度最高点1.0mg/m3 NOX NOX周界外浓度最高点1.0mg/m3 沥青烟 不得有明显的无组织排放 2、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 表4-6 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 标准名称 昼间 dB（A） 夜间 dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 备注：夜间噪声最大升级超过限制的幅度不得高于15dB（A） 运营期噪声参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类和2类标准： 表4-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 标准类别 昼间Leq dB（A） 夜间Leq dB（A） 4a类 70 55 2类 60 50 固体废物：施工弃土、弃渣、建筑垃圾执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和国家环保总局公告【2013】36号关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告。 |
| 总量 控制指标 | 根据 “山西省环境保护厅关于印发《山西省环保厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015]25号）”，本项目不属于“环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T 4754-201）中采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，由负责环境影响评价文件审批的环境保护主管部门在建设项目环境影响评价审批文件中对主要污染物防治及总量控制措施提出要求，暂不需要核定主要污染物排放总量指标。 因此，本项目不需要申请总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): 本工程为城市道路建设工程，主要污染阶段为施工期，本次评价重点给出施工期工艺流程。 1、施工期工艺流程 本项目施工期生产工艺流程图如下： 施工期工艺流程简述： 项目施工顺序：现有旧路清理—路基工程—路面工程—附属工程—竣工验收—投入运营。 旧路清理 采用挖掘机或其他开挖机械，辅以人工挖掘对现有旧路需要改造的路面进行开挖，对开挖的沥青混凝土废路面及建筑垃圾进行清理。此过程会产生扬尘、噪声及建筑垃圾，建筑垃圾运往弃渣场填埋处理。 路基施工 路基施工采用机械化，大型机械作业，填土分层碾压。路基达到压实度标准及土基顶面弯沉值要求时，即可施作路面结构。 路面施工 本项目采用沥青混凝土路面，施工顺序为清扫路基—摊铺底基层—基层—面层施工。底基层、基层为水泥稳定碎石，面层为沥青混凝土。水泥稳定碎石、沥青混凝土全部外购，本项目不设拌合站。路面沥青混凝土经压实后，不应有泛油、松散、裂隙等现象。 桥梁加宽：马大连接桥现状桥面宽度为10.5m，在两侧各增加0.75m悬臂结构，作为人行道。 （4）附属工程 附属工程建设包括道路路牙、排水沟、交通设施建设、道路标志、标线、导向箭头等。 （6）竣工验收、投入运营 施工完成后，进行竣工验收后，道路投入运营。 主要污染工序: 一、施工期污染工序 （1）施工废气 本项目施工期大气污染主要为施工扬尘、运输车辆尾气以及沥青烟气。 ①施工扬尘 施工期间的扬尘主要包括筑路材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘，裸露场地的风力扬尘，路面铣刨、破碎等产生的扬尘。在风速较大或汽车行驶速度较快的情况下，粉尘的污染更为严重，区域地表扰动和裸露则会加重区域扬尘污染。 ②机械尾气 各种施工机械尾气排放会对大气环境产生一定影响，污染物主要有一氧化碳、碳氢化合物、二氧化氮等。 ③沥青烟气 沥青在路面铺设过程中会产生沥青烟气，烟气中含有THC和较多的五、六环有机物质。 （2）施工废水 本项目施工期水污染主要为施工人员产生的生活污水。 （3）施工固体废物 本项目施工期固体废物主要来源于路面改造产生的建筑垃圾弃渣以及施工营地产生的生活垃圾。 （4）施工噪声 本项目施工期噪声污染源主要来自于各类施工机械，施工机械噪声不同于一般的车辆噪声，因其功率、声频、源强均较大，常使人感到刺耳。施工过程若不加以重视和采取相应的措施，则会产生严重的扰民现象，影响沿线居民的正常生活。另外在运渣过程中车辆会对运输沿线村庄产生噪声影响。 二、运营期污染工序 （1）废气 本项目运营期废气主要为汽车尾气，汽车在公路上行驶是一个流动源，污染物主要为烃类、CO和NOx，它们在公路两侧形成污染，其强度及范围主要受源强（由流量、车速、工况等因素控制）、气象（风速、风向及大气稳定度类型）和地形条件等因素影响，并在公路两侧200～300m范围内影响环境空气质量，施工结束后路面整洁，扬尘产生量少。 （2）废水 本项目道路运营期无废水产生。 （3）固体废物 本项目运营期固废主要为沿线车辆人员丢弃的垃圾。 （4）噪声 本项目运营期交通噪声将给道路附近社会敏感区的声环境带来长期不利影响，形成公路两侧200m范围内的噪声污染带，影响人们的工作、学习和生活。路面行驶机动车产生的噪声主要由发动机噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动机械噪声、制动噪声等声源组成，其中发动机噪声是主要的噪声源。 本项目主要污染源及污染物情况分析见下表。 表5-1 污染源及主要污染物 阶 段 污染源类别 污染源名称 产生原因 主要污染物 施工 期 废气 施工扬尘 场地清理、土方挖掘填埋、材料运输装卸堆放、路面铣刨、破碎等 粉尘 施工机械尾气 装载机、挖掘机等使用燃油 CO、CnHm、NOx 沥青烟气 路面铺设 沥青烟 废水 施工人员生活污水 施工人员日常生活 CODCr、NH3-N、SS 固废 建筑垃圾 道路工程 一般固废 施工人员生活垃圾 施工人员日常生活 生活垃圾 噪声 施工机械 土方阶段、基础施工阶段、路面施工阶段 噪声 运输车辆 运输噪声 车辆噪声 运营期 废气 汽车尾气 汽车行驶产生尾气 CO、CnHm、NOx 噪声 车辆 汽车行驶产生噪声 车辆噪声 固废 公路沿线人员 公路沿线人员产生的生活垃圾 生活垃圾 废水 无 - -

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 | 污染源名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 粉尘 | / | 少量 | / | 少量 |
|  |  | 机械废气 | CO、NOx、等 | / | 少量 | / | 少量 |
|  |  | 道路摊铺 | 沥青烟 | / | 少量 | / | 少量 |
|  | 运营期 | 汽车尾气mg/(辆·s) | 污染物 | CO | NOx | CO | NOx |
|  |  |  | 2021年 | 2848.17 | 2881.83 | 2848.17 | 2881.83 |
|  |  |  | 2030年 | 4587.33 | 4624.24 | 4587.33 | 4624.24 |
|  |  |  | 2040年 | 4677.43 | 6729.83 | 4677.43 | 6729.83 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 少量 | 0 |
|  |  | 生活污水 | CODCr、SS、NH3-N | 0.48m3/d | 0 |
| 固体废物 | 施工期 | 道路工程 | 废土石方及路面弃渣 | 81643.96m3 | 0 |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 0.5kg/d·人 | 0 |
|  | 运营期 | 过往行人 车辆 | 生活垃圾 | 少量 | 0 |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 | 设备噪声 | 80~90dB(A) | 施工噪声昼间值控制在70dB（A）以下，夜间施工需取得许可 |
|  | 运营期 | 车辆噪声 | 车辆噪声 | 65.4～75.6dB | 2类和4a类标准 |
| 主要生态影响：（不够时可附另页） 本项目为旧路改造工程，道路改造在原有道路红线范围内进行，不涉及新增占地，不会改变原线路区域范围内土地利用现状，没有破坏沿线生态系统和物种的多样性。对区域生态环境影响较小。 项目建成后通过路面改造、美化环境，减少道路扬尘的排放，可以提高周边的环境空气质量，对景观、生态建设呈正面影响。项目的建成大大改善了当地居民交通条件，同时也带动沿线经济的发展，将促进当地生态系统的良性循环。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工作业主要在公路红线范围内进行，工程建设计划于2021年开展施工，2021年3月开始进行准备工作和材料运输，4~11月进行G338道路路基工程、路面工程、桥梁工程施工，12月到次年3月为休工期，次年4~7月份进行G241道路路基工程、路面工程以及全线交通设施施工；工程施工方式为封闭式施工，工程分段施工，兼顾沿线村庄居民出行，施工完成一段后再进行另一段的施工，尽量减少对沿线村庄居民出行的影响。根据公路建设经验和施工路段具体情况，施工人员就近租用当地民房作施工营地，环评要求施工期生活设施应做好环保措施： ①施工营地的施工生产生活区四周设立截水沟，利用村庄现有的旱厕，同时设置适当数量的改良型化粪池，生活污水经化粪池处理后，定期由当地农民收集后用作农肥，不外排。 ②在施工营地周围建立小型的垃圾临时堆放点，对生活垃圾的分类化管理，聘请专人定期清除垃圾，集中收集后定期运往环卫部门指定地点处理； 综上施工期噪声、施工废弃物、扬尘的影响在时空的作用上均有限。施工结束后，此类影响即消失。故施工期的环境影响是短期的、轻微的和小范围的。 1、施工期环境空气影响分析 施工期大气污染物主要为施工扬尘，机械废气，沥青烟等。 （1）施工扬尘 施工期大气污染物主要为施工作业扬尘，施工场地堆场扬尘及道路运输扬尘。 施工作业起尘包括路面清理、铣刨破碎、路基修筑等，堆场包括土方、建筑材料、施工建筑垃圾堆存等过程起尘。本次评价要求在施工过程中建筑材料堆场周围设置围挡，易起尘物料采取遮盖措施，路面清理及路基修筑施工期间对其进行洒水抑尘，可有效减少堆场扬尘和施工作业扬尘的不良影响。道路运输扬尘主要为车辆行驶过程地面起尘、物料抛洒等。对区域及道路沿线环境空气造成一定程度地污染，但这种污染是暂时的，工程结束后这种污染物将逐渐减轻或消失。根据调查，当施工场地洒水频率为4次~5次/天时，可减少70%的养成，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。 （2）施工机械废气 项目施工过程中施工机械主要有载重机、压路机、打桩机、柴油动力机械等燃油机械，机械运行过程中排放的污染物主要有CO、NO2、非甲烷总烃。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。据类似道路施工现场监测结果，在距离现场50m处CO、NO2 1小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.13mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3。对环境的影响很小，且施工机械对环境的影响是暂时的，随着施工期的结束影响也随之消失。 （3）沥青烟气 本项目路面为沥青混凝土路面，外购商品沥青砼，不设拌合站。沥青混凝土铺摊过程中会产生一定量的沥青烟气。 本项目改造路线短，沥青摊铺时采用专业机械密闭摊铺，沥青混凝土摊铺过程时间短，而且作业场地开阔，通过通风扩散，对周围环境产生的影响较小，随着路面摊铺结束，影响随之消除。 （4）大气污染防治措施 根据晋政发（2018）30号“山西省人民政府关于印发山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划”、晋政办发（2018）52号“山西省人民政府办公厅关于印发山西省大气污染防治2018年行动计划”的通知以及《山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划》，施工期大气污染防治措施具体如下： ①加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。建立施工工地管理清单，因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度。严格落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“6个100%”要求，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。 ②从严控制渣土运输污染。无主管部门核发的《渣土运输许可证》和交警部门核发的《限行道路通行证》的车辆，一律不得进入工地；密闭不严、车轮带泥的车辆，一律不得驶出工地。渣土运输车全部采用全密闭、全定位、全监控的新型环保渣土车，并符合环保尾气排放标准。 ③设置U型池，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置冲洗轮胎设施，车辆驶离工地前，在平台清洗轮胎及车身，洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。 ④建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置的，则应采取覆盖防尘布、防尘网；定期喷洒抑尘剂；定期喷水压尘等其他有效的防尘措施。 ⑤施工期间，应在道路红线外侧设置不低于2.5m的施工围挡。施工期间施工现场不允许露天焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、垃圾以及其他产生有毒、有害烟尘或恶臭气体的物质。 ⑥工地周围环境的保洁。施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20m范围内。 ⑦施工期间施工队人员生活能源采用罐装液化气，采暖使用电暖器。 ⑧必须重点关注对敏感目标的影响，具体包括：“严格的施工时段安排，避免在大风季节实施建设”、“严格的物料堆存封闭要求”、“严格控制运输车辆高车速、不封闭的违规方式”、“预先告示，以求理解”等，以最大限度降低施工的敏感性。 ⑨外购沥青混凝土，不进行现场拌合，摊铺沥青时选用符合环保要求的设备，合理选择作业时间，抓紧工程进度，减少沥青烟对环境的影响。 ⑩接受当地环保部门依法对建筑工地的扬尘污染监督管理，在项目开工前向当地环保部门提供扬尘污染防治方案，经审核批准后方可办理《施工许可证》；建设单位应按照相关规定，将防治扬尘污染的费用列入工程概算，并在与施工单位签订的施工承包合同中明确施工单位是全面落实扬尘污染防治方案的责任方，施工单位必须设置环境保护牌，标明扬尘防治措施、责任人及环保监督电话等；并严格按山西省环保厅《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》中的要求缴纳扬尘排污费，促进建筑工地扬尘污染防治。 综上所述，只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 2、施工期水环境影响分析 （1）运输车辆及设备冲冼废水 设备、车辆冲洗废水主要污染物为SS，含有少量石油类，本项目车辆冲洗委托社会单位承担。建设单位应在施工现场设置U型冲洗轮胎的设施，避免车辆带泥上路。 根据施工单位提供的数据分析，每日进出施工场地车辆约为20辆，冲洗车辆用水量按40L/辆计，则每日车辆轮胎冲洗用水量为0.8m3/d；排水量以90％计算，则建设期间排水量为0.72m3/d。冲洗废水水质简单，在施工营地内设置5m3沉淀池，沉淀后洒水抑尘或综合利用，可以做到循环使用不外排。 （2）生活污水 施工期生活污水主要为施工人员洗漱废水。生活用水定额30L/（人·d），施工期高峰施工人员20人，经计算，生活用水量为0.6m3/d，污水排放系数取0.8，洗漱废水产生量为0.48m3/d，生活污水依托沿线村庄现有污水收集设施，不会对周围环境产生影响。 （3）对公路沿线地表河流的影响及治理措施分析 本项目改造路线马大连接桥及G241沿线为恢河。施工过程如果废渣、废弃建筑材料进入河道，会对附近河流水质造成影响甚至堵塞河道。 为防止本项目建设过程施工垃圾进入河道影响附近河流水质，评价要求施工单位应将施工物料合理堆放，并在物料靠近河流一侧设置施工围挡。禁止将废渣倾倒入河道。 本项目马大连接桥悬臂施工期选择在非雨季，施工完成后，对散落到沿线河流及排洪渠里的土石、废渣进行清除，保障河流等的行洪能力。 采取上述措施后，可最大限度的减少施工期对沿线河流的影响。 3、施工期声环境影响分析 施工期噪声污染源主要是各类施工机械。施工机械噪声不同于一般的车辆噪声，因为其功率、声频、源强均较大，常使人感到刺耳。施工过程若不加以重视和采取相应的措施，则会产生严重的扰民现象，影响沿线居民的正常生活环境。施工期作业机械的类型见表7-1，施工期噪声源强见表7-2。 表7-1 施工期作业机械类型 施工阶段 主要作业机械类型 路基填筑 推土机、压路机、装载机、平地机等 路面施工 铲运机、平地机、压路机、沥青砼推铺机等 表7-2 施工期噪声源及源强 机械类型 测点距施工机械距离(m) 最大声级dB(A) 装载机 5 90 挖掘机 5 84 压路机 5 86 摊铺机 5 87 运输车 5 80 运输车 5 80 由表7-2可知，施工期噪声源强在80~90dB（A）之间。通过噪声衰减模式，估算出各施工机械噪声值随距离的衰减情况，具体见表7-3。 表7-3 主要施工机械声级随距离衰减情况 dB(A) 声级 机械 距离(m) 标准值 达标距离(m) 10 20 40 60 80 100 150 昼 夜 昼 夜 装载机 84.0 78.0 72.0 68.4 66.0 64.0 60.5 70 55 51 281 挖掘机 78.0 72.0 66.0 62.4 60.0 58.0 54.5 70 55 26 140 摊铺机 81.0 75.0 69.0 65.4 63.0 61.0 57.5 70 55 35 199 压路机 80.0 74.0 68.0 64.4 62.0 60.0 56.5 70 55 31 177 由计算结果可知，施工机械噪声在无遮挡情况下，单台机械对环境的最大影响范围为：昼间51m，夜间281m。实际施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大。 施工期的噪声控制可从声源、传播途径、接收者防护、以及控制施工时间等方面来考虑。本次环评提出以下防治措施： （1）设立专职环保工程监理员、提高施工人员的环保意识 在道路建设期间承建单位应设立专职环保工程监理员，实行环保监理员制度，负责施工现场的环境管理和扬尘污染的控制工作，同时应组织施工人员学习国家有关环保法律、法规，增强环保意识，在施工中自觉遵守，采取一切措施，尽力将噪声减到最低限度。 （2）限制作业时间 ①为了保护居民夜间休息有一个较好的环境，在施工道路距居民区小于50m的路段，原则上禁止夜间（22：00-次日6：00）施工，夜间禁止使用搅拌机、振动机等高噪声机械和运输装卸建筑砖、灰沙、石料等建筑材料。确因施工工艺需要及其它特殊原因须在夜间施工，在周围居民住宅密集区应张贴告示，以取得居民的谅解。根据施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工，施工阶段工作时间为上午6-12时，下午14-22时，在22时至次日6时应尽量减少施工。 ②两考期间禁止施工。 （3）施工合理布局 施工布局同防止环境噪声污染密切相关。对施工现场进行合理布局，在靠近居民住宅密集区，尽可能少的安排施工机械，避免声级过高。 （4）采用先进设备、淘汰落后设备 噪声污染的控制，归根到底是噪声源的控制，只有强化噪声源的管理和治理，才是改善环境质量的根本途径。因此，应督促施工部位淘汰落后的施工方式和设备，采用新技术，低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等。同时，闲置不用的设备立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 （5）降低施工交通运输噪声 车辆进入声敏感区附近的道路应限速，减少或杜绝鸣笛。 本项目所在区域为阳方口镇区，路线两侧主要为阳方口镇居民区、企事业单位及商铺以及河西村居民和商铺，因此，应合理控制施工时间，尽可能远离高噪声源，避免高噪声源同时施工等。在经过居民区和商铺、学校等敏感点时，减速慢行，禁止鸣笛，车辆应避免超重，合理选择运输路线和调配运输时间，避免在居民休息时间运输物料，夜间停止运输。配备性能良好的车辆，定期做好车辆保养，采取以上防治措施后可最大限度减小施工噪声对周围噪声敏感点声环境质量的影响。 4、施工期固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾，建筑垃圾主要是路面开挖产生的弃渣等；生活垃圾主要产生于施工人员的日常生活，施工期建筑垃圾和施工人员生活垃圾如无序倾倒可能造成固体废物影响，产生水土流失。 根据其工程设计，本项目土方平衡见表7-4。 表7-4 项目施工期土方平衡表 m3 序号 路段 挖方 填方 借方 弃方 （包括路面弃渣） 本项目利用 远运利用 1 K194+550~K196+241 22554.6 12345.7 8525.3 18734.2 156.4 3664 2 K196+241～K198+330 30965.3 24871.2 24871.2 30965.3 0 0 合计 53519.9 37216.9 33396.5 49699.5 156.4 3664 由项目水土保持及设计资料可知，项目共计开挖总量53519.9m3，借方33396.5m3（不设取土场，外购土方），回填方37216.9m3，弃方总量49699.5m3（弃方量12482.6m3+路面弃渣37216.9m3）。产生的弃方由区域其他在建工程优先平衡利用，未利用弃方则运往本项目弃渣场处理，项目土方和弃渣运输过程中环保措施如下： ①成立渣土外运管理小组，对渣土外运中的违规现象及时纠正，并制定相关的管理措施防止渣土外运污染环境。 ②在围挡内设置的临时堆土场应加以覆盖，对含水量较大的淤泥土，堆放晾干后再进行外运，防止泥土污染路面。 ③渣土外运选用带有顶棚或者有苫盖措施的运输车辆，严格控制运输过程中出现的掉土现象，无苫盖密闭措施的车辆禁止进场。加强对渣土运输车辆的车况检查，做好持证运营。 ④挖土区必须按照开挖前指定的区域线路开挖，每层开挖深度按照指定标高开挖，不得随意超范围、超深度开挖。 ⑤出场车辆必须在场内冲洗轮胎，保证出场车辆的清洁，防止污染通行道路；在弃渣场设置U型冲洗轮胎设施，保证车辆进入施工场地途中不带泥上路，保持道路清洁。 ⑥工程渣土不得随意弃置，必须运至规定的弃渣场，运土汽车必须使用密闭式运输车，不得落石掉渣污染道路，外运和内运土方时不准超高。一旦在施工场地外有渣土撒落，应及时派人进行清扫，以避免尘土飞扬。 本项目弃渣及弃土均委托专业单位拉运，环评要求运输弃土、建筑垃圾等散体固废的车辆，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式苫盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；同时原则上禁止夜间（22：00-次日6：00）拉运，确因施工工艺需要及其它特殊原因须在夜间拉运时，需在周围居民住宅密集区张贴告示，以取得居民的谅解。 （2）生活垃圾主要是施工人员日常生活中的废弃物，施工现场生活垃圾排放量每人每天0.5kg。生活垃圾可用垃圾桶收集后运至指定垃圾场处理，对周围环境影响较小。 综上可见，本项目固废经妥善处置后，对周围环境影响不大。 5、施工期生态环境影响分析 5.1工程占地影响分析 （1）永久占地合理性分析 本项目路线长3.78km，项目主要由两部分道路工程组成K194+550～K196+241段为二级公路，长1.691km，K196+241～K198+330段为一级公路，长2.089km。总占地面积约11.84hm2，其中一级公路占地约7.4hm2，二级公路占地约4.04hm2，桥涵占地约0.2hm2，本项目属III类地形区一、二级公路，根据《公路建设项目用地指标》（建标[2011]124号），一级公路用地指标大于6.8205hm2/km，二级公路用地指标大于3.6183hm2/km。本项目不新增永久占地，为沿原旧路进行改造，其中一级公路平均每公里占地仅3.5424hm2 /km，二级公路平均每公里占地仅2.3891hm2 /km。本项目每公里实际占地指标远低于标准限值，因此，永久占地基本合理。 （2）土石方平衡合理性分析 根据水土保持方案，项目共计开挖总量53519.9m3，借方33396.5m3（不设取土场，外购土方），回填方37216.9m3，弃方总量49699.5m3（弃方量12482.6m3+路面弃渣37216.9m3）。本项目土石方平衡表见工程分析表7-4。产生的弃方由区域其他在建工程优先平衡利用，未利用弃方则运往本项目弃渣场处理。 ①本项目工程沿线交通运输便利，土石方平均运距1.8km； ②本项目按照地形及交通条件等进行分桩号内部调运挖填土石方，提高了邻近 土石方的利用率； ③主体工程的剥离表土考虑堆放在表土堆放区内，后期作为绿化覆土，充分利 用本项目的土地资源，符合水土保持要求。 ④本项目弃渣场选择在起点附近距离公路约300m的山坳内，避开了周边公共设施、居民点等敏感点，弃渣场选址合理，弃渣时控制堆放量、堆放高度和堆放时间，并及时采取防护措施，符合水土保持要求。 综上所述，本项目土石方平衡从调配规划、弃方处置和数量等方面都基本符合水 土保持要求、土石方平衡合理。 （3）临时用地合理性分析 结合工程设计资料和水保专题资料，本项目临时占地总面积约1.53hm2，其中设一座弃渣场占地面积约0.43hm2，施工便道共设三段，总占地面积约1.1hm2，。 ①弃渣场选址合理性分析 本项目弃方总量49699.5m3（弃方量12482.6m3+路面弃渣37216.9m3），共布设1处弃渣场，临时占地0.43hm2，堆放平台高程范围约1270~1287m，库容量约7万m3,能够完全消纳本项目所产生的弃方。根据项目陆地生态现场调查的结果，本项目弃渣场位于山间坡地内，占地类型为草地，生态环境一般。 本项目弃渣场浆砌石下部挡土墙设计为浆砌石重力式结构，墙顶宽2m，墙高 3.5m，外边坡1:0.5，内边坡1:0.2，基础埋深1.5m。排水沟为浆砌石矩形断面，0.6×0.6m， 浆砌石衬砌厚度0.25m。 弃土完成后表面进行覆土，之后植草绿化。其中覆土要采用耕植土，在弃土前先将地基上约30cm厚的表层土剥离保存，封场后顶面进行绿化，使其恢复原状，并与周围环境和谐互融。本项目覆土来源于渣场内堆存收集的表土，后期能够满足覆土土料要求。 本项目弃渣场选址远离居民区等环境敏感点，上下游无人员密集活动场所，周围无不良地质，同时距离改建道路较近运距合适。弃渣场选择现有荒草坡地，不占用耕地，节约了资源。同时库容合适，能容纳本项目弃渣量。综合以上分析，项目弃渣场选址合理。 ②施工便道 本项目现状道路由等级公路和市政化道路组合而成，混凝土路面，施工道路基本可沿用现状道路，局部改线段需新建便道通往施工场地，根据收集的设计资料需要布设施工便道2.15km，道路宽度4.5m，砂砾石路面。施工便道占地面积约1.1hm2，本项目施工便道设置路段及长度见下表 表7-4 项目施工便道统计表 序号 桩号 便道标准与规模 长度（km） 宽度（m） 1 K196+241～K198+330 0.3 4.5 2 马大连接桥 0.35 4.5 3 K194+550～K196+241 1.5 4.5 4 2.15 施工便道临时防治措施：施工便道路面结构为砂砾石路面，硬化的土地具有一定的水土保持效果。根据水土保持方案施工便道一侧设临时排水措施、道路边坡植被恢复措施等。为保障施工便道的正常使用，实际在施工便道路堑一侧布设排水沟，用于排泄路面雨水，以减少降雨对路基的冲刷，根据实地调查，施工便道多位于土石山地段，故排水沟直接在道路一侧开挖为石质梯形断面，底宽0.3m，沟深0.4m，顶宽0.7m，排水沟内壁采用土工布顺边坡铺设，铺设要接合紧密、平顺。同时估算施工便道形成道路边坡0.15hm2，采用小穴状整地栽植柠条，株行距1m×0.5m，每穴750株，共需柠条1530 株。 待后期本项目施工完成后建设单位应根据项目进场的需要并结合地方农村公路建 设规划，与地方政府协商确定线位和后期利用方式，工程施工结束后，可以用于地方农 村道路的施工便道，对压坏的部分进行整修和平整后，交地方政府管理，永久使用；不 拟再利用的，恢复原使用功能。 5.2生态影响分析 道路改造建设对生态环境影响大部分发生在施工期，特点是持续时间较短，影响强度较大，含有不可逆的影响。 a对植被及生物量的影响： 在工程影响范围内，受工程影响的植被在该地区属常见种，其生长范围广，适应性强。地表植被的损失将对现有生态系统产生一定的影响。 b对道路两侧的影响：施工过程中土方开挖、堆置将会使场地显得凌乱，散装物料运输过程中的遗洒，不仅使路面变脏且易引起扬尘，对道路两侧景观产生不良影响。因此，做好施工场地的清洁及围挡工作尤为重要。项目建设对景观的不良影响是短期的，且是可以恢复的。 c.水土流失影响：施工期的开挖将造成一定范围内的水土流失，项目施工期水土流失的主要形式以水蚀为主,表现在地表开挖破坏地表植被及其它附着物，降雨时发生水土流失；堆料场等临时占地管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。 5.3生态保护措施 ① 生态保护管理措施 a严格按照设计文件确定的改造线路范围，进行地表植被的清理工作。 b严格控制路基开挖范围，尤其是施工生产区，严格按设计修建，避免超占造成不必要的生态破坏。 c路基、边坡等开挖产生的土方应及时回填，回填后及时进行土地平整，进行生态恢复。土方临时应采取临时覆盖、拦挡措施，防止产生大的水土流失。 d施工临时设施用地选择在公路征地范围内，施工驻地尽量租用当地民房和场地。凡因公路施工破坏植被而裸露的土地（包括路界内外）均应在施工结束后立即整治利用，恢复植被。 e路基施工应尽可能保护表层有肥力的土壤，施工前将表层30cm土壤剥离，集中堆放并采取临时防护措施，后期用于绿化设施带、中央分隔带、绿道系统等区域的绿化覆土。 f砂石料均采取外购方式。在项目施工过程中，施工单位应注意选择有开采手续的合法砂石料场供应商，并在砂石料购买合同中明确水土流失防治责任。 g及时处理固体废物，以减少对生态的污染影响。 ② 野生动植物保护建议 a施工单位和人员要严格遵守国家法令，坚决禁止捕猎任何野生动物；同时减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。 b严格按照设计文件确定征占土地范围，加强施工管理，进行地表植被的清理工作；严格控制路基、边坡开挖，避免超挖破坏周围植被。对于占地范围内的现有苗木首先考虑移栽，减少其破坏。 c及时实施道路绿化工程，以补偿道路修建对植被造成的损失；凡因公路施工破坏植被而裸露的土地（包括路界内外）应在施工结束后立即整治利用，进行复垦或绿化。 d施工生产区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏；除施工必须外，不随意砍伐植物。 ③水土流失防治措施 a加强施工管理，认真搞好施工组织设计，科学规划施工生产区，合理安排施工进度，将施工措施计划做深做细，尽量减少临时工程占地，缩短临时占地使用时间，及时恢复土地原有功能。 b尽可能地缩短疏松地面、坡面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开大风和雨天施工。 c合理组织路基与边坡、排水沟等施工，减少土方临时堆放时间，减少水土流失。 d在雨季和汛期到来之前，应备齐土体临时防护用的物料及各种防汛物资，随时采取临时防护措施，以减轻雨水对主体工程的破坏和减少土壤的流失。 e施工机械和施工人员要按照施工总体平面布置图进行作业，不得乱占土地，施工机械、土石及其它建筑材料不得乱停乱放，防止破坏植被，加剧水土流失。 f施工期应限制施工区域，限制人的活动范围，所有车辆按选定的道路走“一”字型作业法，走同一车辙，避免加开新路，尽可能减少对地表的破坏。 g边坡修整时对于剥离的表土应集中堆放，并进行苫盖，防治扬尘。对于剥离的表土资源加强防护，集中堆置高度2~3m，并适当压实。土堆周边设临时挡墙，由装土编织袋码砌，断面呈梯形，边坡坡率1:1，高1.0m，上底宽0.5m。雨季和大风时用无纺布覆盖表土裸露坡面和顶部，防止扬尘和水土流失，相邻无纺布搭接宽度不小于10cm，并用砖或片石压固。 6、水土保持措施符合性 项目区位于宁武县阳方口镇，根据“两区复核划分”结果，项目区位于永定河上游国家级水土流失重点治理区，执行一级标准；根据“全国水土保持区划表（试行）”，本项目位于北方土石山区—太行山山地丘陵区—太行山西北部山地丘陵防沙水源涵养区，故本项目执行北方土石山区水土流失防治一级标准。 根据项目水土保持评价结论： 主体工程选线符合《生产建设项目水土保持技术标准》的要求，主体工程选址（线）不存在水土保持制约因素，从水土保持角度而言，工程选址合理。 从工程占地面积和占地类型上分析，本项目占地合理。 （3）主体工程对总的土石方进行了调配，合理设置了弃渣场，尽量减少对地表的扰动，符合水土保持要求。 （4）项目施工组织考虑了水土保持生态建设问题，符合水土保持规定。 （5）经分析，主体工程设计中对主体工程区设置了排水、护坡、绿化等措施，符合水土保持要求。 （6）项目区属于国家级水土流失重点治理区，主体工程在设计和施工过程中提高了防护标准，优化了施工工艺。 （7）方案中将新增道路工程区的路基边坡临时防护措施、表土剥离工程措施和施工临时防护措施、施工便道排水和道路边坡植物措施。主体工程已有和方案新增措施有机结合，科学的配置各项水土保持措施，形成综合的防治体系，将有效地防治项目建设造成的水土流失。 项目建设在落实水土保持方案提出的各项水土保持措施后，可把建设造成的水土流失降低到最小，基本实现建设期的防治目标，从水土保持角度而言，本项目的建设是可行的。 7、对区域交通环境影响分析 项目沿现有道路进行改造，施工时会对区域交通产生不利影响。针对施工期对交通的影响，评价提出以下减缓措施： 表7-5 工程施工对交通的影响及减缓措施 施工内容 影响分析 减缓措施 材料运输 加重城镇交通流量； 土砂石运输洒落，影响交通安全； 加强交通调度、管理，避免高峰期运输； 严禁车辆超载，车辆进行遮盖，及时清扫洒落物； 道路施工 破坏路面、土方堆积，阻碍交通，影响车辆通行； 分区施工，分段开展，以缩短单项工期； 施工单位应在施工路段设置“前方施工、减速慢行、前方施工、绕道行驶”警示牌，并根据具体路段居民分布及交通出行要求，连续图示给出具体绕行路线； 交通繁忙道路避开高峰期施工； 综上所述：施工过程中产生的污染物具有一定的时效性，施工完成后，施工所产生的噪声及废水将消失，固体废弃物随着工程整体施工的完结也将得到解决。

营运期环境影响分析 本工程营运期主要污染为交通噪声与汽车尾气，为此，营运期主要针对声环境、环境空气两个要素进行影响分析，其余要素进行简要概述。 环境空气影响分析 （1）主要污染物 本项目运营期环境空气污染源主要是道路上行驶车辆排放的汽车尾气，主要污染因子为CO、NOx等。 气态污染物排放源强按下式计算： 式中: Qj——j类气态污染物排放强度，mg/s·m； Ai——i型车预测年的小时交通量，辆/h； Eij——汽车专用公路运行工况下，i型车j类排放物在预测年的单车排放因子，本项目K194+550～K196+241设计车速40km/h，K196+241～K198+330设计车速80km/h，则污染物排放源强参照《公路建设项目环境影响评价规范》中车速为50km/h时和80km/h时的推荐值，源强值如表7-6所示： 表7-6 工程营运期大气污染物排放源强 单位：mg/m·辆 平均车速（km/h） 车型 小型车 中型车 大型车 40 NOx 1.77 30.18 10.44 CO 31.34 5.40 5.25 80 NOx 14.76 25.47 4.01 CO 3.71 8.30 14.71 根据排放系数结合不同路段车流量，计算出本项目运营期的污染物排放量，各路段预测年车型小时交通量见表7-7，运营期汽车尾气大气污染物排放见表7-8。 表7-7 工程营运期各路段预测年车型 单位：辆/h 路段 2021 2030 2040 K194+550-K196+241 （长度1691m） 小 中 大 小 中 大 小 中 大 88 17 45 142 26 73 207 37 106 K196+241-K198+330 （长度2089m） 小 中 大 小 中 大 小 中 大 189 34 97 304 55 156 444 80 227 表7-8 运营期污染物排放量 路段 预测年 NOx（mg/s·辆） CO（mg/s·辆） K194+550-K196+241 2021 534.84 1449.55 2030 844.63 2336.37 2040 1216.43 3402.52 K196+241-K198+330 2021 2346.99 1398.62 2030 3779.61 2250.96 2040 5513.40 3278.81 由上表可知，随着车流量的增加，机动车汽车尾气的排放量也在增加，对周围环境产生一定的影响。汽车尾气中的主要污染物是CO、NOX。其污染源类型属分散、流动的线源，排放源高度低，污染物扩散范围小，且排放的气体会迅速扩散稀释，因此汽车尾气对环境的影响范围和程度十分有限，道路通车运营后不会对沿线环境空气产生较明显的影响。因此为最大限度的降低汽车尾气对周围环境空气的影响，评价提出以下措施： ①加强交通管理，提高道路的利用效率和通行水平，确保道路通畅； ②加强车用燃料的管理，提高燃料品质；推行汽车清洁燃料，提倡使用新型环保汽车； ④加强道路两侧绿化，利用植物来吸收污染物，减轻污染； ⑤加强交通管理，减少因拥挤塞车，怠速行驶造成的大气污染。 随着我国执行汽车排放标准的不断提高，汽车尾气的排放量将会不断降低，运输车种构成比例将更为优化，逐步减少高能耗、高排污的车种比例，汽车尾气排放将大大降低，因此汽车尾气对沿线两侧环境空气质量影响较小。 声环境影响分析 具体见声环境影响评价专题 3、水环境影响分析 本项目为公路改造工程，公路运营过程中不产生废水。本工程路基雨水排水主要通过道路两侧的排水沟进行，将路面、坡面水汇集后排入河沟，最终汇入恢河。 评价要求运营期间加强运输管理，定期清理沿线排水系统。本项目在营运期对区域水环境影响较小。 4、固体废物影响分析 营运期的固体废弃物主要是过往车辆以及行人丢弃的生活垃圾，主要是果皮、纸屑、废包装袋等。针对营运期的生活垃圾，环评要求公路管理部门对沿线垃圾定期清扫并运送至环卫部门指定地点处置。 5、运营期生态影响分析 本项目为道路改造，无新增用地，不涉及其他建设内容，路线按照原线设计，原有公路两侧树木不需移植，不会破坏生态系统结构的整体性和连续性。由于两侧绿化带的存在，可有效的降低扬尘的影响。由于绿色植物的蒸腾作用，可有效的改善区域气候，增加空气的湿度，对净化区域大气环境有积极的作用。 6、运营期社会环境影响分析 （1）对交通运输和社会经济的影响。 本项目道路改造完成后，将有效改善阳方口镇交通状况，便利农村居民出行，同时也改善了区域公路交通条件，提升区域总体通行能力，提升周边长城板块风景名胜区旅游接待能力，构成现代化的公路基础设施网络，促进区域经济发展。 （2）对居民生活环境的影响。 本项目为旧路改造工程，土地利用格局已经确定，不涉及新增占地。路面的改善减少了道路扬尘，为沿线居民及行驶车辆提供了便捷的通道，交通设施的完善为居民及行驶车辆提供了安全保障，改善了生活环境，提高了生活质量。 因此，本次公路改造完成后，将有效改善区域交通状况，对该区域经济发展和社会和谐起到积极的作用。 7、环境风险影响分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中要求，“长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元”定为重大危险源，本项目为公路改造工程，运输危险化学品的通行车辆经过桥涵或沿河路段如因交通事故等发生危险化学品泄漏时，会对恢河造成影响，针对上述可能存在的环境风险，环评提出以下防范措施： （1）与交通管理部门协作，做好如下工作：加强运输车辆的管理，加强车检工作，危险品运输车辆须持有相关部门颁发的运输许可证、驾驶员执照及保安员证书等许可证书，并需设置装载物品名、种类、施救方法等内容的安全标识牌，在春运和雨雪天气等事故多发期，尤其要加强此类车辆的监控；严格执行危险化学品运输车辆检查制度，严禁无牌无证危险化学品运输车辆上路行驶，暴雨、大雾、降雪、结冰等恶劣天气禁止危险化学品运输车辆上路行驶。 （2）在桥涵和道路转弯处、交叉口设置减速和限速标志，要求车辆限速通过，保证车辆的通行安全，降低该路段风险事故的发生几率。 （3）根据现场调查现状马大连接桥桥面道路两侧设置防撞梁，未设置桥面径流收集系统，本次环评建议增设收集系统，同时管理部门应禁止或限制运输危险化学品车辆从该桥梁通过。本项目于马大连接桥设置桥面径流收集系统， 包括初期雨水沉淀池和事故应急池。初期雨水沉淀池容积应考虑到桥面径流影响分析得到最大值，并增加适当的安全系数；应急池容积应根据下雨期间发生事故的最不利情况计算，应考虑到雨水排出口所汇流的事故水量、一次事故产生液态化学危险品泄漏容积和消防用水量，并增加适当的安全系数。道路运输剧毒化学品的罐式专用车辆, 其罐体容积不得超过20立方米，一次事故产生液态化学危险品泄漏容积按最大20m3计算。公路上发生重大交通事故造成火灾、溢油等影响，需要进行消防抢险救援。消防用水留至路面带走路面污染物，污染物溶入水中，随着雨水汇入河流，将可能引起河道水质的影响。根据水罐消防车载水量大小，可分为小型水罐消防车、中型水罐消防车、重型水罐消防车三种，其中载水量最大的是重型水罐消防车，为18m³。假设在营运期公路上发生交通事故时需要调用消防车进行消防抢险，选用的消防车类型为重型水罐消防车，发生一次重大交通事故需要3台消防车。因此计算可得一次重大交通事故所需的最大消防用水是18m3×3=54m3。一次消防用水可能产生的最大径流74m3。本次环评按安全系数1.2建议雨水沉淀池和事故应急池容量分别见下表。后续设计应结合工程实际，在满足上述环保要求的前提下设计。 序号 桥名 跨越水体 30min降雨量（m3） 雨水沉淀池容积（m3） 应急池容积（m3） 1 马大连接桥 恢河 53.11 65 90 一般状态下，桥面径流由收集系统导入桥梁两端的沉淀池，经沉淀后排入地方沟渠， 均不直接排入水体内，对桥位下游水质不会产生不良影响。处理系统对初期雨水进行收集处理，初期雨水经隔油隔渣沉淀处理后，径流雨水中所携带污染物基本被去除，再导入排洪渠、农灌渠等，可有效避免水体污染和环境风险，建设单位应定期对事故沉淀池底部沉积物进行清理、处置。 （4）运营期的排水系统会因路基或道路上的尘砂受雨水冲刷等原因产生沉积、堵塞，因此要定期清理排水系统及全线边沟，从而保证排水系统疏通。 （5）针对本项目编制危险品运输事故应急预案，如发生危险品意外溢出事件，应立即通知有关部门，采取应急行动。 （6）对于危险品运输，应采取严格的管理措施，要求运输车辆证照齐全，拥有危险品运输资质。装载煤、石灰、水泥、土方等易起尘的散货，必须加蓬覆盖后才能上路行驶，防止撒落的材料经雨水冲刷后造成水体污染。如遇到大风、大雾等恶劣天气，则应关闭相应的路段，以降低交通事故的发生率；禁止漏油、漏料的罐装车和其他超载车辆上路。 经以上措施后，可以认为营运期桥面径流对沿线河流水质影响不大。 8、环境保护费用估算 项目总投资6808.9295万元，本项目环保投资见分别表7-12。 表7-12 环保投资一览表 分类 污染源 主要污染物 环保措施 环保投资估算（万元） 废气 施工期 施工扬尘 粉尘 设置不低于2.5m围挡、洒水措施、防尘布苫盖、洗车平台、密闭运输 50 运营期 车辆 尾气 CO、NOx 加强交通管理工作，避免车辆拥堵加强道路两侧绿化工作 - 废水 施工期 生活 污水 CODCr、NH3-N、SS 生活污水依托沿线村庄现有 污水收集设施 2 固体 废物 施工期 弃土弃渣 一般固废 优先区域其他工程利用，利用不了的送往弃渣场集中处置 20 员工生活 生活垃圾 生活垃圾利用沿线村庄现有垃圾收集设施 / 噪声 施工期 施工机械设备 设备噪声 限制施工时间，采取低噪声的施工机械，合理布局 10 运输车辆 车辆噪声 车辆经过居民区应减速、限鸣，减少夜间运输 - 运营期 车辆 车辆噪声 跟踪监测，预留隔声窗、禁止鸣笛、减速慢行、加强道路养护和管理 19 生态恢复 加强道路两侧以及边坡绿化 35 合计 136 综上可见，本项目环保投资约136万元，占总投资的2.0%，建设单位完全有能力接受。 9、环境管理 环境管理与环保治理措施一样重要，是保证建设项目排污达到相应标准、控制建设地周围区域环境质量不下降的一个重要技术手段。 本项目建成后，建设单位应设立环境管理组织，负责道路的环保工作，配置管理人员l人，负责对项目废气、废水、噪声和固体废物处理处置情况进行监督管理，对外的环保协调工作，履行环境管理和环境监控职责，现分述如下： （1）环境管理职责 ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②建立各种环境管理制度，并经常检查监督； ③编制项目环境保护规划并组织实施； ④抓好环境教育和技术培训工作； ⑤建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度； ⑥负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作； ⑦定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。 （2）企业信息公开 本项目建设单位应向社会公开的信息内容见表7-13。 表7-13 企业信息公开内容一览表 公开类别 信息公开内容 项目基本信息 项目名称 长城板块旅游公路主线（长城1号）宁武县境内阳方口段工程 单位名称 宁武县交通运输局 建设规模 本项目路线长3.78km，其中K194+550～K196+241段维持原有二级路技术标准，路基宽度由9m改造加宽为12m，设计速度40km/h，马大连接桥进行加宽改造，桥面宽由10.5m改造为12m，两侧增设1.5m人行通道。K196+241～K198+330段为升级改造段，按一级公路技术标准设计，路基宽度维持现状，设计速度为80km/h 建设地点 忻州市宁武县境内阳方口镇 建设性质 技术改造 法人代表 白云龙 联系人 翟利军 联系电话 15235047699 建设内容 路基工程、路面工程、排水防护工程、交通设施、安全设施等 排污信息 施工期的环境影响主要是道路改造等施工活动造成的施工废气、废水、固废、噪声对局部环境造成的短期影响。 运营期的环境影响主要是汽车运输尾气和噪声，会对周边环境产生一定影响。 环保措施 1、废气：利用已有绿化、加强交通管理。 2、噪声：禁止鸣笛、减速慢行、加强道路养护和管理等措施。 （3）环境监测计划 本项目应制定环境监测计划。 ①制定目的 制定环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实，以便根据监测结果及时调整环保措施和管理计划，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据。 ②监测机构 项目管理机构应委托有资质的环境监测机构执行监测计划，并同时承担突发性污染事故对环境影响的及时监测工作，一方面可发挥有环境监测单位专业人员齐备、监测设备完善的优势；另一方面，本项目管理机构可节省监测设备投资和人员开支。建设单位应在施工前与环境监测机构签订有关施工期监测合同，在项目交付使用前与环境监测机构签订有关运营期监测合同。根据各阶段对环境影响的程度，环境监测内容可参照下表。 表7-14 监测计划一览表 实施阶段 监测内容 监测时间及频率 监测地点 监测项目 施 工 期 大气 施工高峰期每季监测一次，每次连续3天，上、下午各1次 施工繁忙地段或大型施工机械作业场地边缘5m、50m、100m处，运输道路通过的沿线河西村、阳方口镇区、阳方口中学等敏感点 TSP、PM10 噪声 施工高峰期每周监测一天，一日两次 施工繁忙地段或大型施工机械作业场地边缘5m、50m、100m处，运输道路沿线河西村、阳方口镇区、阳方口中学等敏感点 等效连续声级Leq 营 运 期 噪声 每年一次，每次监测一天，昼夜均监测 沿线河西村、阳方口镇区、阳方口中学等敏感点 等效连续声级Leq ③机构设置与人员配备 通过对本公路的环境影响分析，公路施工期的环境污染问题比营运期严重，在施工期对环境空气、声环境及生态环境都会带来一定的影响，其中主要是施工扬尘污染、噪声污染等。由于公路施工期较长，施工期可能引起水土流失等，应有专职人员进行监督、管理。工程营运期的主要环境问题是交通噪声和汽车尾气，随着路况的好转，汽车扬尘反而会有所减轻。 因此，营运期建议不必设置专门的环境监测机构，可委托当地环境监测站监测。但在施工期间，建设单位应设专职的环境管理技术人员，负责处理公路施工期的环境问题。 10、污染物排放清单 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的有关规定、环境管理要求给出污染物排放清单，本项目为道路工程，排放的主要污染物为汽车尾气，对周围环境影响不大。本项目施工期环境监理及污染物排放清单一览表见下表：

表7-15  施工期环境监理内容一览表

| 环境要素 | 污染源 | 污染物名称 | 防治措施 | 环境监理内容 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工废气 | 施工扬尘 | 粉尘 | ①建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百” ②设置围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙； ③洒水压尘，大风天气停止土方作业，作业处覆以防尘网； ④易产生扬尘的建筑材料用防尘布苫盖； ⑤运输车辆设置洗车平台，洗车平台四周设防溢座、废水导流渠、废水收集池； ⑥车辆应采用密闭车斗，无密闭车斗的用苫布遮盖； ⑦施工工地道路采取防尘措施，保持路面清洁； ⑧工地内裸露地面洒水抑尘，扬尘严重时应加大洒水频率； ⑨路面铣刨、破碎等工序实施前先对路面进行洒水，减少扬尘产生； ⑩外购沥青，不得现场拌合，摊铺沥青时选用符合环保要求的设备，合理选择作业时间，抓紧工程进度，减少沥青烟对环境的影响。 | 设置围挡、洒水措施、防尘布苫盖、洗车平台、密闭运输 | 符合环保要求 |
| 施工废水 | 生活污水 | CODCr、NH3-N、SS | 生活污水依托沿线村庄现有污水收集设施 | 不外排 |  |
| 施工固废 | 弃土弃渣 | 一般固废 | 优先区域其他工程利用，利用不了的送弃渣场集中处置 | 不外排 | 符合环保要求 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾利用沿线村庄现有垃圾收集设施 | 不外排 | 符合环保要求 |
| 施工噪声 | 施工机械设备 | 设备噪声 | 限制施工时间，采取低噪声的施工机械 | 限制施工时间，用低噪声设备 | 达标排放 |
|  | 运输车辆 | 车辆噪声 | 车辆经过居民地应减速、限鸣，减少夜间运输 | 减速、限鸣、减少夜间运输 | 符合环保要求 |
| 其他 | 禁止在工程现场搅拌混凝土，水稳碎石拌合站，严格控制施工范围 |  |

表7-16 废气污染物排放清单

| 工序 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放时间/h | 排污口 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 废气 产生量/m3/h | 产生 浓度/mg/m3 | 产生量 t/a | 工艺 | 效率/% | 核算 方法 | 废气 排放量/m3/h | 排放 浓度/mg/m3 | 排放量t/a |  |  |  |
| 道路 运输 | 车辆 | 无组织排放 | CO | 近期 | 公式法 | / | / | 10.87 | 加强交通管理 | / | / | / | / | 10.87 | / | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  |  | 中期 |  |  |  | 28.15 |  |  |  |  |  | 28.15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 远期 |  |  |  | 41.95 |  |  |  |  |  | 41.95 |  |  |  |
|  |  |  | NOx | 近期 |  | / | / | 11.00 |  | / | / | / | / | 11.00 | / | / |  |
|  |  |  |  | 中期 |  |  |  | 28.37 |  |  |  |  |  | 28.37 |  |  |  |
|  |  |  |  | 远期 |  |  |  | 60.36 |  |  |  |  |  | 60.36 |  |  |  |

表7-17 噪声排放清单

| 工序 | 装置 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强 | 降噪工艺 | 噪声排放值 | 持续时间/h | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值dB(A) | 工艺 | 降噪效果dB(A) | 核算方法 | 噪声值dB(A) |  |  |
| 道路 运输 | 车辆 | 车辆 | 频发 | 类比法 | 65.4~75.6 | 禁止鸣笛、减速慢行、加强道路养护和管理 | / | / | 昼间≤70，夜间≤55 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4a标准 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 设置围挡、洒水措施、防尘布苫盖、洗车平台、密闭运输等 | 减小对周围环境影响 |
|  |  | 沥青摊铺 | 烟尘 | 外购沥青，不现场设置沥青拌合站、水稳碎石拌合站 |  |
|  |  | 机械设备 | 燃料废气 | 加强管理，定期检修设备，减少设备待机及车辆停留时间； |  |
|  | 营运期 | 车辆 | TSP、汽车尾气 | 加强交通管理、加强道路两侧绿化 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工工地 | 设备、车辆冲洗废水 | 施工现场建设沉淀池，废水经沉淀处理后回用于场地洒水抑尘，不外排； | 不外排 |
|  |  | 生活营地 | 施工人员生活污水 | 生活污水依托沿线村庄现有 污水收集设施等 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工 | 施工期建筑垃圾、土石方 | 优先区域其他工程利用，利用不了的送本项目弃渣场集中处置 | 合理 处置 |
|  |  | 生活 营地 | 生活垃圾 | 生活垃圾依托沿线村庄现有垃圾收集设施集中收集后委托环卫部门统一处理 |  |
|  | 营运期 | 道路营运 | 生活垃圾 | 定期清扫集中收集后委托环卫部门统一处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 | 噪声 | 低噪声设备、合理安排施工时间，设置围挡，维护保养施工机械等 | 达标排放 |
|  | 营运期 | 车辆行驶 |  | 控制车速、加强绿化等措施，并通过交通管制，汽车禁止鸣笛，及时维护路面状况等降低噪声 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目施工期严格控制施工范围，严禁超范围用地；做好土石方管理工作，加强土方、砂石料、建筑垃圾等的管理，严格控制水土流失；施工完成后及时进行绿化硬化；采取以上措施后，可有效控制施工期生态环境影响。 |

# 结论与建议

结论 一、项目概况 长城板块旅游公路主线（长城1号）宁武县境内阳方口段工程位于山西省忻州市宁武县境内阳方口镇，本项目路线长3.78km，其中K194+550～K196+241段维持原有二级路技术标准，路基宽度由9m改造加宽为12m，设计速度40km/h，马大连接桥进行加宽改造，桥面宽由10.5m改造为12m，两侧增设1.5m人行通道。K196+241～K198+330段为升级改造段，按一级公路技术标准设计，路基宽度维持现状，设计速度为80km/h。项目总投资6808.9295万元。 二、环境质量现状 1、大气环境质量现状 本评价根据忻州市2019年1~12月环境质量状况通报全年监测数据进行分析可知，该区域内监测数据表明，项目区域SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，项目所在地为达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域地表水体为恢河，本次评价利用忻州市环境监测站于2019年11月对恢河梵王寺断面的例行监测成果进行评价，恢河水质例行监测因子指标均能达到规划2020年水质目标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值的要求。 3、声环境质量现状 根据声环境监测结果，区域内各功能区均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类标准要求。 三、主要环境影响 本项目的环境影响体现在工程前期、施工期及运营期全过程，按照本次环评规定的措施对施工期的噪声、施工废水、扬尘污染以及营运期交通噪声、汽车废气等环节进行治理后，可以在一定程度上减少了本项目对环境质量的影响。 四、环境保护措施 1）施工期 （1）大气环境影响 项目施工期的大气污染物主要为施工扬尘，通过采取设置围挡、洒水抑尘、建筑材料及建筑垃圾等进行苫盖、进出场车辆进行冲洗、运输车辆进行苫盖、进行扬尘在线监控等措施后，施工扬尘对周围环境影响不大。 （2）水环境影响 项目施工废水主要有施工生产废水、生活污水，通过建设沉淀池，施工生产废水经沉淀处理后回用于施工场地，不外排；日常生活污水依托沿线村庄生活污水处理设施，不会对周围地表水环境产生影响。 （3）声环境影响 施工期的噪声影响具有强度高、时期段的特点，在施工阶段应严格控制施工时间，并加强施工机械的操作、管理等措施可以减轻噪声影响程度，施工结束后影响自然消失。 （4）固体废物影响 施工期固体废物主要为路基换填挖方、施工建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 建筑垃圾、土石方优先区域内其他在建工程进行综合利用，剩余弃方则运往本项目弃渣场进行处理；生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一处理。 各固体废物均能得到合理处置，不会对周围环产生明显影响。 （5）生态环境影响 项目施工扰动地表，加剧水土流失。通过严格控制占地范围、施工完成后及时进行硬化绿化等措施，本项目建设对周围生态环境影响不大。 2)营运期 （1）大气环境影响 运营期大气污染物主要为汽车尾气，通过加强管理、道路两侧绿化等措施，汽车尾气对周围环境影响不大。 （2）声环境影响 运营期噪声主要为交通噪声，道路两侧噪声预测结果能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类、2类标准要求。营运期交通噪声采用限速、加强路面维护、加强交通管理等，若项目建成后，道路两侧沿路房屋安装隔声门窗；绿化带内尽量种植高大乔木和灌木相结合的多层绿化；村庄路段设立限速、禁鸣指示牌。 （3）固体废物 营运期的固体废弃物主要是过往车辆以及行人丢弃的生活垃圾，主要是果皮、纸屑、废包装袋等。针对营运期的生活垃圾，环评要求公路管理部门对沿线垃圾定期清扫并运送至环卫部门指定地点处置。 五、环境管理与监测计划 本项目道路运营后制定日常环境管理工作计划，对道路沿线的环境卫生进行严格的监督检查，积极组织进行日常的环境监测，保证区域环境质量的建设目标。 环境监测是环境管理的依据和基础，通过监测可以及时反映项目的环境信息和污染物产生排放情况、项目地址的环境质量状况，提供准确的环境管理依据。因此，管理机构必须针对自身的情况制定出合理的环境监测计划并付诸实施。 上述工作内容要以“长远”的观点为出发点，结合当地的发展目标，最终形成协调、良好的环境管理体制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。 六、环境影响评价结论 综上所述，长城板块旅游公路主线（长城1号）宁武县境内阳方口段工程沿原线路进行改造，不新增占地，符合国家和地方产业政策；项目运营后，产生的各污染物经采取治理后能做到达标排放；项目通过加强管理及采取相应的环境保护措施可以有效地减小废气、噪声及固废给环境带来的不利影响，能维持地区环境质量。因此从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 建议 1、应加强施工期的管理工作，合理安排施工工期，做好环境工程监理工作。严防噪声、扬尘扰民事件发生； 2、运营期监督污水管道的正常使用，注意对管网的维护和保养； 3、加强道路绿化，加强道路养护，在美化环境的同时，还可起防污滞尘减噪功能、安全防护和绿化景观的作用； 4、对施工人员进行环保培训，严禁超范围占地； 5、合理规划安排施工进度，土方工程施工尽量避开雨季。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 可研批复 附件3 会议纪要 附件4 选址意见 附件5 监测报告 附件6 水土保持报告批复 附件7 技术审查意见 附图一 项目地理位置图 附图二 交通示意图 附图三 道路平面图 附图四 外环境关系图 附图五 土地利用图 附图六 土壤侵蚀图 附图七 植被覆盖现状图 附图八 宁武县生态功能区划图 附图九 宁武县生态经济区划图 附表 建设项目环境保护审批登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

| 建设项目环评审批基础信息表 |
| --- |
| 建设单位（盖章）： |  | 填表人（签字）： |  | 建设单位联系人（签字）： |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 | 长城板块旅游公路主线（长城1号）宁武县境内阳方口段工程 | 建设内容、规模 | 本项目路线长3.78km，其中K194+550～K196+241段为加宽改造段，维持原有二级路技术标准，路基宽度由9m改造加宽为12m，设计速度40km/h，马大连接桥进行加宽改造，桥面宽由7.5m改造为9m，两侧增设1.5m人行通道。K196+241～K198+330段为升级改造段，按一级公路技术标准设计，路基宽度维持现状，设计速度为80km/h。 |
|  | 项目代码1 | / |  |  |
|  | 建设地点 | 山西省忻州市宁武县阳方口镇 |  |  |
|  | 项目建设周期（月） | 12.0 | 计划开工时间 | 2021年3月 |
|  | 环境影响评价行业类别 | 157、等级公路（不含维护，不含改扩建四级公路） | 预计投产时间 | 2022年3月 |
|  | 建设性质 | 技 术 改 造 | 国民经济行业类型2 | E4812 公路工程建筑 |
|  | 现有工程排污许可证编号 | 无 | 项目申请类别 | 新申项目 |
|  | 规划环评开展情况 | 不需开展 | 规划环评文件名 | 无 |
|  | 规划环评审查机关 | 不需开展 | 规划环评审查意见文号 | 无 |
|  | 建设地点中心坐标3（非线性工程） | 经度 |  | 纬度 |  | 环境影响评价文件类别 | 环境影响报告表 |
|  | 建设地点坐标（线性工程） | 起点经度 | 112.321386 | 起点纬度 | 39.113122 | 终点经度 | 112.343767 | 终点纬度 | 39.121080 | 工程长度（千米） | 3.78 |
|  | 总投资（万元） | 6808.93 | 环保投资（万元） | 136.00 | 环保投资比例 | 2.00% |
| 建 设 单 位 | 单位名称 | 宁武县交通运输局 | 法人代表 | 白云龙 | 评价 单位 | 单位名称 | 山西晋芬环保工程有限公司 | 证书编号 |  |
|  | 统一社会信用代码（组织机构代码） | 11140727K03834209M | 技术负责人 | 翟利军 |  | 环评文件项目负责人 | 张志强 | 联系电话 | 13934430317 |
|  | 通讯地址 | 山西省忻州市宁武县凤凰大街0635号 | 联系电话 | 15235047699 |  | 通讯地址 |  |
| 污 染 物 排 放 量 | 污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建或调整变更） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） | 排放方式 |
|  |  | ①实际排放量 （吨/年） | ②许可排放量 （吨/年） | ③预测排放量 （吨/年） | ④“以新带老”削减量（吨/年） | ⑤区域平衡替代本工程削减量4（吨/年） | ⑥预测排放总量 （吨/年）5 | ⑦排放增减量 （吨/年）5 |  |
|  | 废水 | 废水量(万吨/年) |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 不排放 |  |  |  |
|  |  | COD |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 间接排放： | 市政管网 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 |  | 集中式工业污水处理厂 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 直接排放： | 受纳水体_______________________________ |
|  |  | 总氮 |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 |  |  |  |  |
|  | 废气 | 废气量（万标立方米/年） |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | / |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | / |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | / |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | / |
|  |  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | / |
| 项目涉及保护区与风景名胜区的情况 | 影响及主要措施 生态保护目标 | 名称 | 级别 | 主要保护对象 （目标） | 工程影响情况 | 是否占用 | 占用面积 （公顷） | 生态防护措施 |
|  | 自然保护区 |  |  |  |  |  |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选） |
|  | 饮用水水源保护区（地表） |  |  | / |  |  |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选） |
|  | 饮用水水源保护区（地下） |  |  | / |  |  |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选） |
|  | 风景名胜区 |  |  | / |  |  |  | 避让 减缓 补偿 重建（多选） |

# Text boxes

起点位置

终点位置

旧路清理

噪声、固废

扬尘、噪声

扬尘、噪声、固废

路基工程

路面工程

扬尘、噪声、固废

附属工程

竣工验收

图5-1   施工工艺流程图