# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：宁武县华天宝商贸有限公司

新建储煤场项目

建设单位（盖章）：宁武县华天宝商贸有限公司

编制日期：2021年5月4日

中华人民共和国生态环境部制

| 东 | 西 |
| --- | --- |
| 南 | 北 |
| 现有场地 | 现有场地 |

宁武县华天宝商贸有限公司新建储煤场项目专家意见修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进一步规范文本，补充评价工程师资格证。 | 补充了工程师资格证。 |
| 2 | 复核项目占地（河滩）性质，一般情况下河滩地建设储煤场不合理。 | 复核项目距恢河700m，并非河滩，项目占地性质为建设用地。见P9。 |
| 3 | 复核恢河地表水环境质量标准，复核噪声评价执行标准；复核项目运营期环境影响分析内容。 | 恢河地表水环境质量标准为地表水，确定地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。见P21。已补充项目运营期环境影响分析中大气估算估算等内容。见P28-P31。 |
| 4 | 结合项目区占地面积，复核初期雨水收集池设置容积的合理性；复核项目环境风险评价内容。 | 厂区占地面积1.07hm2，重新核算初期雨水收集池的容积为100m3。见P34。 环境风险评价中完善了风险物质为煤尘，风险识别为煤尘燃烧或爆炸导致的消防废水外排等内容，见P41-P46。 |
| 5 | 进一步优化项目环保设施的平面布局；进一步完善项目拟采取环保措施一览表内容。 | 附图3总平面布置图中调整了雨水收集池位置；完善了环境保护措施监督检查清单和污染物排放清单一览表等内容。见P47、P50。 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁武县华天宝商贸有限公司新建储煤场项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 白如冰 | 联系方式 | 13753047368 |
| 建设地点 | 山西省（自治区）忻州市宁武县（区）余庄乡（街道）硫磺沟村 |
| 地理坐标 | （112度13分46.8秒，38度56分35.9秒） |
| 国民经济 行业类别 | G5990其他仓储业 | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业06煤炭储存、集运 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁武县能源局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 核准 |
| 总投资（万元） | 60 | 环保投资（万元） | 43.5 |
| 环保投资占比（%） | 72.5 | 施工工期 | 3 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 9582.07 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 本工程厂址位于宁武县余庄乡硫磺沟村三道沟，总占地面积9582.07m2，行政区划属余庄乡管辖。本项目距离宁武县城区4.5km，不在宁武县城市规划范围内，建设不违背宁武县的城市总体规划。宁武县总体规划图见附件4。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | （1）环境敏感性相符性分析 根据《建设项目环境环境影响评价分类管理目录》——“本名录所称环境敏感区，是具有下列特征的区域”中规定的内容进行分析，本项目所在地的环境特征不在“自然保护区”“风景名胜区”“世界文化和自然遗产地”“饮用水水源保护区”规定的地区内，因此项目区域属于环境非敏感区。 （2）“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，要求强化“三线一单”的约束作用，“三线一单”，即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”的约束。 生态保护红线：本项目位于宁武县余庄乡硫磺沟村三道沟，项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园及其他《生态保护红线划定技术指南》中规定的生态保护目标。 环境质量底线：本项目位于宁武县余庄乡硫磺沟村三道沟，属于农村地区，根据宁武县2019年度环境空气例行监测数据可知，PM10、PM2.5、SO2、NO2、臭氧、CO浓度值均达标，项目所在区域属于环境空气达标区；山西科利华环境检测有限公司对本项目厂址所在区域声环境质量现状进行了监测，监测结果表明项目所在地声环境质量昼间能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，夜间满足2类标准要求。本项目区域地表水为恢河，水质未达标，本项目储煤库洒水自然蒸发，车辆冲洗水经沉淀后回用，不外排，项目无生产废水外排，少量生活污水排入旱厕，由附近村民定期清掏，不外排，项目废水对区域环境影响很小；在采取储煤库隔声等措施后，厂界噪声可达标排放，不会恶化区域环境质量，因此项目的建设符合环境质量底线要求。 资源利用上线：资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。项目主要原辅材料消耗为市场上采购的煤炭，分布广泛、供应充足，不会对当地资源造成影响；本项目生产用水仅为少量的储煤库洒水和车辆冲洗用水，消耗的水资源较少；使用的能源由余庄乡供电网供给，生产过程中使用节能设备，加强节能管理，降低能耗；因此本项目的建设符合资源利用上线规定。 环境准入负面清单：根据中华人民共和国国家和发展改革委员会9号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的相关规定，本项目不属于淘汰类和限制类，属于允许类项目。同时，本项目为宁武县农村地区洁净煤供应企业，因此，本项目符合国家和地方的产业政策。 根据《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》项目位于一般管控单元。一般管控单元生态环境准入清单为“主要落实生态环境保护基本要求,执行国家及我省相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定,推动区域生态环境质量持续改善”。项目符合山西省“三线一单”管控要求。 （3）与相关文件符合性 禁煤区的相关规定： 根据《宁武县人民政府办公室关于印发宁武县2020—2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》（宁政办发〔2020〕86号）规定：6、加强散煤管控。对完成清洁取暖改造的地区，县政府划定“禁煤区”，并同步开展“禁煤区”内散煤排查和清理。对暂未实施清洁取暖的地区，能源部门要加强洁净煤供应保障，市场监管部门同步开展打击销售劣质煤专项行动，对散煤经销点和使用散煤的居民用户煤炭质量进行全面抽检，确保行政区域内使用的散煤质量符合国家或地方标准要求。（牵头单位：县能源局、县市场监管局，配合单位：市生态环境局宁武分局、县公安局，各乡（镇）人民政府） 根据《宁武县人民政府办公室关于印发宁武县违法排污大整治“百日清零”专项行动工作方案的通知》（宁政办发〔2019〕45号）中：（四）“禁煤区”散煤清零具体目标：县城建成区“禁煤区”范围内除煤电、集中供热和原料用煤企业外，禁止储存、销售和燃用煤炭及其制品，大幅消减环境空气质量二氧化硫平均浓度。清零重点：对县城建成区“禁煤区”范围内散煤使用情况进行入户抽查，确保通过清洁能源或 范围内散煤使用情况进行入户抽查，确保通过清洁能源或 清洁取暖方式替代生活和采散煤，“禁煤区”内严禁储存、 销售和燃用煤炭及其制品行为。 本项目位于农村地区，不在宁武县城总体规划范围 本项目位于农村地区，不在宁武县城总体规划范围内，不属于禁止储存、销售和燃用煤炭及其制品的区域。 （4）马圈泉域 马圈泉位于原平市西北27km，宁静向斜北段东翼，距轩岗5km的阳武河峡谷两岸，出露于下马圈至芦庄1.5km长的地段，出露高程1120-1150m，出露于寒武、奥陶系灰岩中，为侵蚀构造型的岩溶下降全排型泉群。泉域属灰岩中高山区，海拔1800-2000m，轩岗以南云中山主峰水背尖2364.4m，总的地势南北高、中部低，下马圈一带地势最低。 泉域地表水系属滹沱河流域的次级支流阳武河流域，马圈泉是阳武河的主要源头之一，在马圈以上的流域面积754km2。泉域地处华北黄土高原，属季风型干旱大陆性气候，多年平均降雨量445mm。 从构造上看，泉域位于宁静大向斜的东北部，地层出露较全，古老变质岩及寒武、奥陶系灰岩，石炭、二叠、三叠、侏罗系砂页岩均有分布。寒武、奥陶系灰岩主要分布于泉域西南与东北部，为主要的含水岩系，由于裂隙溶洞发育，且连通性较好，为一个良好的统一含水系统。岩溶地下水接受裸露可溶岩区降水补给后，沿裂隙溶洞向排泄区运移，受到寒武系下统及古老变质岩系区域隔水岩层的阻挡，在阳武河谷溢流成泉。 ①泉域范围 东部边界：以寒武系下统页岩与太古界变质岩系构成阻水边界。由北而南由代县与朔州市交界处-原平南村东-芦家庄-辉顺沟以东。 南部边界：以大面积火成岩及南北向断层，构成隔水边界。自西向东由圪东-辉顺沟。 北部边界：以太古界变质岩系组成，为阻水边界，与朔州市朔城区与忻州地区原平市行政界限基本一致。 西部边界：以地表分水岭为边界，北段自北向南由盘道梁-薛家窊-长畛西与神头泉域为界；南为原平市与宁武县行政边界，由长畛西-圪缪东。 泉域总面积754km2，其中寒武、奥陶系碳酸盐岩裸露面积425km2，石炭、二叠系及三叠系砂页岩区面积329km2。为忻州地区原平市所属范围。 ②重点保护区范围： 泉水集中出露带、轩岗煤矿带压开采区，其范围为：以芦庄以上泉水出露段为东部边界；轩岗镇与后口乡交界线为西部边界；沿沟谷南北各1.25km为南北边界，面积约14.5km2。 根据《山西省泉域水资源保护条例》规定： 第十条 在泉域的重点保护区内，禁止下列行为： （一）擅自打井、挖泉、截流、引水； （二）将已污染含水层与未污染含水层的地下水混合开采； （三）在泉水出露带进行采煤、开矿、开山采石和兴建地下工程； （四）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； （五）倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物。 前款第（四）项规定的建设项目，属国家、省大型建设项目和重点工程因地形原因无法避让，确实需要经过泉域重点保护区的，应当经省水行政主管部门组织专家充分论证，项目建设在采取严格保护措施后不会对岩溶泉域造成影响的除外。 第十一条 在重点保护区以外的泉域范围内，应遵守下列规定： （一）控制岩溶地下水开采； （二）合理开发孔隙裂隙地下水； （三）严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目； （四）不得利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔 本项目位于马圈泉域西侧6km，不在马圈泉域范围内，本项目与马圈泉域相对位置关系见附图6。 （5）水源地 （1）县城集中供水水源地 宁武县县城集中式饮用水水源地有2处，分别为汾河源头(雷鸣寺泉)水源地和宁武县县城城区后备水源地(恢河滩两眼深井)。 ①汾河源头(雷鸣寺泉)水源地 汾河源头(雷鸣寺泉)水源地位于宁武县城西南30km，东寨西北约2km的管涔山，属汾河源头，出露高程1596m，为碳酸盐岩溶泉，其地质构造位于宁静向斜西翼，该泉实属断层接触石炭系中上统和二跌系下统阻隔，岩溶水在沟谷切割溢出形成的溢流泉。 汾河源头水源地划分为三级保护。一级保护区主要划在泉源排泄区，即从雷鸣寺下游200m到上游窑子湾以东的大庙沟河河谷及北石河坝沟湾以南的河谷两侧及两河之间的山区；二级保护区范围为将一级保护区外围中奥陶统地层出露区到最近分水岭；准保护区范围为整个泉域的补给径流区和泉域内二叠纪地层。本项目位于汾河源头(雷鸣寺泉)水源地东北侧18km，不在该水源地保护区范围内。 ② 县城城区后备水源地(恢河滩两眼深井) 宁武县县城城区后备水源地位于城区电业局附近，该水源地位于本项目东北侧约9km。 恢河滩两眼深井划分为一级保护区，半径为200m。 （2）乡镇集中供水水源地 宁武县共有10个乡镇水源地，分别为阳方口镇集中供水水源、石家庄镇集中供水水源、薛家洼乡集中供水水源、余庄乡集中供水水源、化北屯乡集中供水水源、西马坊乡集中供水水源、新堡乡集中供水水源、迭台寺乡集中供水水源，圪廖乡集中供水水源、怀道乡集中供水水源。本项目不在乡镇水源地保护区范围，本项目与周边水源地相对位置关系见附图7。 （6）生态功能区划 本项目位于属于《宁武县生态功能区划》中的“Ⅱ宁武县恢河流域营养物质与水土保持生态功能小区”。项目废气、废水、噪声及固废等均采取严格的环保治理措施，处理后均能实现达标排放；工业固废废物根据其废物特性均进行了综合利用和合理处置。综上分析，本项目建设不违背《宁武县生态功能区划》的要求。该小区主要保护要求及描述如下： 生态环境敏感性：该区属土壤侵蚀中高度敏感区，生态环境敏感性为中度敏感； 生态经济功能：矿产资源的开采与深加工； 生态环境保护要求：①对林草地水土流失现象严重的区域实行植树种草，限值开采和放牧；②耕地资源实施以小流域治理为重点的生态建设。25°以上的耕地实施以林草类植被为主导的立体水土保持工程；15-25°的坡耕地以马铃薯种植为主导农业；建立能增加林木覆盖度和草本植被为主的防护体系，重点营造水土保持林、水源涵养林，实行乔、灌、草相结合，增加地面覆盖度，形成保水保土的立体生态防护生物工程体系；③矿产资源的开发要合理布局优化组合发展集约化、规模化、生态化的煤炭开采与加工和建材等产业经济。④矿产资源开采区要及时进行矿山生态恢复和煤矸石山的治理。 本项目与宁武县生态功能区划相对位置关系见附图8。 （7）生态经济区划 根据《宁武县生态经济区划》可知，本项目位于Ⅳ1宁武县汾河上游及其支流生态生态农业经济区，属于优化开发区。本项目建成运营后，对周围大气环境、水环境、声环境等影响不大。本项目与宁武县生态经济区划相对位置关系见附图9。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 山西省煤炭资源丰富，素以“煤炭之乡”著称于世。全省地下近40%的面积有煤层分布，遍布全省94个县（市、区），煤炭已探明储量为2450亿吨，占全国已探明储量的三分之一。建设符合环保要求的标准化储煤场，可以解决煤堆乱堆乱倒、随意堆积储存的问题，消除扬尘所带来的环境污染。 根据《山西省能源局关于进一步做好全省农村地区民用洁净煤供应工作的通知》（晋能源清洁发【2019】342号）和《忻州市人民政府办公室关于印发忻州市2019年清洁取暖工作实施方案的通知》（忻政办发【2019】50号）文件精神，宁武县能源局确定宁武县华天宝商贸有限公司为宁武县农村地区2019年度民用洁净煤供应企业之一（详见附件）。宁武县华天宝商贸有限公司决定在宁武县余庄乡硫磺沟村三道沟投资60万元新建储煤场项目。项目周围煤源充沛，交通便利，开办储售煤炭具有优越的地理和资源条件。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，该项目的建设需要进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“6煤炭储存、集运”，需编制环境影响报告表。为此，宁武县华天宝商贸有限公司于2020年4月正式委托山西硕岩环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位进行了现场踏勘，调查了解了工程概况、项目所处区域的自然环境、存在的敏感因素及项目周边污染源等情况，收集了相关的信息资料。在此基础上编制完成了《宁武县华天宝商贸有限公司新建储煤场项目环境影响报告表》（送审本）。现由建设单位报生态环境行政管理部门进行审查。 2020年7月3日，宁武县华天宝商贸有限公司在宁武县主持召开了《宁武县华天宝商贸有限公司新建储煤场项目环境影响报告表》（简称《报告表》）技术审查会。专家组认真审阅了本报告，提出了书面审查意见。我单位环评编制人员根据专家意见对报告进行了认真修改，在此基础上编制完成了《宁武县华天宝商贸有限公司新建储煤场项目环境影响报告表》（报批本）。先提交建设单位，报请生态环境行政管理部门审批。 2.2项目名称、建设性质、建设地点 项目名称：宁武县华天宝商贸有限公司新建储煤场项目； 建设性质：新建； 建设地点：本项目位于宁武县余庄乡硫磺沟村三道沟，公司与宁武县余庄乡硫磺沟村村委会签订了土地租赁协议，由山西隆薪测绘有限责任公司出具的土地勘测定界技术说明中，本项目占地类型为建设用地中的村庄（土地勘测定界报告见附件）。项目中心坐标为东经112°13'42.13"，北纬38°56'36.54"。占地面积9582.07m2（14.37亩），项目东侧、西侧荒地，南侧为山、北侧为乡道。项目地理位置具体见附图1，四邻关系图见附图2。 2.3建设单位、建设进度 建设单位：宁武县华天宝商贸有限公司； 工程进度：施工期为2021年8月至2022年10月，建设期为3个月； 2.4工程总投资及资金来源 总投资：项目总投资：60万元； 资金筹措：全部由企业自筹解决。 2.5建设内容 本项目主要建设内容：建设6000m2封闭式储煤库1个，用于储存煤炭等物资，同时建设办公用房、库房等辅助用房200m2，主要建设内容见表2-1。 表2-1工程主要建设内容一览表 类别 名称 内容 主体工程 封闭储煤库 建设全封闭彩钢板储煤库1个，1.0m砖混基础，12.5m钢架结构，进出口设置门帘，储煤库占地面积6000m2 ，场地全部硬化处理，内设喷淋洒水装置、通风等设施 | 辅助工程 办公室 位于厂区西侧，1层，建筑面积200m2，砖混结构 磅房 位于厂区北侧大门口，1层，建筑面积20m2，砖混结构 旱厕 位于厂区北侧，1层，建筑面积10m2，砖混结构 公用工程 供电 由余庄乡供电网络供给 供水 厂内自备水井供给 供暖 生活区用电取暖 环保工程 废气 储煤库 设置全封闭钢结构储煤库，并设置自动喷淋洒水装置；装卸均在封闭式钢结构储煤库内进行 道路运输 储煤库、厂内及进厂道路全部硬化，车辆限制超载、采用密闭运输方式，路面定期清扫并洒水降尘 废水 初期雨水收集池 在厂区东北角设置一座容积为100m3初期雨水收集池，初期雨水经收集沉淀后洒水抑尘，不外排 车辆冲洗设施 厂区进出口设置车辆冲洗平台，配套1套自动清洗设施，1座10m3的沉淀池，车辆冲洗废水收集沉淀后回用，运输车辆经清洗后出场，车辆不得超载，顶部遮盖篷布；运输过程中途经居民区附近要限速；减少扬尘对周围环境的影响。 员工日常生活污水 厂内设置旱厕，生活污水排入旱厕，由附近村民定期清掏 固废 生活垃圾 厂内设置垃圾箱，定期送环卫部门指定的地点统一处理 噪声 采取低噪声设备、储煤库隔声、加强保养、减速慢行、禁止鸣笛等措施 | 绿化 绿化面积500m2 表2-2 主要生产设备明细表 序号 设备名称 型号 单位 台数 备注 1 地磅 100t 台 1 2 装载机 台 3 场内使用 3 洒水车 10t 辆 1 移动洒水 4 喷淋装置 - 套 1 / 2.6平面布置 本项目总占地面积9582.07m2，根据平面布置可知，本项目厂区大门位于北侧，办公生活区位于厂区西侧，全封闭储煤库位于厂区中东部，根据厂区地势，初期雨水收集池位于厂区东北角，地势低洼处。根据国家《工业企业总平面设计规范》的要求，总图布置在满足生产工艺流程的前提下，严格遵循安全、卫生等有关规定，充分利用地形优势，做到功能分区明确合理。平面布置图见附图3。 2.7职工定员及工作制度 本工程劳动定员5人，工作制度为1班制，每年工作天数为330天，每班8小时。 2.8原料来源及产品方案 本项目储运原煤10万吨/年，厂内最大一次储存量为20000t，本项目储运原煤来源为本地煤矿，主要产品方案见表2-3。 表2-3 主要产品一览表 序号 品种 质量指标 储存量 （万t/a) 热值(kcal/kg) 灰分％ 水分％ 硫分％ 1 洁净煤 4000-6500 13.27% 9.9 0.79 10 2.9公用工程 1、给排水分析 （1）水源 本项目用水水源由厂内自备水井供给，能够满足生产、生活用水、绿化和道路洒水的需求。 （2）用水量情况 本项目用水量按照《山西省用水定额》（DB14/T1049.1-2015）要求，项目各用水单元的用水量如下： ①生产用水：本项目储煤库洒水面积约6000m2，用水指标取2.0L/m2·d，日用水量为12m3/d；车辆冲洗水平均按15辆/d计算，冲洗用水取100L/辆，则车辆冲洗水日用水量为1.5m3/d。 ②生活用水：本项目员工共5人，厂内无食堂、宿舍、设置旱厕，生活用水主要为员工洗漱用水。生活用水按30L/人·d计，生活用水量为0.15m3/d，全年用水量为49.5m3/a。 ③绿化用水：绿化面积500m2，绿化用水定额按0.28 m3/m2·a计，非采暖期为180 d，则用水量为140m3/a，0.67 m3/d。 ④场地及道路洒水：场地及道路硬化面积约3500m2，用水量指标为1.0L/m2·d，日用水量为3.5m3/d。 （3）排水情况 ①生产排水： 储煤库洒水全部消耗，不考虑排水量；车辆清洗废水按用水量的80%计算，车辆冲洗为1.2m3/d。车辆冲洗废水设置10m3沉淀池，收集沉淀后回用，不外排。 ②生活污水： 生活污水主要是职工洗手洗脸废水，废水排放量按用水量的80%计算，排水量为0.12 m3/d，生活污水排入旱厕，由附近村民定期清掏。 本项目于厂区东北角设初期雨水收集池1个，容积为100m3。初期雨水经初期雨水收集池沉淀后用于洒水抑尘，不外排。 工程日用水量及排水量情况见表2-4，水平衡图见图2-1和图2-2。 表2-4 工程用水量及废水产生量一览表 用水类型 用水指标 数量 新鲜水用量（m3/d） 排水量（m3/d） 排水系数 生产用水 储煤库洒水 2.0L/m2·d 6000m2 12 0 车辆冲洗 100L/辆 15辆 1.5 1.2 80% 生活用水 30L/d·人 5人 0.15 0.12 80% 绿化用水 2.0L/m2·d 500m2 0.67 0 场地及道路洒水 1.0L/m2 3500m2 3.5 0 合计 非采暖期 17.82 采暖期 17.15 图2-1 本项目非采暖期水平衡图（m3/d） 图2-2 本项目采暖期水平衡图（m3/d） 2、供电 由余庄乡供电网络供给，可满足本项目供电要求。 3、供热 本项目生产不供暖，办公室采用电暖气采暖。 2.10 主要经济技术指标 本项目主要技术经济指标见表2-5。 表2-5 主要技术经济指标 序号 指标名称 指标内容 备注 1 项目占地面积 9582.07m2 2 储售规模 10万吨/年 3 劳动定员 5人 4 工作制度 330d/a，8h/d 5 能源消耗 5.1 耗电量 15万KWh/a 5.2 耗水量 5780m3/a 6 投资 6.1 总投资 60万元 企业自筹 6.2 环保投资 43.5万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目主要为煤炭的储存与销售。本项目工艺流程及产污环节见图4。 图2-3 本项目生产工艺及产排污环节图 工艺流程简述： 本项目为煤炭储运项目，煤炭由运输车辆运进厂区，然后将煤炭卸入储煤库，卸车时开启洒水装置，减少粉尘的产生与排放，接到时订单后，用铲车将煤装入运输车辆内，由厂区运出。装车时同样开启洒水喷淋装置，以此减少粉尘的产生及排放。 主要污染工序： 1、施工期污染环节 本项目建设规模较小，工程施工影响范围主要为厂址邻近区域，施工活动的影响主要为施工废气、废水、固体废物、噪声排放对附近区域自然、生态环境的影响。其中以施工噪声和施工扬尘对环境的影响比较显著。 2、运营期污染环节 （1）废气 ①储煤库装卸料、储料产生的粉尘； ②车辆运输扬尘。 （2）废水 ①职工洗漱废水； ②车辆清洗废水； ③厂内初期雨水。 （3）固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为职工生活垃圾。 （4）噪声 项目运营期噪声主要来自于泵类产生的设备噪声及装载车、洒水车、运输车辆的噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，经现场勘察，本项目尚未开工建设，无现有遗留环境问题，不存在原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气现状 本次环境空气质量现状引用山西省大气污染防治工作领导组办公室发布的《2019年县（市、区）环境空气质量状况通报》中宁武县2019年度环境空气质量监测数据，统计结果见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测结果一览表 时间 时段 监测项目 年均值 标准值 占标率 评价结果 2019 全年 PM10 65μg/m3 70μg/m3 92.9% 达标 PM2.5 29μg/m3 35μg/m3 82.8% 达标 SO2 24μg/m3 60μg/m3 40% 达标 NO2 28μg/m3 40μg/m3 70% 达标 臭氧（日最大8小时平均浓度第90百分位数浓 值） 152μg/m3 160μg/m3 95% 达标 CO（日均第95百分位数浓度值） 1.4mg/m3 4mg/m3 35% 达标 监测结果表明：PM10、PM2.5、SO2、NO2、臭氧、CO浓度值均满足《环境空气质量标准》中二级标准，宁武县为环境空气质量达标区。 2、地表水环境质量现状 项目所在区域地表水为恢河，位于项目厂址东700m处，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目所在区域为恢河源头至梵王寺，水环境功能为重要源头水保护，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。 根据山西省忻州生态环境监测中心2019年12月发布的水质统计数据，恢河宁武控制单元属III类水质，未达到水质目标要求，主要超标污染物为石油类，主要原因为沿途村庄生活污水排入导致。 图3-1 地表水功能区划图 3、声环境 本项目位于宁武县余庄乡硫磺沟村三道沟，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，即昼间55dB（A），夜间45dB（A）。 为了了解本项目所在地的声环境质量现状，建设单位委托山西科利华环境检测有限公司于2020年4月12日对厂界噪声进行了现状监测。监测布点图见图3-4，监测结果见表3-2。 图3-4 噪声监测布点图 表3-2 声环境现状监测统计数据 dB（A） 监测点位 昼间(06:00-22:00) 夜间(22:00-次日06:00) 标准值 Leq L10 L50 L90 Leq L10 L50 L90 昼55、 夜45 1# 厂区北侧 52.3 53.8 50.7 49.3 44.6 45.4 42.4 41.3 2# 厂区东侧 51.9 52.5 51.5 50.1 45.2 46.6 44.5 43.3 3# 厂区南侧 52.6 53.2 49.8 49.0 44.9 46.1 43.7 42.7 4# 厂区西侧 51.8 53.3 48.4 47.6 45.8 46.3 45.0 44.2 监测结果表明，本项目厂界噪声值昼间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。夜间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。本项目夜间不生产。对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周围无文物古迹、自然保护区和风景名胜区，也无重点保护生态品种和濒危生物物种等，本项目主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 保护级别 名称 坐标 方位 距离（m） 环境空气 苗庄村 N38°56'0.91"，E112°13'40.76" SE 792 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准 坝上村 N 38°57'0.11 ，E 112°14'30.07" NE 1021 硫磺村 N 38°56'54.85"，E112°12'44.86" W 1481 地表水 恢河 E 700 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准 地下水 项目区域地下水及附近水井 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准 生态 厂区及周边 合理硬化、增加绿化面积，防止水土流失 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境质量标准 一、环境空气 评价区大气环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准，具体标准数值见表3-4。 表3-4 环境空气质量标准部分限值 污染物名称 平均时间 浓度限值 单位 SO2 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 μg/m3 PM10 年平均 70 24小时平均 | 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 二、地表水 根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目所在区域为恢河源头至梵王寺，水环境功能为重要源头水保护，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，具体标准限值见表3-5。 表3-5 地表水环境质量标准部分限值 单位：mg/L 项目 pH（无量纲） 氨氮（NH3-N） COD BOD5 总磷 总氮 高锰酸盐 石油类 标准值 6～9 | ≤0.5 ≤15 ≤3 ≤0.1 ≤0.5 ≤4 ≤0.05 项目 挥发酚 氰化物 汞 铅 砷 镉 六价铬 溶解氧 标准值 ≤0.002 ≤0.05 ≤0.00005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.005 ≤0.05 ≥5 三、地下水 项目所在地地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。标准值见表3-6。 表3-6 地下水质量标准 单位：mg/L 污染物 pH 总硬度 硫酸盐 氨氮 硝酸盐 标准值 6.5~8.5 ≤450 ≤250 ≤0.5 ≤20 污染物 | 亚硝酸盐 氟化物 溶解性总固体 总大肠菌群 氯化物 标准值 ≤1.0 ≤1.0 ≤1000 ≤3.0 ≤ 50 污染物 砷 铁 锰 汞 挥发酚 标准值 ≤0. 1 ≤0.3 ≤0.1 ≤0.001 ≤0.002 污染物 铅 六价铬 氰化物 镉 标准值 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.005 注：总大肠菌群单位为个/L。 四、声环境 本项目周边环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，标准数值见表3-7。 表3-7 声环境质量标准 类别 昼间 夜间 1 | 55dB(A) 45dB(A) 污染物排放标准 一、大气污染物排放标准 项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求，具体数值见表3-8。 表3-8 施工期大气污染物排放标准 单位：mg/ Nm3 污染物 无组织排放监控浓度 浓度(mg/m3) 监控点 颗粒物 1.0 周界外浓度 无组织粉尘排放限值执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业大气污染物排放限值。详见下表3-9。 表3-9 煤炭工业污染物排放标准（GB20426-2006） 监控点 生产设备 煤炭工业所属装卸场所 煤炭贮存场所 原煤筛分、破碎 转载点等除尘设备 无组织排放限值（mg/Nm3）（监控点与参考点浓度差值） 无组织排放限值（mg/Nm3）（监控点与参考点浓度差值） 颗粒物 80mg/Nm3或设备去除效率>98% 1.0 1.0 二、水污染物排放标准 项目生产过程无废水排放；生活污水排入防渗旱厕，由附近村民定期清掏。 三、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表3-10。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间 夜间 70dB(A) 55dB(A) 项目运营期夜间不生产，昼间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，具体标准值见表3-11。 表3-11 项目运营期噪声排放标准 类别 昼间 夜间 1类 55dB(A) 45dB(A) 四、固体废物排放标准 运营过程中收集的固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相应要求。生活垃圾按照环卫部门的要求进行处置。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《山西省环保厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发〔2015〕25号），属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业（3个门类39个行业））新增主要污染物排放总量的建设项目，需总量申请。 本项目行业类别为G5990其他仓储业，不属于采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业（3个门类39个行业））新增主要污染物排放总量的建设项目，因此本项目不需要申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场勘查，本项目未开工建设，本项目施工期为3个月，施工队均为当地民工，不设置施工营地，施工现场无食宿，施工期主要为储煤库建设。施工期间，工程施工影响范围主要为场址及邻近区域，施工活动的影响主要为施工扬尘、废水、固体废物、噪声排放对场址的影响。其中以施工扬尘和施工噪声对环境的影响比较显著。 1、大气环境影响分析 ①污染影响分析 建筑施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中土方挖掘填埋、建筑材料运输等工序的产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工等产生量较小。由于施工污染源为间歇性源并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。施工现场的污染物未经扩散稀释就进入地面呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。 ②大气污染防治措施 针对施工期可能产生的影响，根据山西省环境保护厅《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》（晋环发[2010]136号）文件要求及《城市扬尘防治技术规范》、《晋中市落实<大气污染防治行动计划>实施方案（2013年-2017年）》、《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》、《山西省大气污染防治2018年行动计划》，环评要求：施工单位在施工过程中落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；作业场地采取围挡、围护以减少扬尘扩散；裸露地（含土方）覆盖；易扬尘物料覆盖；路面硬化，定时洒水；车辆出入清洗，运输时覆盖帆布；建筑垃圾、建筑材料堆放场地加盖蓬布或洒水；建筑垃圾及弃土及时处理、清运等措施，减少施工扬尘。施工期建设单位实行环保监理管理，要责成专人加强施工工地的环境卫生管理，对施工场地采取洒水等措施以减轻扬尘，做到文明施工。建筑垃圾运输发生道路抛撒引起二次扬尘，环评要求运输车辆加蓬布覆盖或使用密闭专用车，减少抛撒及二次扬尘。对粒状物料要加盖绿网等措施，减少二次扬尘。 采取措施后，本项目的建设对周边大气环境影响较小。 2、噪声环境影响 ①污染影响分析 本项目施工期主要噪声源来自平整土地和建筑施工时的施工机械设备，包括冲击打桩机（98～115dB）、推土机、混凝土搅拌机、混凝土泵、起重机（均为80～95dB）和运输车辆等。施工场地噪声源的噪声级均在80dB以上，对周围环境造成一定程度的噪声污染，随着施工期的结束这些噪声污染会自动消除。 ②噪声污染防治措施 本项目建筑施工应严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）的要求进行施工，尽量采用低噪声的施工机械，对强噪声施工机械采取临时性的噪声隔挡措施等。 本项目建筑施工量较小，建设施工不会对周围声环境敏感点造成影响。 3、水环境影响 施工期水污染包括生产废水和生活污水。施工期间的生产用水主要为砂浆配制过程用水、冲洗车用水及路面、土方喷淋水等，施工期生产废水的排放主要由设备冲洗及生产中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量泥砂，不含其它杂质。本工程在施工现场设临时沉砂池，将生产废水收集进行沉淀后回用于工地的抑尘洒水，对水环境影响较小。 施工期另一水污染源是施工人员的生活污水，水质简单，直接泼洒，不会形成地表径流，对水环境的影响不大。 4、固废环境影响 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的少量生活垃圾。其中施工中的建筑垃圾主要是：施工过程中产生的多余土方、灰浆等。 本项目建筑垃圾由施工队采用封闭式渣土运输车及时清运，及时送宁武县环卫部门指定地点合理处置，施工期生活垃圾由施工单位收集后堆放于垃圾桶内，定期统一清运送宁武县环卫部门指定地点处置。 施工过程中产生的各类污染都是暂时的，随着施工过程的结束，这些污染也将消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 大气污染源及影响分析 （1）煤炭储存粉尘 本项目煤炭采用箱式运输车直接卸料，上料和产品装车均采用装载机，因此在煤炭储存过程中会产生扬尘，扬尘产生量可根据以下公式计算： 煤场起尘量可按下式计算： 煤场起尘： 式中：Q1—煤堆起尘量，mg/s； U—风速，m/s，风速取0m/s； S—煤堆表面积，m2，本项目堆场面积取2500m2计算; ω-空气相对湿度，%，取65%； W-煤物料湿度，取6%； 根据山西省环保厅《关于印发煤场扬尘污染防治技术规范》（晋环环评函[2017]102号）的要求，“储煤场应建设筒仓或其他密闭形式，现有的露天储煤场应限期改造。对于因地形、地质条件等原因不能密闭的，应当设置不低于煤炭最大堆放高度2m的防风抑尘网等严密围挡措施，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染”。本项目储煤库设置成密闭结构。储煤库定期洒水，产生的扬尘极少。 煤炭装卸粉尘 煤炭在装卸时也会产生扬尘；评价中下列公式计算： 装卸扬尘： 式中： Q2-煤装卸扬尘，g/次； U-风速，m/s； W-煤物料湿度，取6%； M-车辆吨位，取20t； H-煤装卸高度，取5m。 本项目煤炭装卸在储煤库内，风速取0.5m/s，一般运输车吨位20t，本项目年储存煤炭10万吨，则年装卸次数为10000次，煤装卸高度按最大5m计算，则煤装卸扬尘量为2555g/次。则项目装卸粉尘产生量为25.55t/a。 本项目煤炭堆放、装卸在全封闭储煤库内进行，并设喷淋洒水装置，喷头水雾覆盖整个煤堆表面，喷枪、喷头洒水雨雾均匀并自动旋转，角度可调，合理布置避免盲区出现，定时洒水，有效抑止煤尘的产生。本项目新建1座6000m2轻钢结构一座，年储煤量为10万吨，类比《宁武县鑫成商贸有限责任公司新建储煤场项目》，储煤库设置4-6组喷头，喷头数量保证煤堆喷洒覆盖率达100%，抑尘效率95％，经洒水抑尘粉尘排放量为1.28t/a。本项目储煤库采取全封闭措施，抑尘效率可达90％，则本项目装卸粉尘经洒水抑尘及全封闭储煤库抑尘后，粉尘最终排放量为0.13t/a。 建设单位应对场地进行强夯处理，主要作用是清除4-5m内土的湿陷性，提高场地地基承载力；铺设灰土垫层及混凝土施工，灰土垫层及混凝土的施工主要是提高场地基层地承载力，建议灰土垫层300mm厚，3：7灰土，压实系数达到0.93，混凝土200mm，厚强度达到＜25。 （3）道路扬尘 本项目运输车辆为自卸式车辆，运输过程中加盖苫布，车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/（km·辆）； V—汽车行驶速度，km/h； W—汽车载重量，吨； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区行驶速度按15km/h，汽车载重量按20吨/辆，P按0.4kg/m2计算，通过计算扬尘产生量为Q=0.784kg/（km·辆）。厂区行驶路程按200m，每天发车15辆，则厂区每天产生扬尘量2.35kg，年产生扬尘量约为0.78t/a。运输扬尘无组织排放。 本项目物料采用汽车运输，汽车运输产生的二次扬尘约为0.78t/a。为了减少运输道路扬尘，环评要求：厂区和进厂道路全部采取水泥硬化，混凝土的抗渗等级不宜小于 P8，硬化厚度不低于20cm；采用箱式汽车运输，控制汽车装载量，严禁超载，并限制车速，在地磅一侧建设车辆冲洗平台对汽车轮胎进行冲洗。车辆清洗平台配置1套自动清洗设施和1座10m3防渗沉淀池，在沉淀池加装自动加热装置，保证冬季洗车平台正常工作，冲洗平台设置2%的坡度，在车辆过磅时采用自动清洗设施对进出车辆进行冲洗，车辆清洗废水经10m3沉淀池收集后循环利用，避免污水外流。 采取以上措施可以减少运输道路扬尘的90%，二次扬尘量为0.08t/a。 （4）评价等级及评价范围的判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi的定义见下列公式。 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，% Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg /m³。 C0i一般选用GB3095中1小时平均平均质量浓度的二级浓度限值。 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表4-1 大气评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 表4-2 评价因子和评价标准表 单位：μg/m3 评价因子 PM10 标准来源 年均 70 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 24h平均 150 1h小时平均 / （5）估算模型参数 本次评价选用的估算模型参数见表4-3。 表4-3 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 34.8°C 最低环境温度 -27.2 °C 土地利用类型 草地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/m / 海岸线方向/o / （3）主要污染源参数 表4-4 矩形面源参数表 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放速率 单位 X Y 长度(m) 宽度(m) 有效高度(m) 储煤库 112.228666 38.943500 1602 150 40 12 TSP 0.016 kg/h （4）估算模型计算结果 本项目的估算模型计算结果见表8-5。 根据《环境影响评价计算导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中的估算模式分别计算了颗粒物的最大地面浓度占标率Pi，其中最大Pmax和D10%预测结果见表4-5。 表4-5 最大Pmax和D10%预测结果表 下方向距离(m) 煤炭堆场 PM10浓度（μg/m3） PM10占标率（%） 1.0 3.5406 0.39 25 4.5122 0.50 50 5.479701 0.61 75 6.3097 0.70 88 6.394 0.71 100 6.3018 0.70 125 5.7082 0.63 150 4.9343 0.55 175 4.3201 0.48 200 3.8715 0.43 225 3.5385 0.39 250 3.2748 0.36 275 3.0587 0.34 300 2.877 0.32 325 2.7172 0.30 350 2.5777 0.29 375 2.4753 0.28 400 2.3639 0.26 425 2.2639 0.25 450 2.1736 0.24 475 2.0916 0.23 500 2.0167 0.22 525 1.9481 0.22 550 1.8848 0.21 575 1.8263 0.20 600 1.772 0.20 325 1.7214 0.19 650 1.6743 0.19 675 1.6393 0.18 700 1.6197 0.18 725 1.6011 0.18 750 1.5834 0.18 775 1.5664 0.17 800 1.55 0.17 825 1.5344 0.17 850 1.5192 0.17 875 1.5046 0.17 900 1.4905 0.17 925 1.4769 0.16 950 1.4636 0.16 975 1.4507 0.16 1000 1.4382 0.16 最大落地浓度及出现的距离(m) 6.394 0.71 88 表4-6 估算模型计算结果表 污染源 污染因子 最大落地浓度(μg/m3) 最大浓度落地点（m） 占标率（%） 推荐评价等级 煤炭堆场 PM10 6.394 88 0.71 三级 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价等级为三级，本项目不进行进一步预测与评价。 （5）大气环境影响评价结论 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的估算模型AERSCREEN计算了污染物的最大地面空气质量浓度占标率小于1%，因此，只要加强管理、严格落实环保措施，本项目的建设对周围大气环境的影响可以接受。 本项目大气环境影响评价自查表见表4-7。 表4-7 项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级☑ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5km☑ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500～2000t/a□ 小于500t/a☑ 评价因子 基本污染物(PM10 ) 其他污染物() 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准□ 附录D □ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 ( 2018 )年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据☑ 主管部门发布的数据□ 现状补充监测□ 现状评价 达标区☑ 不达标区□ 污染源 调查 调查内容 ☑ 本项目正常排放源 □本项目非正常排放源 □现有污染源 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS □ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5～50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子( ) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度 贡献值 非正常持续时长( )h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：(TSP) 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：( ) 监测点位数( ) 无监测☑ 评价结论 环境影响 可以接受☑ 不可以接受□ 大气环境防护距离 距( )厂界最远( )m 污染源年排放量 SO2：( )t/a NOx：( )t/a 颗粒物：( )t/a VOCs：( )t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“( )”为内容填写项 水污染源及影响分析 （1）生活废水 本项目产生的生活废水主要为职工洗手、洗脸废水，产生量约0.12m3/d。职工洗手、洗脸废水产生量较小，且水质较为简单，可直接泼洒用于道路洒水。 因此本工程场内废水均不外排。 （2）车辆清洗废水 本项目车辆清洗废水产生量约为1.2m3/d，废水中含有煤尘等物质，随意排放会污染周围水环境，为避免运输车辆轮胎上携带的粉尘对环境的影响，加大废水回用率，评价要求：本项目设置一座洗车平台及一座10m3防渗沉淀池，沉淀池内部区分为一级沉淀池、二级沉淀池和清水池，冲洗平台设置2%的坡度，冲洗废水沿水沟自然流向沉淀池，循环利用。 （3）场内初期雨水 大气降水在厂区内形成的地表径流，在降雨后的15min内，污染物浓度较高，污染物主要以SS为主。项目场内降雨初期会产生初期雨水，对于初期雨水量，按下列公式进行计算： Q＝Ψ×q×F 式中：Q-雨水设计流量，L/s； q-设计暴雨强度，L/s·hm2； Ψ-径流系数，取0.9； F-汇水面积，hm2； q-暴雨强度，L/s·hm2； T-重现期，1a； t-降雨历时，15min； 汇水面积按1.07hm2计算，经计算，暴雨强度为104.55L/s·hm2，初期雨水量90.63m3。 环评要求在厂区东北角地势低洼处建容积100m3初期雨水收集池，收集厂区15min的初期雨水，以防止少量污染物随地表径流流入周围农田，对农田造成不必要的污染。收集的初期雨水经沉淀处理后，用于堆场抑尘洒水，不外排。 采取以上措施后，本项目产生的废水对周围的环境影响很小。 （4）地表水评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），判定本项目地表水评价等级为三级B。 根据导则，水污染影响型地表水三级B评价项目可不开展区域污染源调查。项目所在区域地表水为恢河，位于项目厂址东700m处，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目所在区域为恢河源头至梵王寺，水环境功能为重要源头水保护，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。 建设项目地表水影响评价自查表见表4-8。 表4-8 建设项目地表水影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型☑；水文要素影响型□； 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□； 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放□；其他☑； 水温□；径流□；水域面积□； 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；pH值□；热污染□；富营养化□；其他☑； 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□； 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B☑； 一级□；二级□；三级□； 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他□； 拟替代的污染源□； 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放数据□；其他□； 受影响水体环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□； 区域水资源开始利用状况 未开发□；开发量40％以下□；开发量40％以上□； 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； 水行政主管部门□；补充监测□；其他□； 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； （） 监测断面或点位个数（）个 现状评价 评价范围 河流：长度（）km□；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 （） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□； 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□； 规划年评价标准（） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况口：达标□；不达标□； 水环境控制单元或断面水质达标状况口：达标□；不达标□； 水环境保护日标质量状况口：达标□；不达标□； 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况口：达标□；不达标□； 底泥污染评价口； 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□； 水环境质量回顾评价□； 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□； 影响预测 预测范围 河流：长度（）km□；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 预测因子 （无） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； 设计水文条件□； 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□； 污染控制和减缓措施方案□； 区（流）域环境质最改善目标要求情景□； 预测方法 数值解□；解析解□；其他□； 导则推荐模式□；其他□； 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□； 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□； 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□； 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□； 水环境控制单元或断面水质达标□； 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□； 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□； 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□； 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□； 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□； 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/l） （） （） （） 替代源排放情况 污染物名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/l） （） （） （） （） （） 生态流量确定 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s； 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m； 防治措施 环保措施 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□； 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测☑； 手动□；自动□；无监测☑； 监测点位 （） （） 监测因子 （） （） 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受☑；不可以接受□； 注：“口”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 固体废物及影响分析 本项目产生的固体废物为办公人员日常生活产生的生活垃圾。 该公司设员工5人，生活垃圾产量以0.5kg/d·人计，则日产生量为0.0025t，年产生量0.82t，评价要求建设单位厂区设封闭式垃圾收集箱，收集后送当地环卫部门指定地点统一处理。 采取上述措施后，可有效地避免项目运营期产生的固体废物对周围环境、生态及人群健康产生不利影响。 3.4.4噪声源及影响识别 影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括传播发散、气温、平均速度、遮挡物状况、植被状况、风向、风速等，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的传播发散，即声波随距离的衰减。 （1）噪声环境质量预测 声波在空气中传播是一个波动过程，它伴随着反射、衍射和干涉等复杂的物理现象，而在声波传播的路径上有各种形状和性质的建筑物使声波的传播更加复杂。因此，对于工厂噪声对外界的干扰预测，采用简化的方法，即把声波在空气中传播看做能量流动，忽略波动过程中的相位关系，主要计算几何声学的扩散与一些附加衰减的叠加，采用HJ/T2.4-2009中推荐的预测模式。 （2）厂界噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）8.2条规定，“进行边界噪声评价时，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量；改扩建项目以工程噪声贡献值与受到现有工程影响的边界噪声值叠加后的预测值作为评价量”。本项目为新建项目，以工程噪声贡献值作为评价量。 （3）预测内容 预测本项目厂界噪声达标可行性。预测本项目对环境保护目标的影响。 （4）预测模式 预测点的预测等效声级（）计算公式： 式中：—建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB（A）； —预测点的背景值，dB（A）。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（）计算公式： .式中：—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的A声级可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级： 式中：—预测点r处，第i倍频带声压级，dB； —第i倍频带的A计权网格修正值（见导则附录B），dB。 预测点8个倍频带声压级公式为： Lp( r )= Lp( r 0)-(Adiv+Aatm +Abar +Agr+Amisc) 式中：Lp(r)—距离声源r处的倍频带声压级，dB； Lp (r0)—参考位置r0处的倍频带声压级，dB； Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—空气吸收引起的倍频带衰减，dB； Abar—屏障引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； ① 无指向性点声源几何发散衰减公式 Adiv=20lg（r/r0） ②空气吸收引起的衰减 式中：a为大气吸收衰减系统，为温度、湿度和声波频率的函数。 ③地面效应衰减 式中：r—声源到预测点的距离，m； Hm—传播路径的平均离地高度，m。 （5）本项目噪声源强 项目运营后，噪声为设备运行时产生的噪声以及进、出车辆噪声，进出车辆噪声具有不规律性，因此项目主要噪声源为机械设备运行时产生的噪声，一般最大噪声级在90～115dB(A)左右。经厂房隔声降噪处理后，最大噪声级在60～80dB(A)左右。经距离衰减后，可实现厂界达标。 （6）环境噪声影响评价 本项目每天工作8小时，在昼间进行，夜间不进行生产。因此，仅对昼间噪声进行预测。厂界噪声预测结果见表4-9。 表4-9 运营期昼间噪声预测结果 单位：dB（A） 序号 测点位置 昼间dB(A) 贡献值 本底值 预测值 标准值 达标情况 1 厂界北 41.2 52.3 52.6 55 达标 2 厂界东 42.4 51.9 52.4 55 达标 3 厂界南 45.6 52.6 53.4 55 达标 4 厂界西 43.5 51.8 52.4 55 达标 （7）噪声污染防治措施 本工程噪声主要为泵类等设备噪声和装载机、洒水车、运输车辆等产生的交通噪声等。为减小噪声对环境的影响，采取以下防治措施： （1）要求企业购买低噪声设备，安置于封闭车间内，基础减振，以减少对村庄等敏感目标的影响； （2）加强设备、车辆保养，减少非正常噪声； （3）要求企业厂界进行植种树木，合理植种树木具有降噪的效果，以减少对村庄等敏感目标的影响； （4）对于汽车运输等发出的交通噪声应要求其禁止鸣笛、限制车速，更不许在午间和夜间进行装卸运输。 3.4.5土壤影响分析 根据工程分析，本项目为污染影响型项目，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》（HJ964-2018）中附录A，项目属于交通运输仓储邮政业，项目类别为IV类，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），IV类建设项目不开展环境影响评价。 3.4.6地下水影响分析 本项目为煤炭储存项目，为污染影响型；依据《环境影响评级技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）判断，本项目行业类别为：D煤炭中-28、煤炭储存、集运，项目类别为：Ⅳ类，项目周边无集中供水水源地等需要特殊保护的地下水敏感区，项目敏感程度为不敏感。根据《环境影响评级技术导则 地下水环境》中表2评价工作等级分级表可知，本项目地下水评价等级低于三级，可进行简单分析。 项目储煤库洒水自然蒸发，车辆冲洗水经沉淀后回用，不外排，项目无生产废水外排，少量生活污水排入旱厕，由附近村民定期清掏，不外排，项目废水对区域环境影响很小。因此项目对周边地下水影响不大。 3.4.7绿化及硬化 绿化是环境保护、水土保持和恢复生态环境的重要措施之一，绿化工程是人工植被过程，首先应考虑符合当地的生态条件，因地制宜建立自我存在和稳定的植被，如选择当地树种、草种、草本或木本、乔木或灌木的选择应符合当地水分供应条件，注重生态环境效益。此外绿化工程还应与美化，与建设相结合，并注意符合工程保护的要求。评价通过对厂区总平面布置图分析，充分考虑到了利用建筑物四周的空闲地带、道路两侧空地和厂界四周进行绿化，选择抗尘树种，并配植少量的花卉、草皮等植物，在路旁种植小乔木、灌木和绿篱，绿化面积为500m2。 建设单位应对储煤场地进行强夯处理，主要作用是清除4-5m内土的湿陷性，提高场地地基承载力；铺设灰土垫层及混凝土施工，灰土垫层及混凝土的施工主要是提高场地基层地承载力，建议灰土垫层300mm厚，3：7灰土，压实系数达到0.93，混凝土200mm，厚强度达到＜25。 3.4.8运输过程防治措施 场址通过厂内道路直接连到省道，路面为水泥路面。本项目运输过程中引起的道路扬尘、抛洒、运输噪声也会对沿运输道路两侧的环境敏感目标产生影响，针对这些问题拟采取的措施如下： （1）车辆从厂区出来后至主干道的运输路线，每天用洒水车洒水至少5次，以减少道路扬尘的产生； （2）经过环境敏感目标时减速行驶，途径村庄的路段限速15km/小时，同时所有语音报警器在村内禁用，从而减少道路运输噪声对居民的影响。 （3）评价根据目前煤炭运输普遍采取的措施，要求企业为采用封闭车辆运输，防止煤渣沿途洒落。 采取以上措施后，可有效降低运输过程中产生的道路扬尘及交通噪声对环境敏感目标的影响。 3.4.9环境风险评价 （1）风险调查 本项目主要为煤炭的储存，生产过程中不存在风险物质的储存与使用， （2）环境风险潜势初判 1）危险物质及工艺系统危险性（P）分级 ①环境敏感程度（E）的确定 依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见HJ169-2018中附录D表D.1。企业大气环境敏感程度分级见表4-10。 表4-10 大气环境敏感程度分级 类别 环境风险受体情况 企业大气环境敏感程度分级 类型1（E1） 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域，或周边500m范围内人口总数大于1000人，油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，周边500m范围内人口总数小于500人，小于1000人，因此大气环境敏感程度属于E3 类型2（E2） 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人，或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 类型3（E3） 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或周边500m范围内人口总数小于500人，油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 本项目周边5km范围包括苗庄村、坝上村、硫磺村等村庄，人口总数小于1万人，但周边500m范围内无村庄。因此，企业大气环境敏感程度类型为E3。 ②危险物质及工艺系统危害性（P）的确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。 a、危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q） 式中：q1、q2 ····qn /每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1、Q2 ····Qn/每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≦Q<10；(2)10≦Q<100；(3)Q≧100 本项目主要风险物质为煤尘，但在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录B中并未规定该物质的临界量，则本次评价该项目风险潜势取I。 b、行业及生产工艺（M） 分析项目所属行业及生产工艺特点，按照HJ169-2018中表C.1评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M>20；（2）10<M≦20；（3）5<M≦10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3、M4表示。企业行业及生产工艺（M）评估结果见表4-11。 表4-11 行业及生产工艺（M） 行业 评估依据 分值标准 企业评估结果 得分 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 10/套 / 0 无机酸制酸工艺、焦化工艺 5/套 / 0 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a，危险物质贮存罐区 5/套（罐区） / 0 管道、港口/码头等 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 10 / 0 石油、天然气 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） 10 / 0 其他 涉及危险物质使用、贮存的项目 5 不涉及 0 合计 - - / 0 注a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa 注b：长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价 c、危险物质及工艺系统危险性（P）分级 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照HJ169-2018中表C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。本项目危险物质及工艺系统危险性等级判断情况见表4-12。 表4-12 项目危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）情况表 危险物质数量与临界量比值Q 行业及生产工艺（M） M1 M2 M3 M4 Q≧100 P1 P1 P2 P3 10≦Q<100 P1 P2 P3 P4 1≦Q<10 P2 P3 P4 P4 （3）环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在的环境危害程度进行概化分析，按照HJ169-2018中表2确定环境风险潜势。建设项目环境风险潜势划分见表4-13。 表4-13 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） IV+ IV III III 环境中度敏感区（E2） IV III III II 环境低度敏感区（E3） III III II I 注：IV+为极高环境风险 由上表可知，本项目环境风险潜势划分为Ⅰ级。 （4）评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。具体评定见表4-14。 表4-14 评价工作级别确定 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 （5）风险识别 本项目主要风险物质为煤尘，煤尘燃烧或爆炸时，可能导致消防废水外排，因此本项目存在风险主要为消防水外排。 （6）风险事故情形分析 生产过程中由于发生火灾或者爆炸，由此产生的消防水外排，消防水中污染物种类和成分复杂，具体到本企业，消防水中可能含有的污染物包括SS、石油类、燃烧产物以及灭火泡沫等，可能对企业地势较低的地表水环境造成影响，泄漏量很大时，甚至可能会影响到恢河水质。因此，消防水外排时可能影响的范围为恢河，对企业周边村庄的耕地环境造成影响，污染恢河水水质。消防水泄漏量很大时，甚至可能会影响到恢河水质。因此，消防水外排时可能影响的范围为恢河，对企业周边村庄的耕地环境造成影响，污染恢河水水质。 （7）消防水应急处置措施 废水产生量较小时，废水在建筑物周边较小范围流动时，执行三级响应，由值班人员组织应急，主要采用沙土等对废水进行吸附，不会对厂区周边地表水体产生影响。抢险结束后，将用于围堰的沙土等收集集中处理，防止造成二次污染。 若废水产生量较大，流入厂区，执行二级响应，值班人员应立即上报应急总指挥，总指挥接到报告后立即组织应急人员赶赴现场，由指挥部总指挥组织抢险人员进行应急，在废水流向前方200m处用沙袋等或构筑围堰对废水进行拦截，对拦截的废水用污水车抽吸转移至事故应急池，后续对收集的废水进行沉淀处理。对不能收集的废水采用砂土、蛭石等中性材料进行吸附。抢险结束后，将用于围堰的沙土等收集集中处理，防止造成二次污染。 废水产生量很大时，会沿着厂区地表漫流，最终顺地势汇入企业的初期雨水收集池中，初期雨水收集池满溢后，溢流水溢流排出厂区，顺着地势流向恢河。废水外排至厂区外，超出企业可控制范围时，执行一级响应。总指挥接到报告后组织抢险人员打开通向事故应急池的入口阀门，将泄漏废水引流至事故应急池中；同时在低地势方向的合适位置进行围堵，对围堵的废水应用污水车进行收集后转移入事故应急池。同时应上报宁武县政府，向相关部门及兄弟单位求助，同时由宁武县人民政府部门启用相应的应急预案。 建设项目风险简单分析内容表见表4-15。 表4-15 建设项目风险简单分析内容表 建设项目名称 宁武县华天宝商贸有限公司新建储煤场项目 建设地点 （山西）省 （忻州）市 （/）区 （宁武）县 硫磺村三道沟 地理坐标 经度 112°13'42.13" 纬 度 38°56'36.54" 主要危险物质及分布 不涉及 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） -- 风险防范措施要求 1）建立健全安全生产制度，生产人员作业应严格遵守安全操作规程，不违章作业。2，在危险物品存放区设立警告牌3、加强职工安全意识教育，以应对突发性事故。 填表说明：（列出项目相关信息及评价说明）：根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目评价工作等级为“简单分析” |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 煤炭堆存、煤炭装卸 | 颗粒物 | 全封闭储煤库，进出口设置门帘，地面硬化，并配备洒水喷头及洒水车洒水降尘，抑尘95%以上 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 车辆冲洗、降低车速、加盖篷布、定时洒水、道路硬化，抑尘率90% |  |
| 地表水环境 | 生活废水 | COD、BOD、氨氮 | 厂内无食堂、洗浴，设置旱厕，少量洗漱废水直接用于道路洒水 | 不外排 |
|  | 车辆冲洗 | SS | 车辆清洗平台，自动清洗设施1套， 10m3防渗沉淀池，沉淀后回用 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 在厂区东北角设置容积100m3初期雨水收集池，沉淀后用于堆场洒水抑尘 | 不外排 |
| 声环境 | 泵类 | 噪声 | 储煤库隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准 |
|  | 车辆运行 | 噪声 | 加强保养，禁止鸣笛，限制车速、控制运输时段 |  |
| 电磁辐射 | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 | （1）一般工业固体废物 生活垃圾：厂区设封闭式垃圾收集箱，收集后送当地环卫部门指定地点统一处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对储煤场地进行强夯处理，主要作用是清除4-5m内土的湿陷性，提高场地地基承载力；铺设灰土垫层及混凝土施工，灰土垫层及混凝土的施工主要是提高场地基层地承载力，建议灰土垫层300mm厚，3：7灰土，压实系数达到0.93，混凝土200mm，厚强度达到＜25。 |
| 生态保护措施 | 施工期间做好相关水土保持措施的实施 (1)在工期安排上避开降雨集中的季节，对挖填做到随挖、随运，覆土做到随铺、随压。 (2)对裸露、松散的土壤喷洒适量的水，使土壤表面处于湿润状态，以减少土壤的风蚀流失和尘土污染危害。 (3)建设单位必须将厂区绿化工程与主体工程同时规划、同时设计、同时投产。 (4)主体工程完成后，首先应对工程裸地进行植被恢复，以减少水土流失。 |
| 环境风险 防范措施 | 无 |
| 其他环境 管理要求 | 环境管理与监测计划 1、环境管理 环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。随着我国环保法规的完善及严格执法，环境污染问题将极大地影响着企业的生存和发展，因此，环境管理应作为企业管理工作中的重要组成部分，企业应积极并主动地预防和治理污染，提高全体员工的环境意识，避免管理不善而可能发生的环境风险。 随着本项工程的实施，企业应建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账本，企业应建立由总经理负责环保管理队伍，车间及具体生产工段应建立明确的环境保护操作规程，并且由专人负责检查，确保环境保护工作具体落实。企业应建立完善的环境管理体系结构。 施工建设期，企业应在此期间积极组织有关人员制定施工建设阶段的环境保护规章制度，并指定专人负责进行管理和监督，也可与工程监理单位协同对此阶段可能产生的环境问题进行控制。 生产运行期，公司应设置环保科，设科长1名，科员1名，由公司统一管理，共同负责工程的环境管理工作。环境保护工作是一项政策性、综合性、科学性很强的工作，没有一定的基础是不能胜任的。所以一般情况下，环保科人员必须经过一定时间的专业培训。此外，本工程的日常的监测工作可委托当地环境保护监测部门或第三方监测公司协同进行。另外，还应规范排污口：在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）中有关规定。 2、环境监测 环境监测方案见表8-15。监测方法按《环境监测技术规范》及国家规定的统一方法进行，具体方案可由委托的第三方监测站技术人员负责制订。 表5-1 污染源监测方案 类别 监测位置 监测项目 监测频次 监测目的 监测机构 废气 厂界上风向1个测点，厂界下风向4个测点 颗粒物 每季监测1次，每次连续采样1小时 检查废气排放达标情况 委托第三方进行 噪声 厂界四周 Leq、L10、L50、L90 每季度监测1次，每次昼、夜各一次 检查噪声排放达标情况 对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决，真正起到环境保护的作用。 |

表5-2  污染物排放清单一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 处理前排放情况 | 评价最终规定环保措施 | 处理后排放情况 | 总量 指标 | 排放口信息 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 |  | 排放浓度 | 排放量 |  |  |  |
| 大气污染物 | 煤炭堆存 | 粉尘 | — | 少量 | 全封闭储煤库，进出口设置门帘，地面硬化，并配备洒水喷头及洒水车洒水降尘，抑尘95%以上 | — | 少量 | — | — | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相关标准要求 |
|  | 煤炭装卸 |  |  | 25.55t/a |  | — | 0.13t/a | — | — |  |
|  | 运输扬尘 |  | — | 0.78t/a | 车辆冲洗、降低车速、加盖篷布、定时洒水、道路硬化，抑尘率90% | — | 0.08t/a | — | — |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | SS、COD、 BOD5 | — | 39.6t/a | 厂内无食堂、洗浴，设置旱厕，少量洗漱废水直接用于道路洒水 | — | 0 | — | — | 不外排 |
|  | 车辆冲洗 | SS | — | 396t/a | 车辆清洗平台，自动清洗设施1套， 10m3防渗沉淀池，沉淀后回用 | — | 0 | — | — |  |
|  | 初期雨水 | SS | — | / | 在厂区东北角设置容积100m3初期雨水收集池，沉淀后用于堆场洒水抑尘 | — | 0 | — | — |  |
| 固废 | 日常生活 | 生活垃圾 |  | 0.82 t/a | 厂区设封闭式垃圾收集箱，收集后送当地环卫部门指定地点统一处理 |  | 0.82t/a | — | — | 合理处置 |
| 噪声 | 泵类 | 噪声 | 80～85dB（A） | 储煤库隔声 | 60～65dB（A） | — | — | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
|  | 车辆运行 | 噪声 | 60～80dB（A） | 加强保养，禁止鸣笛，限制车速、控制运输时段 | 40～60dB（A） | — | — |  |

# 六、结论

1.1 项目概况 宁武县华天宝商贸有限公司新建储煤场项目位于宁武县余庄乡硫磺沟村三道沟。建设6000m2封闭式储煤库一座，用于储存煤炭等物资，同时建设办公用房、库房等辅助用房200m2。 根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于限制及淘汰类，属于允许类项目，因此，本项目符合国家及山西省现行产业政策。 1.2环境质量现状 （1）环境空气 本次环境空气质量现状引用忻州市环境保护局发布的宁武县2019年度环境空气质量主要污染物浓度分析，由分析结果可知评价区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、臭氧、CO浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，该区域的环境空气质量良好。 （2）地表水 项目所在区域地表水为恢河，位于项目厂址东700m处，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目所在区域为恢河源头至梵王寺，水环境功能为重要源头水保护，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。恢河宁武段水质为轻度污染，属III类水质，未达到该断面水质目标要求，主要超标污染物为石油类。 （3）声环境 由噪声监测结果可知，项目厂界处昼间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，夜间噪声值满足2类要求。 1.3 污染物排放情况及影响分析 （1）污染物排放 本项目无组织粉尘经采取全封闭储煤库及洒水抑尘后粉尘排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相关标准要求。 项目储煤库洒水自然蒸发，车辆冲洗水经沉淀后回用，不外排，项目无生产废水外排；少量生活污水排入旱厕，由附近村民定期清掏，不外排。项目废水对区域环境影响很小； 本项目生活垃圾由建设单位厂区设封闭式垃圾收集箱，收集后送当地环卫部门指定地点统一处理。 本项目对车辆采取加强保养，禁止鸣笛，限制车速、控制运输时段、加强绿化等措施后，昼间厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求。 （2）总量控制 根据《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发[2015]25号）的文件，本项目不需要总量核定。 4、环境管理与监测计划 随着本项工程的实施，该项目由专人负责全站的环境管理和监测及污染治理工作，确保各项环保措施、环保制度的贯彻落实。根据本企业污染物排放的实际情况及企业发展规划，建立环境监测部，负责企业污染源和环境质量的监测任务。具体监测时间、频率、点位服从监测规范和当地环保部门的规定和要求，监测项目针对本企业污染特性确定。 5、建设项目环境可行性结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策和当地城乡发展规划，满足清洁生产的要求，污染物能够达标排放，体现了社会效益、经济效益和环境效益统一的特征。只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实环评单位确认和提出的污染防治对策，本项目从环保的角度讲是可行的。 2建议 （1）企业应加强管理，对污染防治设施的管理应与生产管理同步进行，建设单位应认真落实对工程防治污染设施的建设，完善环境评价提出的环保措施； （2）对员工进行宣传教育，提高员工的环保意识，并且在管理方面始终要对社会、环境资源采取负责的态度，要节约能源，节约用水。 （3）对设备要经常维护和检查，保证设备安全高效运行，减少对周围环境的污染。 （4）加强绿化，制定绿化方案，美化厂区环境。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.82 | / | 0.82 | +0.82 |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

0.03

0.15

0.12

生活用水

5

储煤库用水

12

3.5

场地及道路洒水

新鲜水17.82

3.5

0.67

绿化用水

0.67

1.5

0.6

1.2

沉淀池

车辆冲洗

1.2

0.03

0.15

0.12

生活用水

3.5

场地道路

洒水

3.5

新鲜水17.15

12

储煤库用水

12

0.6

1,2

沉淀池

1.5

车辆冲洗

1.2

运输车辆尾气、噪声、粉尘、废水

煤炭进场

煤炭卸车

煤炭装车

煤炭储存

煤炭出厂

洒水降尘

车辆尾气、噪声、粉尘、废水

装卸车辆尾气、噪声、粉尘、废水

运输车辆尾气、噪声、粉尘 、废水

本项目位置